ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т ГОСТ IEC 61988-5─ Проект, RU, первая редакция Панели дисплейные плазменные Часть 5 Общие технические требования (IEC 61988-5:2009, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 201 Предисловие Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0(92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2(2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» Сведения о стандарте 1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от ) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97 Код страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97 Сокращенное наименование национального органа по стандартизации 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61988-5:2009 «Plasma display panels – Part 5: Generic specification» («Панели дисплейные плазменные.Часть 5. Общие технические требования»). Международный стандарт разработан Международной электротехнической комиссией (IEC). Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международные стандарты, на которые даны ссылки имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Перевод с английского языка (en). Степень соответствия – идентичная (IDT) 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………… |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………….………… |
| 3 | Термины, единицы измерения, обозначения и сокращения……………………………………….…………………….… |
| 4 | Приоритетность применения документов…………………………… |
| 5 | Стандартные условия окружающей среды…….……….……….… |
| 6 | Маркировка………………………………………………………………… |
|  | 6.1 | Идентификационный код устройства………………………… |
|  | 6.2 | Код отслеживаемости (прослеживаемости) устройства…… |
|  | 6.3 | Упаковка…………………………………………..……………….. |
| 7 | Процедуры оценки качества……………………………………………. |
|  | 7.1 | Общие положения…………………………………………….. |
|  | 7.2 | Подтверждение соответствия требованиям при оценке качества и/или подтверждении (одобрении) характеристик…………………………………………………… |
|  | 7.3 | Начальная стадия производства………………………………. |
|  | 7.4 | Коммерчески-конфиденциальная информация……….…. … |
|  | 7.5 | Формирование контролируемых партий………………..…... |
|  | 7.6 | Конструктивно-подобные устройства.………………….….. |
|  | 7.7 | Заключение контрактов с субподрядчиками...……………... |
|  | 7.8 | Встраиваемые компоненты ………………………….………… |
|  | 7.9 | Правомочность выпуска продукции…………...…………….. |
| 8 | Процедура проверки соответствия требованиям ……..…………. |
|  | 8.1 | Испытания на соответствие установленным требованиям.. |
|  | 8.2 | Условия одобрения соответствия……………………… |
|  | 8.3 | Требования к контролю (проверке) соответствия качества.. |
|  | 8.4 | Процедуры статистического приемочного контроля…….. |
|  | 8.5 | Испытания на долговечность…………………..…………… |
|  | 8.6 | Испытания на долговечность при установленной интенсивности отказов…………………………….………….. |
|  | 8.7 | Ускоренные процедуры испытаний……..………………….. |
| 9 | Процедуры подтверждения (одобрения) характеристик……… |
| 10 | Процедуры испытаний и измерений……………………………. |
|  | 10.1 | Стандартные условия и общие меры предосторожности... |
|  | 10.2 | Проверка физических характеристик…….………………... |
|  | 10.3 | Электрические и оптические измерения……………… |
|  | 10.4 | Климатические и механические испытания…………… |
|  | 10.5 | Альтернативные методы испытаний…………………… |
|  | 10.6 | Испытания на долговечность…………………………….. |

| Приложение А | (справочное) Планы выборочного контроля партии по допустимому проценту брака в партии (LTPD)………………………………………………… |
| --- | --- |
| Приложение В | (справочное) Общее описание технических требований |
| Приложение Д | (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам……………………. |

## Введение

- Международная электротехническая комиссия (МЭК) является всемирной организацией по стандартизации в области электротехники, в которую входят все национальные комитеты (национальные комитеты МЭК). Целью МЭК является развитие международного сотрудничества по всем вопросам стандартизации в области электрической и электронной аппаратуры. Для этого, кроме осуществления других видов деятельности, МЭК публикует международные стандарты, технические требования, технические отчеты, технические требования открытого доступа (ТТОД) и руководства. Их подготовка возлагается на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в данном вопросе, может участвовать в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в подготовительной работе. МЭК тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) на условиях, определенных в соглашении между этими двумя организациями.

- Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международное согласованное мнение по рассматриваемым вопросам, так как каждый технический комитет имеет представителей от всех заинтересованных национальных комитетов.

- Выпускаемые документы имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами в качестве таковых. Несмотря на все разумные усилия, гарантирующие точное техническое содержание документов, МЭК не несет ответственности за то, как используют эти публикации или за любую неверную их интерпретацию любым конечным пользователем.

- В целях содействия международной унификации (единой системе) национальные комитеты МЭК обязуются при разработке национальных и региональных стандартов брать за основу международные стандарты МЭК, насколько это позволяют условия конкретной страны. Любое расхождение между стандартами МЭК и соответствующими национальными или региональными стандартами должно быть ясно обозначено в последних.

- МЭК не предусматривает процедуры маркировки и не несет ответственности за любое оборудование, заявленное на соответствие одному из стандартов МЭК.

- Все пользователи должны использовать самое последнее издание данного стандарта.

7) На МЭК или ее руководителей, служащих, должностных лиц или агентов, включая отдельных экспертов и членов технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не должна возлагаться ответственность за какой-либо персональный ущерб, повреждение собственности или другое повреждение какого бы то ни было характера (непосредственное или косвенное) или за издержки (включая узаконенные сборы) и расходы, связанные с опубликованием, использованием данного стандарта МЭК или степенью его использования (это относится к любому другому стандарту МЭК).

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, приведенные в данном стандарте. Для корректного применения данного стандарта необходимо использовать ссылочные публикации.

9) Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут являться предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за установление любого такого патентного права.

Основная задача технических комитетов МЭК состоит в подготовке международных стандартов. Однако технический комитет, когда им накоплены данные, отличающиеся по виду от той информации, которую обычно представляют в виде международного стандарта, например «современное состояние дел», может предложить опубликовать технический отчет.

IEC 61988-5 подготовлен Техническим комитетом 110 МЭК «Электронные устройства отображения».

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

| Окончательный проект международного стандарта | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 110/182/FDIS | 110/191/RVD |

Полную информацию о голосовании по одобрению настоящих технических требований можно найти в вышеуказанном отчете о голосовании.

Настоящая публикация разработана в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

Перечень всех частей стандартов серии МЭК 61988 под общим названием «Панели дисплейные плазменные» можно найти на сайте МЭК.

Комитет принял решение, что содержание настоящего стандарта останется без изменений до конечной даты сохранения, указанной на сайте МЭК с адресом http://webstore.iec.ch, в данных, касающихся конкретного стандарта. На это время стандарт будет:

-подтвержден заново;

-аннулирован;

-заменен пересмотренным изданием; или

-изменен.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПАНЕЛИ ДИСПЛЕЙНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ Часть 5 Общие технические требования Plasma display panels. Part 5. Generic specification

Дата введения –

1	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плазменные дисплейные панели и определяет общие процедуры оценки качества, используемые в системе оценки соответствия IECQ-СECC, а также устанавливает общие принципы, применяемые для описания и контроля электрических, оптических, механических и климатических характеристик.

2	Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения).

IEC 60027 (all parts), Letter symbols to be used in electrical technology [ Буквенные символы, используемые в электротехнике(все части IEC 60027)]

IEC 60050 (all parts), International Electrotechnical vocabulary [ Международный электротехнический словарь (все части IEC 60050) ]

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes (Планы и процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку)

IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (Графические символы на чертежах)

IEC 60747-1, Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1: General (Полупроводниковые приборы. Дискретные приборы устройства и интегральные схемы. Часть 1. Общие положения)

IEC 61988-1, Plasma display panels – Part 1: Terminology and letter symbols (Панели дисплейные плазменные. Часть 1. Терминология и буквенные символы)

IEC 61988-2-1, Plasma display panels – Part 2-1: Measuring methods - Optical (Панели дисплейные плазменные. Часть 2-1. Методы измерения. Оптические)

IEC 61988-2-2, Plasma display panels – Part 2-2: Measuring methods - Optoelectrical  (Панели дисплейные плазменные. Часть 2-2. Методы измерения. Оптоэлектрические)

IEC 61988-3-1, Plasma display panels – Part 3-1: Mechanical interface (Панели дисплейные плазменные. Часть 3-1. Механический интерфейс)

IEC 61988-4, Plasma display panels – Part 4: Climatic and mechanical testing methods (Панели дисплейные плазменные. Часть 4. Методы климатических и механических испытаний)

IECQ 01, IEC quality assessment system for electronic components (IECQ) – Basic rules (Система оценки качества МЭК для электронных компонентов (IECQ). Основные правила)

QC 001002 (all parts), IEC quality assessment system for electronic components (IECQ) - Rules of procedure [Правила процедуры системы оценки качества МЭК для электронных компонентов (IECQ). Правила процедуры (все части QC 001002)]

ISO 1100:1992, SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units (Единицы системы СИ и рекомендации по применению кратных и дольных от них некоторых других единиц )

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Схемы выборки, индексированные по допустимому уровню качества, при контроле каждой партии)

ISO 2859-10, Sampling procedures for inspection by attributes – Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes (Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 10. Введение к стандартам серии 2859 ИСО для выборки при контроле по альтернативному признаку)

ISO 3534-2, Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2: Applied statistics (Статистика. Словарь и символы. Часть 2. Прикладная статистика)

3	Термины, определения, единицы измерений, обозначения и сокращения

3.1	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями, установленные в IEC 61988-1, стандартах серии IEC 60050 ,  IECQ 01 и ISO 3534-2.

П р и м е ч а н и е – Специальные термины по статистическому контролю качества приведены в  IECQ 01 и ISO 3534-2.

3.2	Единицы измерения, символы (обозначения) и сокращения

Единицы измерения, графические и буквенные символы должны, где возможно, соответствовать установленным стандартами IEC 60027, IEC  60617 и ISO 1000:1992.

Любые другие единицы, символы или терминология, характерные для одного из устройств, входящих в сферу действия настоящих технических условий на группу однородной продукции, должны отвечать соответствующим стандартам МЭК или ИСО (смотри раздел 2) или выбираться в соответствии с принципами приведенных выше стандартов.

В настоящем документе используют следующие сокращения:

AQL ─ допустимый уровень качества (см. 8.4.1)

LTPD ─	допустимый процент брака в партии (см. 8.4.2)

SI ─ орган по надзору

DMR ─ назначенный представитель руководства

4	Приоритетность применения документов

Документы ранжируются по степени важности и приоритетности в следующем порядке:

а)	технические требования на конкретную продукцию;

b)	форма  технических требований на конкретную продукцию;

c)	групповые технические требования;

d)	общие технические требования;

e)	основные (базовые) технические требования;

f)	правила процедуры, принятые в системе оценки качества электронных компонентов МЭК (IECQ)

g)	любые другие международные документы (например, стандарты МЭК), на которые сделаны ссылки;

h)	национальные документы.

Такая же приоритетность должна применяться и к аналогичным национальным документам.

Технические требования  на конкретную продукцию разрабатывают национальные организации по стандартизации (NSO), одобренный (аттестованный) производитель, отраслевые исследовательские группы или пользователи, как указано в 1.4 IEC QC 001002-2:1998.

Форму технических требований на конкретную продукцию, групповые технические требования и общие технические требования (настоящий стандарт) разрабатывает технический комитет МЭК.

Основные (базовые) технические требования являются документами МЭК или ИСО, которые относятся ко всем электрическим компонентам.

Правила процедуры IECQ установлены IEC QC 001002.

В приложении В приведено общее описание технических  требований,  взятое частично из  IEC Guide 102 подраздел 2.3.

5	Стандартные условия окружающей среды

Стандартными условиями окружающей среды при проведении измерений характеристик, при испытаниях и для обеспечения рабочих условий  являются:

- температура (25 ± 3) °С;

- относительная влажность 25 – 85 %;

- атмосферное давление 86 – 106 кПа.

6	Маркировка

6.1	Идентификационный код устройства

Каждое устройство должно иметь маркировку, обеспечивающую четкую идентификацию типа устройства, например номер модели.

6.2	 Код отслеживаемости (прослеживаемости) устройства

Устройство должно иметь код отслеживаемости, позволяющий отследить принадлежность устройства к определенной или контролируемой партии продукции, например серийный номер.

6.3	Упаковка

Маркировка на упаковке должна содержать следующую информацию:

а)	идентификационный(ые) код(ы) упакованного(ых) устройства (устройств);

b)	код(ы) отслеживаемости(прослеживаемости) устройств;

c)	количество упакованных устройств;

d)	необходимые предупреждения, при необходимости.

Такая маркировка должна выполняться в соответствии с  импортно/экспортным таможенным законодательством. Дополнительные требования могут быть установлены в соответствующих технических требованиях на конкретную продукцию.

7	Процедуры оценки качества

7.1	Общие положения

Оценку качества выполняют в следующем порядке:

- одобрение (признание) производителя;

- подтверждение соответствия требованиям (признание соответствия) при оценке качества;

- проверка соответствия качества;

- сертификация соответствия.

Проверку соответствия качества подразделяют на испытания по группам А, В и С; их проводят по принципу «от партии к партии», т.е. каждой партии, или периодически, как указано в 8.3.2. В некоторых случаях могут быть указаны испытания по группе D, например, для подтверждения соответствия требованиям (признания соответствия) при оценке качества.

7.2	Подтверждение соответствия требованиям при оценке качества и/или подтверждении (одобрении) характеристик

Тип устройства становится соответствующим требованиям, установленным для оценки качества и/или подтверждаемым (одобряемым) характеристикам, когда выполняются правила процедур, приведенных в IEC QC 001002-3:2005, раздел 3 «Подтверждение соответствия требованиям качества. Одобрение электронных компонентов», где указана процедура одобрения соответствия требованиям при оценке качества (QА), разрешение на поставку продукции и срок действия разрешения.

7.3	Начальная стадия производства

Начальная стадия производства определена в групповых технических требованиях.

7.4	Коммерчески-конфиденциальная информация

Если какая-либо часть процесса производства является коммерчески-конфиденциальной, это должно быть идентифицировано соответствующим образом, и назначенный представитель руководства должен убедительно продемонстрировать органу надзора (SI), что выполнены требования правил процедуры, приведенные в 2.3.3.1 IEC QC 001002-3:2005.

7.5	Формирование контролируемых партий

Применяют правила процедуры, приведенные в 3.3.1 IEC QC 001002-3:2005.

7.6	Конструктивно-подобные устройства

Применяют правила процедуры, приведенные в 3.3.2 IEC QC 001002-3:2005.

7.7	Заключение контрактов с субподрядчиками

Заключение контрактов с субподрядчиками разрешается безоговорочно.

Применяют правила процедуры, приведенные в 3.1.2.3 ─ 3.1.2.7 IEC QC 001002-3:2005.

7.8	Встраиваемые компоненты

Применяют правила процедуры, приведенные в 5.2.3 IEC QC 001002-3:2005.

7.9	Правомочность выпуска продукции (срок действия разрешения)

Применяют правила процедуры, приведенные в 3.2.2 IEC QC 001002-3:2005.

8	Процедура проверки соответствия требованиям

8.1	Испытания на соответствие установленным требованиям

Методы а), b) или с) правил процедуры, указанные в 3.1.4 IEC QC 001002-3:2005, можно использовать по усмотрению производителя в соответствии с требованиями проверки, приведенными в групповых технических требованияхх или в форме технических требований на конкретную продукцию.

Выборки могут составляться из подходящих, конструктивно-подобных устройств.

Все измерения, указанные в технических условиях на конкретную продукцию, должны быть внесены в протокол испытаний.

В протокол оценки качества необходимо включить сводку всех результатов испытаний по каждой группе и подгруппе, включая количество устройств, прошедших и не прошедших испытания. Такой общий протокол должен быть основан на зарегистрированных данных. Производитель должен сохранять все данные для представления по требованию в орган надзора (SI).

8.2	Условия одобрения соответствия

Применяют правила процедуры, приведенные в 3.1.5 IEC QC 001002-3:2005.

8.3	Требования к контролю(проверке) соответствия качества

8.3.1	Общие положения

Контроль соответствия качества состоит из проверок и испытаний по группам A, В, C и D, в соответствии с указанием. При контроле по группе В и С выборки могут составляться из конструктивно-подобных устройств. Выборки для периодических испытаний могут выбираться из одной или более партий, прошедших контроль по группам А и В. Отдельные устройства должны пройти измерения по группе А, требуемые в соответствии с техническими требованиями на конкретную продукцию.

8.3.2	Деление на группы и подгруппы

При подготовке технических требований на конкретную продукцию следует использовать следующие группы и подгруппы.

8.3.2.1.Контроль по группе А (от партии к партии, т.е каждой партии)

В этой группе для оценки основных характеристик устройства установлена визуальная проверка и измерение электрических и оптических характеристик каждой партии. Если нет других указаний, не допускается формирование выборок из конструктивно-подобных устройств. Контроль по группе А делится на соответствующие подгруппы:

а)	подгруппа А1

Эта подгруппа предполагает проведение визуального осмотра, указанного в 10.2.1.

b)	подгруппа А2

Эта подгруппа предполагает проведение измерений основных электрических характеристик устройства.

с)	подгруппа А3

Эта подгруппа предполагает проведение измерений основных оптических характеристик устройства.

d)	подгруппы А4 и А5

Контроль по этим подгруппам может не требоваться. В них предполагается проведение измерений вторичных характеристик устройства. Выбор между подгруппами А4 или А5 при заданных измерениях в значительной мере определяется  пожеланием их проведения с заданным уровнем качества.

8.3.2.2 Контроль по группе В (от партии к партии, т.е. каждой партии)

Эта группа предполагает проведение процедур, используемых для оценки определенных дополнительных свойств устройства, и включает измерение электрических и оптических характеристик, механические, климатические испытания и испытания на долговечность, которые обычно можно выполнить за одну неделю или как указано в соответствующих групповых технических требованиях или в форме технических требований на конкретную продукцию.

8.3.2.3 Контроль по группе С (периодический)

Эта группа предполагает проведение процедур, используемых для оценки определенных дополнительных свойств устройств на периодической основе, и включает электрические и оптические измерения и механические, климатические испытания и испытания на долговечность, подходящие для проверки с интервалами  в 3 месяца, либо в 12 месяцев, или как указано в соответствующих групповых технических требованиях или в форме технических требований на конкретную продукцию.

8.3.2.4 Деление группы В и группы С на подгруппы

Для обеспечения сравнения и облегчения/упрощения перехода при необходимости из группы В  в группу С и наоборот (см. 8.3.4) испытания в этих группах были поделены на подгруппы при сохранении одинакового количества соответствующих испытаний.

a)	подгруппа В1/С1

Включает измерения, которые контролируют взаимозаменяемость устройств с точки зрения размеров.

b)	подгруппа В2/С2

Включает измерения, которые оценивают электрические свойства устройств, исходя из конструкции.

c)	подгруппа В3/С3

Включает измерения, которые оценивают оптические свойства устройств, исходя из конструкции.

d)	подгруппа В4/С4

Включает измерения, которые далее оценивают некоторые электрические и оптические характеристики устройства, уже измеренного по группе А, путем измерения при разных напряжениях, токе, температуре или оптических условиях.

е)	подгруппа В5/С5

Включает проверку номинальных значений (параметров) устройства, при необходимости.

f)	подгруппа В6/С6

Включает испытания, предназначенные для оценки механической прочности устройства.

g)	подгруппа В7/С7

Включает испытания, предназначенные  для оценки способности к подключению (соединению) устройств .

h)	подгруппа В8/С8

Включает испытания, предназначенные для оценки способности устройства выдерживать климатические воздействия, например, изменение температуры.

i)	подгруппа В9/С9

Включает испытания, предназначенные для оценки способности устройства выдерживать механические воздействия, например, вибрацию, удар.

j)	подгруппа В10/С10

Включает испытания, предназначенные для оценки способности устройства переносить воздействие влажности в течение длительного времени.

k)	подгруппа В11/С11

Включает испытания, предназначенные для оценки электрических и оптических характеристик устройства в условиях хранения при экстремальных температурах.

l)	подгруппа В12/С12

Включают испытания, предназначенные для оценки характеристики устройства при изменениях атмосферного давления.

m)	подгруппа В13/С13

Включает испытания, предназначенные для оценки характеристик отказа устройства при испытании на долговечность.

n)	подгруппа В14/С14

Включает испытания на прочность маркировки.

Могут быть востребованы не все эти подгруппы. Необходимые подгруппы указаны в соответствующих групповых технических требованиях и в форме технических требований на конкретную продукцию.

8.3.2.5 Контроль по группе D

Эта группа предполагает проведение процедур с интервалами в 12 месяцев или только для целей оценки соответствия качества.

8.3.3	Требования к контролю

Следует применять процедуры статистического выборочного контроля, приведенные в 8.4.

8.3.3.1 Критерии отбраковки партии

Партии, не прошедшие контроль соответствия качества по группе А, либо по группе В, не принимают. Если устройства во время контроля соответствия качества не прошли испытание в подгруппе, что выразилось в отбраковке партии, контроль соответствия качества можно закончить, а партию признать забракованной по группе А и В. Если партия изъята на стадии несоответствия требованиям по качеству и не представлена к контролю повторно, ее следует считать забракованной.

8.3.3.2 Повторно представленные к контролю партии устройств

Забракованные партии после возможной технической доработки, представленные к контролю соответствия качества повторно, должны включать только устройства, которые были в исходной партии и должны представляться заново только один раз по каждой проверочной группе (группе А и группе В). Повторно представляемые партии должны содержаться отдельно от новых партий и иметь четкую идентификацию в качестве партий, представляемых к контролю повторно. В повторно представляемых партиях должна производиться случайная повторная выборка и контроль по всем критериям контроля группы А.

8.3.3.3 Процедура в случае отказа испытательного оборудования или ошибки оператора

Если какие-либо устройства были забракованы в результате сбоя испытательного оборудования или ошибки оператора, то их несоответствие должно быть указано в протоколе испытаний (но по согласованию с SI может не вноситься в утвержденный протокол выпущенных партий изделий (CRRL)), и представлено в орган по надзору (SI) вместе с полным объяснением причин, по которым это неверное несоответствие было установлено.

Главный инспектор должен принять решение относительно того, можно ли добавить к выборке устройства для замены из той же контролируемой партии. Устройства для замены должны проходить те же испытания, которые проходили забракованные устройства до сбоя, и оставшуюся часть испытаний, которую забракованные устройства до сбоя не прошли.

8.3.3.4 Процедура в случае отказа при периодических испытаниях

При отказе на испытаниях по группе В соответствующие испытания по группе С (см. 8.3.2.4) будут считаться недействительными. При возникновении отказа на периодических инспекционных испытаниях в случаях, отличных от сбоев испытательного оборудования или ошибки оператора, применяют правила процедуры, приведенные в 3.1.8 IEC QC 001002-3:2005.

8.3.4	Дополнительная процедура ослабленного контроля

8.3.4.1 Группа В

Допускается использовать специальную процедуру ослабленного контроля, что позволяет производителю выполнять соответствующие испытания по группе В при нормальном контроле каждой четвертой партии с максимальным интервалом в три месяца вместо испытаний по принципу «от партии к партии» во всех подгруппах группы В. Такая специальная процедура применяется к каждой подгруппе, которая отвечает необходимым условиям.

Условием для перехода к ослабленному контролю должно быть то, что десять последовательных партий прошли контроль по группе В. Если выборка отбраковывается при контроле подгруппы по процедуре ослабленного контроля, необходимо  перейти к нормальному контролю по группе В.

8.3.4.2 Группа С

Если для периодических испытаний указан интервал в три месяца, испытательный период можно расширить до шести месяцев при условии, что были успешно пройдены три последовательных периодических испытания при интервалах в три месяца. Если выборка бракуется при контроле подгруппы по процедуре расширенного интервала, возвращаются к стандартному трехмесячному интервалу (см. также 8.3.3.4).

8.3.5	Требования к выборочному контролю при небольших партиях

Если размер партии составляет 200 изделий или меньше, необходимо использовать следующие процедуры, отвечающие соответствующим требованиям, приведенным в приложении А.

Если указана система с допустимым уровнем качества (AQL), сначала необходимо выбрать допустимый процент брака в партии (LTPD) из таблицы А.3 приложения А.

а)	неразрушающие (недеструктивные) испытания:

1)	любое испытание, указанное в качестве неразрушающего, должны проходить все 100 % устройств, или

2)	используется любой план одноступенчатого выборочного контроля при соответствующем LTPD, выбранный из таблицы А.2 приложения А, или

3)	используется любой план двухступенчатого выборочного контроля при соответствующем LTPD.

b)	разрушающие (деструктивные) испытания

1)	используется любой план одноступенчатого выборочного контроля при соответствующем LTPD, выбранный из таблицы А.2 приложения А, или

2)	используется любой план двухступенчатого выборочного контроля при соответствующем LTPD.

8.3.6.	Утвержденные протоколы выпущенных партий продукции (CRRL)

Утвержденные протоколы выпущенных партий продукции (CRRL) могут составляться при соглашении между производителем и потребителем. Полезные рекомендации приведены в приложении В документа IECQ QC 001002-2:1998.

8.3.7	Поставка устройств, прошедших разрушающие (деструктивные) и неразрушающие (недеструктивные) испытания

Испытания, которые рассматривают как разрушающие, помечают буквой «D» в групповых технических требованиях или в форме технических требований на конкретную продукцию. Устройства, прошедшие деструктивные испытания, не включают в партию, подлежащую поставке. Устройства, прошедшие недеструктивные испытания на воздействие окружающей среды, могут поставляться при условии, что они проходят повторные испытания в соответствии с требованиями группы А и отвечают им.

8.3.8	Поставка с задержкой

Перед поставкой партий, находящихся на хранении в течение какого-то периода и в условиях, указанных в соответствующих групповых технических требованиях или в форме технических требований на конкретную продукцию, эти партии или количество подлежащих поставке изделий должны пройти указанный контроль по группе А и испытания на способность к подключению по группе В.

8.3.9	Дополнительная процедура при поставках

Производитель может по своему усмотрению поставлять устройства, которые отвечают более строгому уровню оценки, чем требуемый уровень.

8.4	Процедуры статистического выборочного контроля

Для контроля по группам А, В и С следует использовать процедуру выборочного контроля либо по допустимому уровню качества (AQL), либо по допустимому проценту брака в партии (LTPD). В технических требованиях на конкретную продукцию должно быть указано, какую из процедур следует использовать.

8.4.1	Планы выборочного контроля по допустимому уровню качества (AQL)

Применяют IEC 60410, ISO 2859-1 и ISO 2859-10. Существуют три типа планов выборочного контроля: одноступенчатый, двухступенчатый, многоступенчатый. Если для заданного AQL и кодового знака существуют несколько типов планов можно использовать любой из них.

8.4.2	Планы выборочного контроля по допустимому проценту брака в партии (LTPD)

См. приложение А.

П р и м е ч а н и е – В качестве альтернативы плану выборочного контроля по LTPD опубликован IEC 61193-2 «Системы оценки качества. Часть 2. Выбор и использование планов выборочного контроля при контроле электронных компонентов и узлов».

8.5	Испытания на долговечность

Испытания на долговечность должны быть установлены в технических требованиях на конкретную продукцию.

8.6	Испытания на долговечность при указанной интенсивности отказов

Интенсивность отказов, используемая в настоящем стандарте, определяется по плану выборочного контроля с допустимым процентом брака в партии (LTPD), выраженная в процентах за 1000 часов.

8.6.1	Общие положения

Испытания на долговечность при указанной интенсивности отказов должны определяться в технических требованиях на конкретную продукцию. Испытания на долговечность, проводимые на устройствах при максимальных номинальных значениях (или в их пределах), считаются неразрушающими.

8.6.2	Составление выборок

Выборки для испытаний на долговечность должны составляться случайным образом из контролируемой партии (см. приложение А). Объем выборки для испытания в течение 1000 ч должен выбираться производителем из столбца с указанной интенсивностью отказов (см. таблицу А.1) или из реального размера партии (см. таблицу А.2).

Приемочное число должно соответствовать конкретному выбранному объему выборки.

8.6.3	Отбраковка

Устройство, не отвечающее одному или более предельным значениям, указанным для испытаний на долговечность, считается забракованным. Если выборка бракуется, испытания можно прекратить по усмотрению производителя.

8.6.4	Время испытания на долговечность и объем выборки

Если указана интенсивность отказов, время испытания на долговечность должно изначально составлять 1000 ч. Когда партия прошла испытания в течение 1000 ч, время испытаний на долговечность можно уменьшить до конкретного периода, указанного в технических требованиях на конкретную продукцию.

8.6.5	Процедура, используемая, когда количество наблюдаемых отказов превышает приемочное число

Когда количество отказов, наблюдаемых при испытании на долговечность, превышает приемочное число, производитель должен выбрать один из следующих вариантов:

а)	изъять всю партию;

b)	ввести дополнительные выборки в соответствии с 8.6.5.1;

c)	увеличить время испытания до 1000 ч в соответствии с 8.6.5.2, если изначально было выбрано время менее 1000 ч;

d)	произвести тщательную проверку партии и повторно представить ее в соответствии с 8.3.3.2.

8.6.5.1 Дополнительные выборки

Данный вариант используют только один раз для каждого предъявления. При выборе этого варианта полный объем новой выборки (изначальной плюс добавочной) должен выбираться производителем из таблиц А.1 или А.2, из столбца с указанием интенсивности отказов (таблица А.1) или реального объема партии (таблица А.2).

Количество дополнительных устройств, достаточное для увеличения выборки до полного заново выбранного объема, должно выбираться из этой партии. Новое приемочное число должно быть значением, относящимся к новому полному выбранному объему выборки. Дополнительная выборка должна пройти испытания на долговечность при тех же условиях и за тот же период времени, что и изначальная выборка. Если полное наблюдаемое количество дефектных устройств (изначальной выборки плюс дополнительной) не превышает приемочного числа для полной выборки, партию принимают, а если наблюдаемое количество дефектных устройств превышает новое приемочное число, партию следует отклонить.

8.6.5.2 Увеличение времени испытания на долговечность

При использовании для испытания на долговечность периодов времени менее 1000 ч и превышении количества отказов, наблюдаемых в изначальной выборке, приемочного числа производитель может вместо введения дополнительных выборок выбрать увеличение времени испытания всей изначальной выборки до 1000 ч и определить новое приемочное число из таблиц А.1 или А.2. Новое приемочное число должно относиться к увеличенному объему выборки в указанном столбце, который меньше или равен объему испытуемой выборки. Устройство, отказавшее  при начальном времени регистрации, считается забракованным при интервале регистрации 1000 ч. Если наблюдаемое количество дефектных устройств превышает это приемочное число, партия не принимается.

8.7	Ускоренные процедуры испытания

Ускоренную процедуру испытания можно применять, когда заранее определен коэффициент ускорения на основе соответствующего теоретического анализа или экспериментальных данных.

9	Процедуры подтверждения (одобрения) характеристик

Раздел находится на рассмотрении.

10	Процедуры испытаний и измерений

10.1	Стандартные условия и общие меры предосторожности

10.1.1	Стандартные условия

Все измерения проводят при атмосферных условиях, приведенных в серии стандартов IEC 61988-2, если не установлено иное.

Температура окружающей среды ─	 (25 ± 3) °С

Относительная влажность		─  от 25 до 85 %

Атмосферное давление	─  от 86 до 106 кПа

Измерения можно проводить при других температурах, если национальному органу по надзору можно доказать, что устройство будет отвечать техническим требованиям на конкретную продукцию при испытании при температуре окружающей среды (25± 1)°С и относительной влажности от 48 до 52 %, когда это важно.

10.1.2 Общие меры предосторожности

Для сведения погрешностей измерения к минимуму и недопущения повреждения устройства необходимо соблюдать обычные меры предосторожности, принимаемые в отношении механического и электростатического повреждения. Общие меры предосторожности для электростатически-чувствительных устройств приведены в IEC 60747-1.

10.1.3 Точность измерений

Диапазоны измерений, приведенные в технических требованиях на конкретную продукцию, являются абсолютными. При определении реальных диапазонов измерений следует учитывать неточности измерения.

10.2	Проверка физических характеристик

10.2.1	Визуальная проверка

Визуальную проверку выполняют при стандартных условиях освещения, если не установлено иное. Проверку проводят на корректность следующих элементов:

а)	наличие маркировки и ее разборчивость;

b)	внешний вид устройства.

10.2.2	Размеры

Размеры проверяют в соответствии с указанным чертежом. Примеры типовых чертежей для модулей плазменных дисплеев приведены в IEC 61988-3-1.

10.3 Электрические и оптические измерения

Стандартные условия для электрических и оптических измерений приведены в 6.1.1 и в стандартах серии IEC 61988-2.

Методы электрических и оптических измерений должны соответствовать установленным в стандартах серии IEC 61988-2.  Методы измерений используют при необходимости и в соответствии с техническими требованиями на конкретную продукцию. Дополнительные методы электрических и оптических измерений, не установленные  в стандартах серии IEC 61988-2, должны быть указаны в соответствующих групповых технических требованиях или в технических требованиях на конкретную продукцию.

10.4	Климатические и механические испытания

Методы климатических и механических испытаний должны соответствовать IEC 61988-4. Методы испытаний используют при необходимости и в соответствии с техническими требованиями на конкретную продукцию. Их считают «разрушающими» или «неразрушающими» в соответствии с 8.3.7.

В случае, если последовательность испытаний должна быть обязательной, это необходимо указать в групповых технических требованиях или в форме технических требований на конкретную продукцию. Дополнительные методы климатических или механических испытаний, не установленные в IEC 61988-4, должны быть указаны в соответствующих групповых технических требованиях или в технических требованиях на конкретную продукцию.

Для таких методов испытания, которые включают наблюдение или применение внешних воздействий, относящихся к ориентации устройства, такая ориентация и направление прилагаемого усилия должны отвечать IEC 61988-4, рисунок 2.

10.5	Альтернативные методы испытаний

Все указанные измерения необходимо выполнять с использованием методов, указанных в стандартах серий IEC 61988-2, IEC 61988-4 или в технических требованиях на конкретную продукцию. При использовании альтернативных методов, дающих аналогичные результаты, в протоколах испытаний должно быть четко указано, что измерения проводились методами не предписанными МЭК.

10.6	Испытания на долговечность

Подраздел находится на рассмотрении.

Приложение А

(справочное)

Планы выборочного контроля при оценке по допустимому проценту брака в партии (LTPD)

А.1	Общие положения

Установленные в настоящем разделе процедуры применимы  для всех требований соответствия качества изделия.

А.1.1	 Составление выборок

Выборки составляют из контролируемой партии на случайной основе. При непрерывном производстве производитель по своему усмотрению может составлять выборки на регулярной периодической основе во время производства при условии, что партия отвечает требованиям при ее формировании.

А.1.2	 Отказы

Отказ устройства при одном или более испытаниях в подгруппе считают единичным отказом.

А.2	Метод выборочного контроля единичной партии

Для демонстрации соответствия отдельным критериям в подгруппе информация о контроле соответствия качества (размеры выборки и количество наблюдаемых дефектных устройств) должна собираться из одной контролируемой партии.

А.2.1 	Объем выборки Объем выборки по каждой подгруппе определяют из таблиц А.1 или А.2 и он должен соответствовать установленному допустимому проценту брака в партии (LTPD). Производитель по своему усмотрению может выбирать объем выборки больше необходимого, однако, допустимое количество отказов не должно превышать приемочного числа, относящегося к выбранному объему выборки из таблиц А.1 или А.2.

В таблице А.2 данные указанные в столбце, содержащем значения LTPD, используемые для определения объема выборки, должны быть такими же как в столбце устанавливающем объемом партии, которые по значению наиболее соответствуют реальному объему представляемой к проверке партии. В случае, когда объем реальной партии находится в промежутке между двумя объемами партий, приведенными в таблице, можно использовать значение LTPD, установленное для любого из объемов партий по усмотрению производителя. Если столбец таблицы А.2  для соответствующего объема партии не содержит значения LTPD, равного или меньше, чем установленное значение LTPD, следует применять сплошной (100 %) контроль. Для определения объема выборки должно быть использовано значение LTPD соответствующее данным столбца таблицы А.2, устанавливающем размер партии, наиболее совпадающее с установленным значением LTPD.

А.2.2	 Процедура приемки

Для первой выборки должно быть выбрано приемочное число и  при установленном LTPD  соответствующее количества устройств должно быть отобрано и испытано. Если наблюдаемое количество дефектных устройств в первой выборке меньше или равно заранее выбранному приемочному числу, партию считают принятой. Если наблюдаемое количество дефектных устройств превышает заранее выбранное приемочное число, допускается произвести дополнительную выборку, такой чтобы суммарная выборка соответствовала разделу А.3. Данные таблиц А.1 или А.2, используемые для первой выборки заданной контролируемой партии для заданной подгруппы, должны быть  использованы  для любых и всех последующих выборочных контролей для той же партии и подгруппы при каждом представлении партии.

А.3	Дополнительная выборка

Производитель может к первоначальной выборке добавить дополнительное количество изделий, но это можно делать только однократно для какой-либо подгруппы и добавленные выборки должны пройти все испытания в рамках подгруппы. Объем полной выборки (первоначальной и добавленной) должен определяться новым приемочным числом, выбранным из таблиц А.1 или А.2.

А.4	Множественные критерии

Когда одна выборка используется для более чем одного приемочного критерия, должна быть использована вся выборка для какой-либо подгруппы при всех критериях в рамках этой подгруппы. В таблице А.1 приемочное число должно быть числом, относящимся к наибольшему объему выборки установленному в соответствующем столбце LTPD,  которое меньше или равно используемому объему выборки. В таблице А.2 приемочное число должно быть числом, относящимся к установленному LTPD в соответствующем столбце, устанавливающем  объем партии для используемого объема выборки.

А.5	Сплошной (100 %) контроль

По выбору производителя должен проводиться сплошной (100 %) контроль партии для подгрупп, которые не относятся к разрушающим. Если наблюдаемый процент дефектных устройств в контролируемой партии превышает установленное значение LTPD, считается, что партия забракована по соответствующей(им) подгруппе(ам). Повторное представление партий, прошедших испытания на основе сплошного                (100 %)  контроля, также должно быть только на основе сплошного                (100 %) контроля и в соответствии с более строгим проверочным значениями LTPD.

А.6	Усиленный контроль

Усиленный контроль должен проводиться путем испытаний по критериям следующего более низкого значения LTPD из таблиц А.1 или А.2 по отношению к установленным.

Таблица А.1 ─ Планы выборочного контроля по  допустимому проценту брака в партии (LTPD)

| Прие-мочное число (с) (r=c+1)b | Минимальный объем выборки ( для испытаний на долговечность- устройств/ч умноженное на 1000) |
| --- | --- |
|  | при значении LTPD/NQT |
|  | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 0 | 5 (1,03) | 8 (0,64) | 11 (0,46) | 15 (0,34) | 22 (0,23) | 32 (0,16) | 45 (0,11) | 76 (0,07) | 116 (0,04) | 153 (0,03) | 231 (0,02) | 328 (0.02) | 461 (0,01) | 767 (0,007) | 1152 (0,005) | 1154 (0.003) | 2303 (0,002) |
| 1 | 8 (4,4) | 13 (2,7) | 18 (2,0) | 25 (1,4) | 38 (0,94) | 55 (0,65) | 77 (0,46) | 129 (0,28) | 195 (0,18) | 258 (0,14) | 390 (0,09) | 555 (0.06) | 778 (0,045) | 1296 (0,027) | 1946 (0,018) | 2592 (0.013) | 3891 (0,009) |
| 2 | 11 (7,4) | 18 (4,5) | 25 (3,4) | 34 (2,24) | 52 (1,3) | 75 (1,1) | 105 (0,78) | 176 (0,47) | 266 (0,31) | 354 (0,23) | 533 (0,15) | 759 (0.11) | 1065 (0,080) | 1773 (0,045) | 2662 (0,031) | 3547 (0.022) | 5323 (0,015) |
| 3 | 13 (10,5) | 22 (6,2) | 32 (4,4) | 43 (3,2) | 65 (2,1) | 94 (1,5) | 132 (1,0) | 221 (0,62) | 333 (0,41) | 444 (0,31) | 668 (0,20) | 953 (0.14) | 1337 (0,10) | 2226 (0,062) | 3341 (0,041) | 4452 (0.031) | 6681 (0,018) |
| 4 | 16 (12,3) | 27 (7,3) | 38 (5,3) | 52 (3,9) | 78 (2,6) | 113 (1,8) | 158 (1,3) | 265 (0,78) | 398 (0,50) | 531 (0,37) | 798 (0,25) | 1140 (0.17) | 1599 (0,12) | 2663 (0,074) | 3997 (0,049) | 5327 (0.037) | 7994 (0,025) |
| 5 | 19 (13,8) | 31 (8,4) | 45 (6,0) | 60 (4,4) | 91 (2,9) | 131 (2,0) | 184 (1,4) | 308 (0,85) | 462 (0,57) | 617 (0,42) | 927 (0,28) | 1323 (0.20) | 1855 (0,14) | 3090 (0,085) | 4638 (0,056) | 6181 (0.042) | 9275 (0,028) |
| 6 | 21 (15,6) | 35 (9,4) | 51 (6,6) | 68 (4,9) | 104 (3,2) | 149 (2,2) | 209 (1,6) | 349 (0,94) | 528 (0,62) | 700 (0,47) | 1054 (0,31) | 1503 (0.22) | 2107 (0,155) | 3509 (0,093) | 5267 (0,062) | 7019 (0.047) | 10533 (0,031) |
| 7 | 24 (16,6) | 39 (10,2) | 57 (7,2) | 77 (5,3) | 116 (3,5) | 166 (2,4) | 234 (1,7) | 390 (1,0) | 589 (0,67) | 783 (0,51) | 1178 (0,34) | 1680 (0.24) | 2355 (0,17) | 3922 (0,101) | 5886 (0,067) | 7845 (0.051) | 11771 (0,034) |
| 8 | 26 (18,1) | 43 (10,9) | 63 (7,7) | 85 (5,6) | 128 (3,7) | 184 (2,6) | 258 (1,8) | 431 (1,1) | 648 (0,72) | 864 (0,54) | 1300 (0,36) | 1854 (0.25) | 2599 (0,18) | 4329 (0,108) | 5498 (0,072) | 8660 (0.054) | 12995 (0,036) |
| 9 | 28 (19,4) | 47 (11,5) | 69 (8,1) | 93 (6,0) | 140 (3,9) | 201 (2,7) | 282 (1,9) | 471 (1,2) | 709 (0,77) | 945 (0,58) | 1421 (0,38) | 2027 (0.27) | 2842 (0,19) | 4733 (0,114) | 7103 (0,077) | 9468 (0.057) | 14206 (0,038) |
| 10 | 31 (19,9) | 51 (12,1) | 75 (8,4) | 100 (6,3) | 152 (4,1) | 218 (2,9) | 306 (2,0) | 511 (1,2) | 770 (0,80) | 1025 (0,60) | 1541 (0,40) | 2199 (0.28) | 3082 (0,20) | 5133 (0,120) | 7704 (0,080) | 10268 (0.060) | 15407 (0,040) |

Продолжение таблицы А.1

| Прие-мочное число (с) (r=c+1)b | Минимальный объем выборки ( для испытаний на долговечность- устройств/ч умноженное на 1000) |
| --- | --- |
|  | при значении LTPD/NQT |
|  | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 11 | 33 (21,0) | 54 (12,8) | 83 (8,3) | 111 (6,2) | 166 (4,2) | 238 (2,9) | 332 (2,1) | 555 (1,2) | 832 (0,83) | 1109 (0,62) | 1664 (0,42) | 2378 (0.29) | 3323 (0,21) | 5546 (0,12) | 8319 (0,083) | 11092 (0.062) | 16638 (0,042) |
| 12 | 36 (21,4) | 59 (13,0) | 89 (8,6) | 119 (6,5) | 178 (4,3) | 254 (3,0) | 356 (2,2) | 594 (1,3) | 890 (0,86) | 1187 (0,65) | 1731 (0,43) | 2544 (0.3) | 3562 (0,22) | 5936 (0,13) | 8904 (0,086) | 11872 (0.065) | 17808 (0,043) |
| 13 | 38 (22,3) | 63 (13,4) | 95 (8,9) | 126 (6,7) | 190 (4,5) | 271 (3,1) | 379 (2,26) | 632 (1,3) | 948 (0,89) | 1264 (0,67) | 1896 (0,44) | 2709 (0.31) | 3793 (0,22) | 6321 (0,134) | 9482 (0,089) | 12543 (0.067) | 18964 (0,045) |
| 14 | 40 (23,1) | 67 (13,8) | 101 (9,2) | 134 (6,9) | 201 (4,6) | 288 (3,2) | 403 (2,3) | 672 (1,4) | 1007 (0,92) | 1343 (0,69) | 2015 (0,46) | 2878 (0.32) | 4029 (0,23) | 6716 (0,138) | 10073 (0,092) | 13431 (0.069) | 20146 (0,046) |
| 15 | 43 (23,3) | 71 (14,1) | 107 (9,4) | 142 (7,1) | 213 (4,7) | 305 (3,3) | 426 (2,36) | 711 (1,41) | 1066 (0,94) | 1422 (0,71) | 2133 (0,47) | 3046 (0.33) | 4265 (0,235) | 7108 (0,141) | 10662 (0,094) | 14216 (0.070) | 21324 (0,047) |
| 16 | 45 (24,1) | 74 (14,6) | 112 (9,7) | 150 (7,2) | 225 (4,8) | 321 (3,37) | 450 (2,41) | 750 (1,44) | 1124 (0,96) | 1499 (0,72) | 2249 (0,48) | 3212 (0.337) | 4497 (0,241) | 7496 (0,144) | 11244 (0,096) | 14992 (0.072) | 22487 (0,048) |
| 17 | 47 (24,7) | 79 (14,7) | 118 (9,86) | 158 (7,36) | 236 (4,93) | 338 (3,44) | 473 (2,46) | 788 (1,48) | 1182 (0,98) | 1576 (0,74) | 2364 (0,49) | 3377 (0.344) | 4728 (0,246) | 7880 (0,148) | 11819 (0,098) | 15759 (0.074) | 23639 (0,049) |
| 18 | 50 (24,9) | 83 (15,0) | 124 (10,0) | 165 (7,54) | 248 (5,02) | 354 (3,61) | 496 (2,51) | 826 (1,51) | 1239 (1,0) | 1652 (0,75) | 2478 (0,50) | 3540 (0.351) | 4956 (0,251) | 8260 (0,151) | 12390 (0,100) | 16520 (0.075) | 24780 (0,050) |
| 19 | 52 (25,5) | 86 (15,4) | 130 (10,2) | 173 (7,76) | 259 (5,12) | 370 (3,58) | 518 (2,56) | 864 (1,53) | 1296 (1,02) | 1728 (0,77) | 2591 (0,52) | 3702 (0.358) | 5183 (0,256) | 8638 (0,153) | 12957 (0,102) | 17276 (0.077) | 25914 (0,051) |
| 20 | 54 (26,1) | 90 (15,6) | 135 (10,4) | 180 (7,82) | 271 (5,19) | 386 (3,65) | 541 (2,60) | 902 (1,56) | 1353 (1,04) | 1803 (0,78) | 2705 (0,52) | 3864 (0.364) | 5410 (0,260) | 9017 (0,156) | 13526 (0,104) | 18034 (0.078) | 27051 (0,052) |
| 25 | 65 (27,0) | 109 (16,1) | 163 (10,8) | 217 (8,08) | 326 (5,38) | 466 (3,76) | 652 (2,69) | 1086 (1,61) | 1629 (1,08) | 2173 (0,807) | 3259 (0,583) | 4656 (0.376) | 6518 (0,269) | 10863 (0,161) | 16295 (0,108) | 21726 (0.081) | 32589 (0,054) |

Окончание таблицы А.1

Минимальные объемы выборок, подвергаемых испытаниям для обеспечения 90% доверительности, что партия с процентом дефектных устройств, равным указанному LTPD, не будет принята (единичная выборка). b r - критерий отказа П р и м е ч а н и я 1 Объемы выборки основаны на биномиальном пуассоновском экспоненциальном распределении. 2 В скобках указан минимальный уровень качества (приблизительно AQL),требуемый для приемки (в среднем) 19 из 20 партий, только для информации .

Т а б л и ц а А.2 – Планы выборочного контроля с гипергеометрическим распределением для небольших объемов партий размером 200 устройств или менее

| Объем выбор-ки, n, шт | Значения NQT/LTPD |
| --- | --- |
|  | для объем партии, N, шт. |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 |
| Приемочное число, с = 0 |
| 2 4 5 8 10 | 65 36 29 15 | 66 40 33 20 15 | 67 42 34 22 17 | 67 42 35 23 19 | 67 42 35 23 19 | 68 43 35 23 19 | 68 43 36 24 20 | 68 43 36 24 20 | 68 43 37 24 20 | 68 43 37 24 20 | 68 44 37 24 20 | 68 44 37 25 20 |
| 16 20 25 32 40 |  | 6,9 | 10 6,8 4,3 | 11 8,0 5,7 3,7 | 11 8,7 6,4 4,4 3,0 | 12 9,0 6,9 5,0 3,4 | 12 9,4 7,4 5,5 4,0 | 13 10 7,5 5,9 4,5 | 13 10 7,6 6,0 4,6 | 13 10 7,7 6,2 4,9 | 13 10 7,8 6,3 5,0 | 13 11 7,9 6,3 5,0 |
| 50 64 80 100 125 |  |  |  |  |  | 2,3 | 2,9 1,7 | 3,3 2,2 1,5 | 3,5 2,5 1,7 1,1 | 3,7 2,7 2,0 1,5 0,8 | 3,7 2,8 2,1 1,5 0,9 | 3,9 2,9 2,2 1,7 1,2 |
| 128 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,9 | 1,1 0,7 |
| Приемочное число, с = 1 |
| 2 4 5 8 10 | 95 62 51 28 | 95 66 55 35 30 | 95 66 56 38 30 | 95 67 57 38 31 | 95 67 57 39 32 | 95 67 58 39 32 | 95 67 58 39 32 | 95 67 58 39 33 | 95 67 58 39 33 | 95 67 58 40 33 | 95 67 58 40 33 | 95 68 58 40 33 |

Продолжение таблицы А.2

| Объем выбор-ки, n, шт | Значения NQT/LTPD |
| --- | --- |
|  | Объем партии, N, шт. |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 |
| Приемочное число, с = 1 |
| 16 20 25 32 40 |  | 15 | 18 13 9,2 | 18 15 11 7,4 | 20 16 12 8,2 5,9 | 20 16 13 9,0 6,8 | 21 16 13 9,9 7,6 | 21 16 13 10 7,8 | 21 17 13 10,5 8,2 | 21 17 14 11 8,3 | 22 17 14 11 8,4 | 22 18 14 11 8,6 |
| 50 64 80 100 125 |  |  |  |  |  | 4,6 | 5,6 3,8 | 6,1 4,4 3,0 | 6,4 4,7 3,4 2,5 | 6,5 5,0 3,7 2,8 1,9 | 6,7 5,0 3,8 2,8 2,0 | 6,7 5,2 4,0 3,0 2,2 |
| 128 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,9 | 2,2 1,5 |
| Приемочное число, с = 2 |
| 4 5 8 10 | 82 69 42 | 83 73 49 39 | 84 74 49 42 | 85 74 52 42 | 85 74 52 43 | 85 75 52 43 | 85 75 53 43 | 86 75 53 44 | 86 75 53 44 | 86 75 53 44 | 86 75 53 44 | 86 75 53 44 |
| 16 20 25 32 40 |  | 22 | 25 19 13 | 27 21 16 11 | 27 22 17 12 8,9 | 27 22 17 13 9,8 | 28 23 18 14 11 | 29 23 18 14 12 | 29 23 18 14 12 | 29 23 18 14,5 12 | 29 24 19 15 12 | 30 24 19 15 12 |
| 50 64 80 100 |  |  |  |  |  | 6,9 | 8,1 5,7 | 8,4 6,2 4,5 | 8,6 6,6 4,9 3,5 | 9,0 7,1 5,4 3,9 | 9,3 7,1 5,4 4,0 | 9,5 7,4 5,3 4,4 |

Окончание таблицы А.2

| Объем выбор-ки, n, шт | Значения NQT/LTPD |
| --- | --- |
|  | Объем партии, N, шт. |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 |
| Приемочное число, с = 2 |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2,9 | 3,3 |
| 128 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,9 | 3,2 2,3 |
| с – приемочное число (см. 5.2.4) |
| П р и м е ч а н и е – В таблице А.2 приведены значения LTPD, относящиеся к конкретным одноступенчатым планам выборочного контроля (приемочное число, объем выборки и объем партии). Таблица основана на следуем: а) расчеты основаны на гипергеометрическом распределении (чисто теоретическом) для партий из 200 устройств или менее; b) LTPD плана выборочного контроля определяется как интерполяционный процент дефектных устройств, при котором вероятность приемки партии при данном плане составляет 0,10. Не требуется, чтобы определенный таким образом LTPD был реализуемым процентом дефектных устройств рассматриваемого объема партии. с) последовательность объемов выборок и объемов партий формируется путем выбора изделий предыдущего количества в соответствующих последовательностях и добавления количеств, кратных 2 и 5. |

Т а б л и ц а А.3 – Планы выборочного контроля при допустимых уровнях качества (AQL) и допустимых процентах брака в партии (LTPD)

| Значение AQL | Значение LTPD |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,7 |
| 0,15 | 1,0 |
| 0,25 | 2,0 |
| 0,40 | 3 |
| 0,65 | 5 |

Окончание таблицы А.3

| Значение AQL | Значение LTPD |
| --- | --- |
| 1,0 | 7 |
| 1,5 | 10 |
| 2,5 | 20 |
| 4,0 | 30 |
| 6,5 | 50 |

В таблице А.3 приведены значения AQL и LTPD, которые считают достаточными для удовлетворительного обеспечения уровня качества выпускаемой продукции (в среднем) при объемах партий до 150000 единиц устройств включительно для обоих планов контроля. Следует отметить, что предельное гарантируемое качество изменяется в более широких пределах при объеме партии, выбранном для плана  AQL по сравнению с выбранном для плана LPTD.

Таблица составлена посредством выбора значения LTPD  из таблицы А.1 при приемочном числе с=2,  при котором объем выборки в наибольшей степени равен объему выборки, приведенному для уровня контроля II, кодовых символов объема выборки от С до N согласно  IEC 60410 и/или стандартам серии ISO 2859.

Таблица А.3 может быть использована при условии, что максимальное значение приемочного числа в плане выборочного контроля с LTPD будет не больше 4.

Приложение В

(справочное)

Общее описание технических требований

В.1	Выдержки из текста IEC Guide 102, подраздел  2.3, с небольшим изменением

Бóльшая часть необходимой информации, приведенной в технических требованиях для компонентов, является общей для более чем одного семейства изделий, и, соответственно, в рамках какого-либо семейства информация применима к более чем одному подсемейству, например:

-	рекомендуемые значения в отношении условий испытания, степени жесткости, номинальных значений, размеров и требований к испытаниям часто являются общими для одного или более семейств изделий или подсемейств;

-	схема испытания, включающая часть процедур оценки качества, а именно: составление групп испытаний, уровни контроля и критерии приемки могут быть общими для семейства изделий или подсемейства. Однако может существовать не одна схема испытания, применимая к семейству или подсемейству, при этом каждая соответствует предписанному применению или группе применений.

Во избежание нежелательного повтора и обеспечения необходимой унификации представления в качестве стандартных приняты следующие уровни технических требований:

-	технические требования на конкретную продукцию;

-	форма технических требований на конкретную продукцию;

-	групповые технические требования;

-	общие технические требования ;

-	основные (базовые) технические требования.

В.2	Основные(базовые) технические требования

Основные (базовые) технические требования, включают информацию для конкретного объекта, общую для всех компонентов или для ряда семейств компонентов. Примерами стандартов МЭК, входящих в данную категорию, являются:

IEC 60062:2004, Marking codes for resisters and capacitors (Коды маркировки для резисторов и конденсаторов)

IEC 60063:1963, Preferred number series for resisters and capacitors (Рекомендуемые серийные номера для резисторов и конденсаторов)

IEC 60068, Environmental testing (Испытания на воздействие окружающей среды)

IEC 60134:1961, Rating systems for electronic tubes and valves and analogous semiconductor devices (Системы номинальных значений для электронных трубок и ламп, и аналогичных полупроводниковых приборов)

IEC 60134:1961, Rating systems for electronic tubes and valves and analogous semiconductor devices (Планы и процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку)

ISO 9001:2000, Quality management systems – Requirements ( Системы управления качеством. Требования )

В.3	Общие технические требования

Применяемые терминология и методы измерений и испытаний, в основном, являются одинаковыми для семейств изделий. Такую информацию можно включать в технические требования, каждые из которых относятся к семейству или подсемейству продукции.

В.4	Групповые технические требования

В некоторых случаях может быть удобно ввести в структуру технических требований уровень документа, относящийся к подсемейству. Такой документ рассматривают как «групповые технические требования», и в нем приводят схемы испытания, содержащие выбор методов испытаний, испытательных образцов и критериев приемки, степени жесткости испытаний и рекомендуемых значений размеров и характеристик.

В.5	Форма технических требований  на конкретную продукцию и общая форма технических требований на конкретную продукцию

Всякий раз, когда это уместно, в качестве руководства специалистам, занятым подготовкой технических требований на конкретную продукцию, необходимо обеспечить форму технических требований на конкретную продукцию. В ней определяют предлагаемый план и информацию, представляемую в технических требованиях на конкретную продукцию. Такое руководство особенно важно для систем, в которых технические требования на конкретную продукцию не разрабатываются центральным органом.

Общая форма технических требований на конкретную продукцию – это форма технических требований на конкретную продукцию, которую можно использовать, когда существующие формы не учитывают требований новых технологий или применений.

В некоторых технологиях (печатные платы) используют технические требований на конкретную продукцию с учетом возможностей производителя (CapDS).

В CapDS определены все элементы признания возможностей производителя, и CapDS является документом, на основании которого эти возможности подтверждаются. В CapDS, как минимум, должна указываться технология, материал(ы), покрытие(я) и схема испытания на признание(одобрение) характеристик.

В.6	Технические требования на конкретную продукцию

В технических требованиях на конкретную продукцию приводят напрямую или посредством ссылки на другие документы, всю информацию, необходимую для конкретного заданного компонента или группы компонентов, и требуемую для обеспечения оценки их соответствия требованиям качества.

Технические требования заказчика (потребителя) на конкретную продукцию (CDS) требуют согласования между заказчиком и поставщиком/производителем, и при их использовании вместе с общими техническими требованиями  и групповыми техническими требованиями в них должно быть адекватное описание изделия (компонента/части). Кроме того, CDS можно использовать только в рамках установленных возможностей производителя.

Приложение Д

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица Д.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60027 (all parts) | ― | * |
| IEC 60050 (all parts) | ― | * |
| IEC 60410:1973 | ― | * |
| IEC 60617 | ― | * |
| IEC 60747-1:2006 | ― | * |
| IEC 61988-1 | ― | * |
| IEC 61988-2-1 | ― | * |
| IEC 61988-2-2 | ― | * |
| IEC 61988-3-1 | ― | * |
| IEC 61988-4 | ― | * |
| IECQ 01 | ― | * |
| IEC QC 001002 (все части) | ― | * |
| ISO 1100:1992 | ― | * |

Продолжение таблицы Д.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2859 -1 | ― | * |
| ISO 2859 -10 | ― | * |
| ISO 3534-2 | ― | * |
| Примечание* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |

УДК 621.377                      ОКС  31.260                                       IDT

Ключевые слова: панели дисплейные плазменные, оценка качества, оптические измерения, электрические измерения, контроль, статистический выборочный контроль, объем выборки, приемочное число, испытания

___________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика :

Автономной некоммерческой организации «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

Директор                                                          Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                               личная подпись                              инициалы, фамилия

Руководитель

разработки                                                       Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                личная подпись                               инициалы, фамилия

Исполнитель                                                     Е.С.Романенко

_______________                                 _________________                                _______________________

должность                                 личная подпись                            инициалы, фамилия