| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р МЭК 60268-11– Проект, первая редакция |

ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ СИСТЕМ

Часть 11

Применение соединителей для соединения

элементов звуковых систем

IEC 60268-11:1987

Sound system equipment – Part 11:

Application of connectors for the interconnection

of sound system components

(IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования» «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)  на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартам ТК 452 «Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования. Устройства отображения информации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60268-11:1987 «Оборудование звуковых систем. Часть 12. Соединители для соединения элементов звуковых систем» с учетом изменений 1 и 2 (IEC 60268-11:1987 «Sound system equipment– Part 11: Application of connectors for  the interconnection of sound system components»).

Изменения и технические поправки к указанному международному стандарту, принятые после его официальной публикации внесены в текст настоящего стандарта и выделены двойной вертикальной линией расположенной на полях от соответствующего текста, а обозначение и год принятия изменения (технической поправки приведены в скобках после соответствующего текста (в примечании к тексту).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0─2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 201

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………..…. |
| --- | --- |
| 2 | Назначение……………………………………………………………….…… |
| 3 | Общие положения…………..………………………………………….…… |
| 4 | Применение и обозначение контактов…………………………………… |
| 5 | Типы цилиндрических соединителей и их применение………………. |
| 6 | Сопряжение цилиндрических соединителей…………………….……… |
| 7 | Данные о соединении цилиндрических соединителей…………….…. |
| 8 | Типы концентрических соединителей и их применение..………..…… |

| Приложение А | (справочное) Пример многофункциональности одного гнездового соединителя на магнитофоне…..………… |
| --- | --- |
| Приложение В | (справочное) Схемы применения цилиндрических соединителей применяемых на транспортных средствах |
| Приложение ДА | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующими в этом качестве межгосударственным стандартам)……… |

Введение

1) Официальные решения или соглашения международной электротехнической комиссии (МЭК) по техническим вопросам  согласованы на международном уровне, так как каждый технический комитет имеет представителей всех заинтересованных национальных комитетов.

2) Выпускаемые документы, рекомендуемые для международного использования, публикуются в виде стандартов, технических отчетов или руководств и принимаются национальными комитетами именно в таком понимании.

3) В целях содействия международной унификации национальные комитеты МЭК обязуются при разработке национальных и региональных стандартов брать за основу международные стандарты МЭК, насколько это позволяют условия данной страны. Любое расхождение между стандартами МЭК и соответствующими национальными или региональными стандартами должно быть ясно обозначено в последних.

4) МЭК  не предусматривает процедуры маркировки и не несет ответственности за любое оборудование, заявленное на соответствие одному из стандартов МЭК.

Первая редакция настоящего стандарта была подготовлена подкомитетом 29В «Аудиотехника» технического комитета   МЭК 29 «Электроакустика».

Текст первой редакции настоящего стандарта был основан на  следующих документах:

| Правило шести месяцев | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 29B(CO)82 | 29В(CO)88 |

Вторая  редакция настоящего стандарта была подготовлена техническим комитетом МЭК 84 «Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника и системы» (ранее подкомитет 28В «Аудиотехника» Технического комитета МЭК 29  «Электроакустика»).

Настоящее второе издание заменяет первое издание стандарта МЭК 60268-11.

Текст настоящего стандарта основан на первом издании и на следующих документах:

| Правило шести месяцев | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 29В(СО)95 29В(СО)102 84(СО)12 84(СО)13 | 29В(СО)107 29В(СО)111 84(СО)22 84(СО)23 |

Более подробную информацию по голосованию для одобрения этого стандарта можно найти в документах, указанных в приведенной выше таблице.

В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:

МЭК 60065:1985 Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General Use (Требования техники безопасности к электронной аппаратуре и к сходным с ней устройствам бытового и аналогичного назначения с питанием от сети);

МЭК 60130-8:1976 Connectors for Frequencies below 3 MHz, Part 8: Concentric Connectors for Audio Circuits in Radio Receivers (Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 8. Концентрические соединители для соединения звуковых цепей в радиоприемниках);

МЭК 60130-9:1971 Connectors for Frequencies below 3 MHz, Part 9: Circular Connectors for Radio and Associated Sound Equipment (Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 9. Цилиндрические соединители для радиоаппаратуры и связанной с ней акустической аппаратурой);

МЭК 60268-2:1971 Sound system equipment – Part 2: Explanation of general terms (Оборудование звуковых систем. Часть 2: Разъяснение общих терминов);

МЭК 60268-4:1972 Sound system equipment – Part 4: Microphones (Оборудование звуковых систем. Часть 4: Микрофоны);

МЭК 60268-12(1987), Sound system equipment – Part 12: Application of connectors for broadcast and similar use (Оборудование звуковых систем. Часть 12. Применение соединителей для систем вещания и аналогичного применения)

МЭК 60268-11:1981 Sound system equipment – Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system component ( Оборудование звуковых cиcтем. Часть 11: Применяемость соединителей для соединения компонентов звуковых систем);

МЭК 60268-15:1978 Sound system equipment – Part 15: Preferred matching values for interconnection of sound system components (Оборудование звуковых систем. Часть 15: Предпочтительные сопоставительные величины соединения компонентов звуковых систем).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ СИСТЕМ

Часть 11

Применение соединителей для соединения

элементов звуковых систем

Sound system equipment. Part 11. Application of connectors for the interconnection of sound system components

Дата введения –  –   –

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические и концентрические соединители, используемые для взаимосвязи компонентов звуковых систем и устанавливает их практическое применение, а также схемы расположения и обозначение контактов.

## 2 Назначение

Настоящий стандарт разработан в целях обеспечения возможности соединения (подключения) частей оборудования звуковых систем, изготовленных различными производителями, размещенными на территории различных стран. Такое подключение может быть потребоваться для записи или копирования записей на магнитную ленту или кассету, обеспечение более высокого уровня звука за счет использования отдельного усилителя мощности, питание акустических систем (громкоговорителей), автоматическое управление диапроекторов и т.п.

## 3 Общие положения

3.1	Соединители должны отвечать электрическим и механическим требованиям, установленным  МЭК 60130-8 «Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 8. Концентрические соединители для звуковых цепей в радиоприемниках», и в МЭК 60130-9 «Соединители на частоты до 3 МГц. Часть 9. Цилиндрические соединители для радиоаппаратуры и связанной с ними  акустической аппаратуры».

3.2	Относительно вопросов безопасности следует использовать  МЭК 60065 «Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности».

Примечания

1  Предпочтительные согласуемые электрические величины для корректного соединения компонентов звуковых систем приведены в МЭК 60268-15 «Оборудование звуковых систем. Часть 15: Предпочтительные сопоставительные величины соединения компонентов звуковых систем»;

2 Соединители для взаимосвязи компонентов звуковых систем иного применения описаны в МЭК 60268-12 «Оборудование звуковых систем. Часть 12. Применение соединителей для систем вещания и аналогичного применения»;

3 Для соединителей иного применения, не установленного настоящим стандартом, следует ссылаться на МЭК 60130-8 и МЭК 60130-9;

4 В настоящее время не все соединители, на которые есть ссылки в настоящем стандарте, включены в эти стандарты.

4	Применение и обозначение контактов

Для цилиндрических соединителей схема расположения контактов и их применение должны соответствовать приведенным в таблице 1, а обозначение контактов – в таблице 3. Для концентрических соединителей схема расположения контактов и их применение должны соответствовать приведенным в таблице 4 а обозначение контактов – в таблице 5.

4.1	Терминология, применяемая к концентрическим соединителям

В таблице 4 установлены  следующие типы соединителей:

- концентрический соединитель (двухконтактный) 1/4 дюйма/6,3 мм;

- концентрический соединитель (трехконтактный) 1/4 дюйма/6,3 мм;

- миниатюрный концентрический соединитель (двухконтактный) (диаметр 3,5 мм);

- миниатюрный концентрический соединитель (трехконтактный) (диаметр 3,5 мм);

- субминиатюрный концентрический соединитель (двухконтактный) (диаметр 2,5 мм);

- концентрический соединитель (двухконтактный) в виде звукового штекера/3,2мм.

П р и м е ч а н и е – В некоторых странах концентрический соединитель (двухконтактный) в виде звукового штекера/3,2 мм имеет другие названия, но их нельзя использовать на международном уровне по юридическим причинам.

### 5 Типы цилиндрических соединителей и их применение

Таблица 1

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-01 | Микрофон; комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-02 | Вход для микрофо-на на оборудовании |
| 5.2 | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-03 | Магнитофон; микрофон; наушники;шнуровой набор |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-04 | Вход для магнито-фона на оборудова-нии; вход для микрофона на оборудовании; вход для тюнера на оборудовании; выход на тюнере; комбинированный разъем «запись-воспроизведение» на оборудовании; вход-выход для наушников на оборудовании; комбинированный аналоговый звуко-вой вход/ выход на компьютерах |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-12 | Микрофон с дистанционным управлением |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-13 | Вход для микрофо-на с дистанционным переключателем на оборудовании; комбинированный разъем «запись-воспроизведение-микрофон» на оборудовании; |

Окончание таблицы 1

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-20 | Микрофон с переключателем дистанционного управления и с напряжением питания |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-21 | Вход для микрофона с переключателем дистанционного управления и напряжением питания на оборудовании; комбинированный разъем «запись-воспроизведение-микрофон» на оборудовании |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-14 | Головные телефоны |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-15 | Выход для головных телефонов на оборудовании |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-05 | Громкоговоритель; комплект проводов |
|  |  | Фиксированный | 130-9 МЭК-06 | Вход на корпусе громкоговорителя |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-07 | Выход для громкоговорителя на оборудовании |
|  |  | Фиксированный | 130-9 МЭК-08 | Выход со встроенным переключателем для громкоговорителя на оборудовании |
|  |  | Незакрепленный | 130-9 МЭК-09 | Комплект проводов |

Таблица 1 А ─ Соединение между предусилителями и усилителями мощности в оборудовании бытового назначения

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-аа | Комплект проводов |
|  |  | Фиксированный | 130-9 МЭК-bb | Вход предусилителя на усилителе мощности |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-cc | Выход усилителя мощности на предусилителе |
|  |  | Незакрепленный | 130-9 МЭК-dd | Комплект проводов |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-03 | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-04 | Выход усилителя мощности на предусилителе; вход предусилителя на усилителе мощности |

Окончание таблицы 1А

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-10 | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-11 | Выход усилителя мощности на предусилителе; вход предусилите-ля с возможностью коммутации пита-ния вкл./выкл. с помощью реле дистанционного управления на уси-лителе мощности |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-20 | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-21 | Выход усилителя мощности на предусилителе; вход предусилите-ля с возможностью электронной ком-мутации питания вкл./выкл. с помо-щью управляюще-го напряжения пос-тоянного тока на усилителе питания |

Т а б л и ц а 1В – Соединение на транспортных  средствах (например, в автомобилях)

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
| (см. примечание 1) | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-03 | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-04 | Выход предусилителя для усилителя мощности; вход усилителя мощности для предусилителя |
| (см. примечания 1 и 2) | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-16 | Комплект проводов в комбинации с соединителем 130-9 МЭК-18 |
|  |  | Фиксированный | 130-9 МЭК-19 | Усилитель мощности |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-17 | Оборудование запуска двигателя/приводного механизма |
|  |  | Незакрепленный | 130-9 МЭК-18 | Комплект проводов в комбинации с соединителем 130-9 МЭК-16 |

Продолжение таблицы 1В

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
| (см. примечание 1) | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-10 | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-11 | Выход предусилителя для усилителя мощности; вход усилителя мощности для предусилителя с возможностью переключения питания вкл./выкл. с помощью релейного дистанционного управления |

Продолжение таблицы 1В

| Номера контактов со стороны сопрягаемой поверхности штыревого соединителя | Обозначение типа по стандарту МЭК | Применение |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | 130-9 МЭК-20 | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | 130-9 МЭК-21 | Выход предусилителя для усилителя мощности; вход усилителя мощности для предусилителя с возможностью электронной коммутации питания вкл./выкл. с помощью управляющего напряжения постоянного тока |
|  | Штыревой соединитель | Незакрепленный | хх | Комплект проводов |
|  | Гнездовой соединитель | Фиксированный | уу | Выход предусилителя для усилителя мощности; вход усилителя мощности для предусилителя |

Окончание таблицы 1В

П р и м е ч а н и я 1 Если нет необходимости в совместимости с существующим оборудованием, не рекомендуется использовать в новых разработках. 2 До выхода полных технических условий для недопущения неудовлетворительной работы сопротивление контактов, включая соединение с экраном, должно быть ≤ 30 мОм.

6	Сопряжение цилиндрических соединителей

Т а б л и ц а  2

| Штыревой соединитель | Сведения о сопряжении | Гнездовой соединитель | Штыревой соединитель | Сведения о сопряжении | Гнездовой соединитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130-9 МЭК-01 | сопрягается с | 130-9 МЭК-02 130-9 МЭК-04 130-9 МЭК-13 130-9 МЭК-21 | 130-9 МЭК-20 | сопрягается с | 130-9 МЭК-21 |
|  |  |  | 130-9 МЭК-14 |  | 130-9 МЭК-15 |
| 130-9 МЭК-03 |  | 130-9 МЭК-04 130-9 МЭК-13 130-9 МЭК-21 | 130-9 МЭК-05 |  | 130-9 МЭК-07 130-9 МЭК-08 130-9 МЭК-09 |
|  |  |  | 130-9 МЭК-06 |  | 130-9 МЭК-09 |
| 130-9 МЭК-12 |  | 130-9 МЭК-13 130-9 МЭК-21 |  |  |  |

7	Данные о соединении цилиндрических соединителей

7.1	Общие положения

Термин «сигнал», используемый в следующих таблицах 3, 3А и 3 В следует понимать как соединение, через которое передается модуляция, в противоположность соединению, потенциал которого близок к потенциалу земли, общему потенциалу или потенциалу шасси.

7.2	Требования в зависимости от режима работы оборудования

7.2.1 В стереомагнитофоне с функциями работы в режиме монофонии при переключении в режим монофонической записи должны соединяться контакты с номерами 1 и 4, а при переключении в режим монофонического воспроизведения на контакты с номерами 3 и 5 должны подаваться одинаковые сигналы.

7.2.2 Если во время записи на контактах 3 и 5 магнитофона возникают выходные сигналы, существует вероятность возникновения колебаний, если он соединен с усилителем, в котором входной сигнал «ленточного носителя» генерирует выходной сигнал для записи на контактах 1 и 4 «ленточной» гнездовой части. Для недопущения такого эффекта ленточный магнитофон следует использовать только с усилителем, имеющим вход «монитора ленты», который при записи не генерирует выходной сигнал от входного сигнала на той же гнездовой части.

7.2.3  В ленточном магнитофоне контакты 3 и 5 можно использовать в режиме записи в качестве входа с высоким импедансом (200 мВ, см. МЭК 60268-15) за счет соединения их через резисторы от           500 кОм до 2,2 МОм с контактами под номером 1 и 4 соответственно. Пример представлен в приложении А.

Данное применение также подходит для аналогового звукового входа/выхода на компьютерах. См. примечание 4 на странице 23.

П р и м е ч а н и е – Использование этих резисторов может создавать между входами перекрестную помеху. При значениях наихудшего случая, выбираемых из значений, указанных в МЭК 60268-15, это может быть на уровне –39 дБ относительно полезного сигнала, а при типовых значениях – это не будет превышать -60 дБ, что обычно пренебрежимо мало.

7.2.4 Если некоторые контакты не используют, их можно вынуть из соединителя. В изоляторе гнездовой части необходимо наличие отверстий под все штырьки.

7.2.5 В стандартных случаях рекомендуется соединять корпус вилки с зажимом 2 соединителя для обеспечения соединения экрана с землей. В особых случаях может потребоваться не соединять экран с землей.

Таблица 3– Данные о соединении

| Применение | Обозначение типа | Номер контакта |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой | Гнездовой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Микрофон | Монофони-ческая. система (симметр.) | 130-9 МЭК-01 | 130-9 МЭК-02 | Сигнал | Экран | Возврат | - | - | - | - | - |
|  |  | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 |  |  |  | Подклю-чение к 1 | Подклю-чение к 3 | - | - | - |
|  |  | 130-9 МЭК-12 | 130-9 МЭК-13 |  |  |  |  |  | Переключатель для дистанционного управления | - |
|  |  | 130-9 МЭК-20 | 130-9 МЭК-21 |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания |
|  | Монофони- ческая сис- -тема(сим-метр.) ис- точник А-В | 130-9 МЭК-01 | 130-9 МЭК-02 | Сигнал и положит. полюс напряже-ния питания | Экран | Возврат и отрицат. полюс напряж-я питания | - | - | - | - | - |
|  | Монофони-ческая сис- тема(сим-метр.) фан-томн.источник | 130-9 МЭК-01 | 130-9 МЭК-02 | Сигнал и положит. полюс напряж-я питания | Экран и отрицат. полюс напряж-я питания | Возврат и положит. полюс напряж-я питания | - | - | - | - | - |
|  | Монофони-ческая система (несим-метр.) | 130-9 МЭК-01 | 130-9 МЭК-02 | Сигнал | Экран и возврат | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 |  |  |  | Подклю-чение к 1 | - | - | - | - |
|  |  | 130-9 МЭК-12 | 130-9 МЭК-13 |  |  |  |  |  | Переключатель для дистанционного управления | - |
|  |  | 130-9 МЭК-20 | 130-9 МЭК-21 |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания |
|  | Стерео- система (симметр.) | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Сигнал, левосто-ронний канал | Экран | Возврат, левосто-ронний канал | Сигнал, правосто-ронний канал | Возврат, правосто-ронний канал | - | - | - |
|  |  | 130-9 МЭК-12 | 130-9 МЭК-13 |  |  |  |  |  | Переключатель для дистанционного управления | - |
|  |  | 130-9 МЭК-20 | 130-9 МЭК-21 |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания |
|  | Стерео- система (несим-метр.) | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Сигнал, левосто-ронний канал | Экран и возврат | - | Сигнал, правосто-ронний канал | - | - | - | - |
|  |  | 130-9 МЭК-12 | 130-9 МЭК-13 |  |  |  |  |  | Переключатель для дистанционного управления | - |
|  |  | 130-9 МЭК-20 | 130-9 МЭК-21 |  |  |  |  |  |  | Напряжение питания |

Продолжение таблицы 3

| Применение | Обозначение типа | Номер контакта |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой | Гнездовой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проигрыватель; тюнер | Моно-фоническая система | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | - | Экран и возврат | Сигнал | - | Подключение к 3 |
|  | Стерео-фоническая система |  |  |  |  | Сигнал, левосторон-ний канал |  | Сигнал, правосторонний канал |
| Комбинированное соединение для записи и вос-произведения: радиочасти и усилители | Моно-фоническая система | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Выходной сигнал (запись) | Экран и возврат | Входной сигнал (воспроизве-дение) | Подключение к 1 | Подключение к 3 |
|  | Стерео-фоническая система |  |  | Выходной сигнал, левосторон-ний канал (запись) |  | Входной сигнал, левосторон-ний канал (воспро-изведение) | Выходной сигнал, правосторон-ний канал (запись) | Входной сигнал, правосторонний канал (воспроиз-ведение) |
| Комбинированное соединение для записи и вос-произведения: магнитофон3) 4) | Моно-фоническая система | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Входной сигнал (запись)2) | Экран и возврат | Выходной сигнал (воспроизве-дение)2) | Подключение к 12) | Подключение к 3 только в положении «воспроизведе-ние» |
|  | Стерео-фоническая система1) |  |  | Входной сигнал, левосторон-ний канал (запись)2) |  | Выходной сигнал, левосторон-ний канал (воспроиз-ведение)2) | Входной сигнал, правосторон-ний канал (запись)2) | Выходной сигнал, правосторонний канал (воспроиз-ведение)2) |

Окончание  таблицы 3

| Применение | Обозначение типа | Номер контакта |
| --- | --- | --- |
|  | Штыревой | Гнездовой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наушники/ гарнитура | Монофони-ческая система | 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Сигнал, микрофон | Экран и возврат, микрофон | Сигнал, левосторонние головные телефоны | Возврат, оба головных телефона | Сигнал, правосторонний головной телефон; подключение к 3 |
|  | Стерео-фоническая система (только головные телефоны) |  |  |  |  |  |  | Сигнал, правосторонний головной телефон |
| Головные телефоны5) | Монофони-ческая система | 130-9 МЭК-14 | 130-9 МЭК-15 | Экран/ земля | Экран и возврат | Возврат | Сигнал | Подключение к 4 |
|  | Стерео-фоническая система |  |  |  |  | Возврат, левосторонний канал | Сигнал, левосторонний канал | Сигнал, правосторонний канал |
| Громко-говоритель | Низкий импеданс | 130-9 МЭК-05 130-9 МЭК-06 | 130-9 МЭК-07 130-9 МЭК-08 130-9 МЭК-09 | Сигнал | Возврат | - | - | - |
| 1) См. 7.2.1. 2) См. 7.2.2. 3) См. 7.2.3. 4) Данное применение также подходит для использования на компьютерах. 5) В случаях (например, в целях обучения), когда гнездо 130-9 МЭК-04 наушников используют на оборудовании и необходимость в головных телефонах существует только для прослушивания, эти телефоны могут снабжаться штыревым соединителем 130-9 МЭК-04, подключаемым как показано для наушников/гарнитуры. |

Т а б л и ц а 3А – Соединения между предусилителями и усилителями мощности в оборудовании бытового назначения. Данные о соединении

| Обозначение типа | Номера контактов |
| --- | --- |
| Штыревой | Гнездовой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130-9 МЭК-аа | 130-9 МЭК-сс | Сигнал, Левосторон-ний канал | Экран и возврат | Сигнал, правосторонний канал | Не подключен | - | - | - | - |
| 130-9 МЭК-bb | 130-9 МЭК-dd |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Не подключен | Экран и возврат | Сигнал, левосторонний канал | Не подключен | Сигнал, правосторонний канал | - | - | - |
| 130-9 МЭК-10 | 130-9 МЭК-11 | Не подключен | Экран и возврат | Сигнал, левосторонний канал | Не подключен | Сигнал, правосторонний канал | Напряжение питания реле | Возврат напряжения питания реле | - |
| 130-9 МЭК-20 | 130-9 МЭК-21 | Не подключен | Экран и возврат | Сигнал, левосторонний канал | Не подключен | Сигнал, правосторонний канал | Не подключен | Не подключен | Напряжение управления пост.тока |

Т а б л и ц а 3 В – Соединения на транспортных средствах (например, в автомобилях).  Данные о соединении

| Обозначение типа | Номер контакта1) |
| --- | --- |
| Штыревой | Гнездовой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130-9 МЭК-03 | 130-9 МЭК-04 | Левый задний сигнал2) | Возврат или экран сигнальных проводов | Левый передний сигнал | Правый задний сигнал2) | Правый передний сигнал | - | - | - | - | - | - | - |
| 130-9 МЭК-16 | 130-9 МЭК-17 | Левый перед-ний сигнал | Левый задний сигнал2) | Возврат или экран сигналь-ных проводов | Правый задний сигнал2) | Правый передний сигнал | Напряжение питания реле | - | - | - | - | - | - |
| 130-9 МЭК-19 | 130-9 МЭК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130-9 МЭК-10 | 130-9 МЭК-11 | Левый задний сигнал2) | Возврат или экран сигнальных проводов | Левый передний сигнал | Правый задний сигнал2) | Правый передний сигнал | Напряжение питания реле | Возврат напряжения питания реле | - | - | - | - | - |
| 130-9 МЭК-206) |  | Левый задний сигнал4) | Возврат или экран сигнальных проводов | Левый передний сигнал2) | Правый задний сигнал4) | Правый передний сигнал2) | Не подключен | Освещение (максимум 0,3А) | Напряжение управления пост.тока (максимум 0,3А) | - | - | - | - |
|  | 130-9 МЭК-216) | Левый задний сигнал5) | Возврат или экран сигнальных проводов | Левый передний сигнал | Правый задний сигнал5) | Правый передний сигнал | Не подключен | Освещение (максимум 0,3А) | Напряжение управления пост.тока (максимум 0,3А) |  |  |  |  |
| хх | уу | Левый задний сигнал2) | Левый передний сигнал | Возврат или экран сигналь-ных проводов | Правый передний сигнал | Правый задний сигнал2) | Вспомогатель-ный переклю-чатель (под-ключение к зам-ку зажигания) | Переключа-тель питания вкл./выкл. | Освещение | Постоян-ное электро-питание | Земля3) | Напряжение управления пост.тока1) | Напряжение управления пост.тока2) |
| См. приложение В, рисунок В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 3В

П р и м е ч а н и я 1 Внешний экран соединительного кабеля должен подключаться к шасси через экран штыревых или гнездовых соединителей; 2 В двухканальных системах эти контакты не подключаются; 3 При введении вилки в розетку это соединение должно осуществляться до других соединений; 4 Для двухканальных бустеров/усилителей входы линий подключаются только к контактам 1 и 4; 5 Для выходов двухканальных линий эти контакты подключаются к соответствующим выходным контактам переднего канала (контакт 1 с контактом 3 и контакт 4 с контактом 5); 6 См. приложение В, рисунок В.

## 8 Типы концентрических соединителей и их применение

Таблица 4 ― Типы концентрических соединителей

| Номер контакта, обозначение типа | Обозначение соединителя | Применение |
| --- | --- | --- |
| 8.1 130-8 МЭК-хх 6,3 мм | Штыревой (вилка) | Незакрепленный | Громкоговоритель; головные телефоны; микрофон; удлинитель |
|  | Гнездовой (гнездо) | Фиксированный | На оборудовании: выход для громкоговорителя; выход для головных телефонов; вход для микрофона |
|  | Гнездовой | Незакрепленный | Удлинитель |
| 8.2 130-8 МЭК-уу 6,3 мм | Штыревой (вилка) | Незакрепленный | Головные телефоны; удлинитель |
|  | Гнездовой (гнездо) | Фиксированный | На оборудовании: выход для головных телефонов |
|  | Гнездовой | Незакрепленный | Удлинитель |
| 8.3 130-8 МЭК-01 Миниатюрный 3,5 мм | Штыревой (вилка) | Незакрепленный | Громкоговоритель; наушники; головные телефоны; микрофон; аудиосигналы для магнитофона (см. примечание 1 к таблице V) |
|  | Гнездовой (гнездо) | Фиксированный | На оборудовании: выход для громкоговорителя; выход для наушников; выход для головных телефонов; вход для микрофона; вход или выход аудиосигналов для магнитофона (см. примечание 1 к таблице V) |
| 8.4 130-8 МЭК-рр Миниатюрный 3,5 мм | Штыревой (вилка) | Незакрепленный | Головные телефоны |
|  | Гнездовой (гнездо) | Фиксированный | На оборудовании: выход для головных телефонов |

Окончание таблицы 4

| Номер контакта, обозначение типа | Обозначение соединителя | Применение |
| --- | --- | --- |
| 8.5 130-8 МЭК-02 Субминиатюрный 2,5 мм | Штыревой (вилка) | Незакрепленный | Наушники; переключатель вкл./выкл. на микрофоне для дистанционного управления (в комбинации с миниатюрным соединителем 3,5 мм) |
|  | Гнездовой (гнездо) | Фиксированный | На оборудовании: выход для наушников; вход для дистанционного управления микрофона (в комбинации с миниатюрным соединителем 3,5 мм) |
| 8.6 130-8 МЭК-zz | Штыревой | Незакрепленный | Вход или выход для аудиосигнала |
|  | Гнездовой | Фиксированный | На оборудовании: вход или выход для аудиосигнала |

Т а б л и ц а 5 – Данные о соединении

| Применение | Тип соединителя | Номер контакта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 (штекерный) | 2 (ниппель-ный) | 3 (кольцевой) |
| Микрофон | 6,3 мм (1/4 дюйма) | Сигнал | Экран и возврат | - |
|  | Миниатюрный | Сигнал | Экран и возврат | - |
| Громкоговоритель2) | 6,3 мм (1/4 дюйма) | Сигнал | Экран | - |
|  | Миниатюрный | Сигнал | Экран | - |

Окончание таблицы 5

| Применение | Тип соединителя | Номер контакта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 (штекерный) | 2 (ниппель-ный) | 3 (кольцевой) |
| Головные телефоны | Монофони-ческая система | 6,3 мм (1/4 дюйма) | Сигнал | Экран и возврат | - |
|  |  |  | Сигнал | Экран и возврат | Подключение к 1 |
|  |  | Миниатюрный | Сигнал | Экран и возврат | - |
|  | Стереофо-ническая система | 6,3 мм (1/4 дюйма) | Сигнал левосторон-ний канал | Экран и возврат | Сигнал, правосторон-ний канал |
|  |  | Миниатюрный | Сигнал левосторонний канал | Экран и возврат | Сигнал, правосторон-ний канал |
| Наушники | Миниатюрный | Сигнал | Экран и возврат | - |
|  | Субмини-атюрный | Сигнал | Переклю-чатель | - |
| Вход дистанционного управления (для микрофона с переключателем дистанционного управления) | Субмини-атюрный | Переклю-чатель | Переклю-чатель | - |
| - Проигрыватель - Магнитофон - Тюнер - Усилитель и т.п. | Звуковой штекер | Сигнал | Экран и возврат | - |
| 1) Известно, что в настоящее время для источника питания постоянного тока используют двухконтактный миниатюрный концентрический соединитель. В новых разработках такой соединитель применять не рекомендуется. 2) Соединители таких типов, используемые для громкоговорителей, должны иметь четкую идентификационную маркировку. Примечания к разделу 8 (таблицы 4 и 5). 3) Использование двухполюсных соединителей для микрофонов и других цепей сигналов с низким уровнем может вызвать трудности в обеспечении удовлетворительной помехоустойчивости к фоновым помехам сети питания или к радиочастотным помехам. |

Приложение А

(справочное)

Пример многофункциональности одного гнездового

соединителя на магнитофоне

В некоторых магнитофонах существует только один гнездовой соединитель, а именно типов 130-9 МЭК-04 или 130-9 МЭК-13, для соединения с тюнером, проигрывателем, микрофоном, телефонным дросселем, радиоприемником, усилителем или вторым магнитофоном.

Такая схема также подходит для аналогового аудиовхода/аудиовыхода на компьютерах.

Т а б л и ц а А.1

| Приме-нение | Номер контакта соединителя |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 |
| Монофони- ческая система | Входной сигнал ≤ 2 мВ, например, от микрофона, телефонного дросселя, радиоприемника или усилителя2) | Экран, возврат | Выходной сиг- нал к радио-приемнику или усилителю2) | Подключение к 12) | Подключение к 3 только в положении «воспроиз-ведение»2) | На пере- ключателе соединителя типа 130-9 МЭК-13 для дистанцион-ного управления |
|  |  |  | Входной сиг-нал ≥ 100 мВ, например, от тюнера, проиг-рывателя или второго магнитофона3) |  |  |  |
| Стерео-фоническая система1) | Входной сигнал левостороннего канала ≤ 2 мВ, например, от микрофона, радиоприемника или усилителя2) | Экран, возврат | Выходной сиг-нал левосто-роннего канала к радиоприем-нику или усилителю2) | Входной сиг- нал право-стороннего канала ≤ 2 мВ, например, от микрофона, радиоприем-ника или усилителя2) | Выходной сигнал право-стороннего канала к радиоприем-нику или усилителю2) |  |
|  |  |  | Входной сигнал лево-стороннего канала ≥100 мВ, например, от тюнера, проигрывателя или второго магнитофона3) |  | Входной сиг-нал правосто-роннего кана-ла ≥ 100 мВ, например, от тюнера,проиг-рывателя или второго магнитофона3) |  |
| 1) См. 7.2.1 2) См. 7.2.2 3) См. 7.2.3 |

Приложение В (справочное)

Пример схем использования цилиндрических соединителей на транспортных средствах

Рисунок В.1 – Схема применения 8-контактных соединителей 130-9 МЭК 20 и 21 (см. 5.14)

Рисунок В.2 – Схема применения 12-контактных соединителей (см. 5.15)

## Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соот- ветствия | Обозначение и наименование соответствующего национального или межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| МЭК 60065 | IDT | ГОСТ IEC 60065─2013 «Аудио -, видео - и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности |
| МЭК 60130-8 | ― | * |
| МЭК 60130-9 | ― | * |
| МЭК 60268-2 | ― | * |
| МЭК 60268-4 | ― | * |
| МЭК 60268-12 | IDT | ГОСТ Р МЭК 60268-12─2015 «Оборудование звуковых систем. Часть 12. Соединители для систем радиовещания и аналогичного применения» |
| МЭК 60268 -15 | ― | * |

Окончание таблицы ДА.1

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание ( В настоящей таблице использовано следующие условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт;

УДК 621.377                        ОКС  31.220.10                               ОКП 631300

Ключевые слова: соединитель, концентрический, цилиндрический, применение

Руководитель организации-разработчика :

Автономной некоммерческой организации «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

Директор                                                             Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                              личная подпись                                              инициалы, фамилия

Исполнитель                                                      Е.С.Романенко

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                              личная подпись                                              инициалы, фамилия

# Text boxes

Фоно 3,2 мм