| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р МЭК 61883-4– Проект, первая редакция |

Аудио/видеоаппаратура бытового назначения

Цифровой интерфейс

Часть 4

Передача данных MPEG2-TS

IEC 61883-4:2004

Consumer audio/video equipment – Digital interface –

Part 4: MPEG2-TS data transmission

(IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования» «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)  на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартам ТК 452 «Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования. Устройства отображения информации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61883-4:2004             «Аудио/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 4. Передача данных MPEG2-TS (IEC 61883-4:2004 «Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 4: MPEG2-TS data transmission»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0─2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 201

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………….…. |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки….……………………………………………….… |
| 3 | Термины, определения и сокращения..….………………………….… |
| 4 | Структура пакета данных IEEE 1394…………………………………… |
| 5 | Заголовок CIP…………………………….………………………...………. |
| 6 | Передача изохронных пакетов…………………………………….……… |
| 7 | Буферизация в приемнике………………………………………………….. |

| Приложение ДА | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации (и действующими в этом качестве межгосударственным стандартам)…………… |
| --- | --- |

Библиография…………………………………………………………………………

Введение

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты МЭК). Задача МЭК ─ продвижение международного сотрудничества во всех вопросах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники. Результатом этой работы и в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и руководств (в дальнейшем именуемых «публикации МЭК»). Их подготовка поручена Техническим комитетам. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело, может участвовать в предварительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в этой подготовке. МЭК близко сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями, определенными соглашением между этими двумя организациями.

2) В формальных решениях или соглашениях МЭК выражено положительное решение технических вопросов, практически консенсус на международном уровне в соответствующих областях, так как в составе каждого Технического комитета есть представители от национальных комитетов МЭК.

3) Публикации МЭК принимаются национальными комитетами МЭК в качестве рекомендаций. Приложены максимальные усилия для того, чтобы гарантировать правильность технического содержания публикаций МЭК, однако МЭК не может отвечать за порядок их использования или за неверное толкование конечным пользователем.

4) В целях содействия международной гармонизации, национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между любой публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должно быть четко обозначено в последней.

5) МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответственность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует публикации МЭК.

6) Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.

7) МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его Технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности за причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое, так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования публикации МЭК, или ее разделов, или любой другой публикации МЭК.

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Использование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного применения настоящего стандарта.

9) Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящего несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав.

МЭК 61883-4 подготовлен техническим сектором 4: «Интерфейсы и протоколы цифровых систем» технического комитета 100 МЭК: «Аудио, видео и мультимедийные системы и оборудование».

Настоящее второе издание МЭК 61883-4 отменяет и заменяет первое издание, опубликованное в 1998г. Настоящее издание содержит следующие существенные технические изменения относительно предыдущего издания:

В разделе «Библиография» приведены последние версии стандартов МЭК 61834-9, МЭК 61834-10 и добавлен стандарт МЭК 61834-1.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

| Проект комитета для голосования | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 100/729/CDV | 100/818/RVС |

Полную информацию о голосовании по одобрению данного стандарта можно найти в отчете о голосовании, указанном в приведенной выше таблице.

Настоящая публикация разработана в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

Серия стандартов МЭК 61883 под общим названием «Бытовая аудио/видеоаппаратура - Цифровой интерфейс» состоит из следующих частей:

Часть 1. Общие положения;

Часть 2. Передача данных SD-DVCR;

Часть 3. Передача данных НD-DVCR;

Часть 4. Передача данных MPEG2-TS;

Часть 5. Передача данных SDL-DVCR;

Часть 6. Протокол передачи речевых и музыкальных данных;

Часть 7. Передача ITU-R BO.1294 системы В.

Комитет принял решение, что содержание настоящего стандарта останется без изменений до конечной даты сохранения, указанной на сайте МЭК с адресом http://webstore.iec.ch, в данных, касающихся конкретного стандарта. На это время стандарт будет

- подтвержден заново;

- аннулирован;

- заменен пересмотренным изданием; или

- изменен.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аудио/видеоаппаратура бытового назначения

Цифровой интерфейс

Часть 4

Передача данных MPEG2-TS

Consumer audio/video equipment. Digital interface. Part 4.

MPEG2-TS data transmission

Дата введения –  –   –

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод составления пакетов/метод пакетизации и синхронизация передачи данных транспортных потоков в стандарте MPEG2 для цифрового интерфейса IEEE 1394. В стандарте установлены технические требования к пакету стандарта IEEE 1394, заголовку общего изохронного пакета (CIP) и синхронизации передачи при использовании с транспортным потоком, указанным в проекте стандарта ETS 300 468. Такое толкование основано на транспортном потоке, определенном в цифровом телевидении (DVB).

2	Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения).

МЭК 61883-1 Бытовая аудио/видеоаппаратура. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения (IEC 61883-1 Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 1: General)

ИСО/МЭК 13818-1 Информационные технологии – Универсальное кодирование телевизионного изображения и связанного с ним звукового сопровождения: Системы (IEC 13818-1, Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems)

ИСО/МЭК 13818-2 Информационные технологии – Универсальное кодирование телевизионного изображения и связанного с ним звукового сопровождения: Видеосигнал (IEC 13818-1, Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video)

ИСО/МЭК 13818-3 Информационные технологии – Универсальное кодирование телевизионного изображения и связанного с ним звукового сопровождения – Часть 3: Сигнал звукового сопровождения (IEC 13818-1, Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 3: Audio)

ИСО/МЭК 13818-9 Информационные технологии – Универсальное кодирование телевизионного изображения и связанного с ним звукового сопровождения – Часть 9: Расширение для интерфейса систем реального времени для декодеров системы (IEC 13818-1, Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 9: Extension for real time interface for system decoders)

ETS 300 468 Цифровые системы для служб телевизионного вещания, звукового вещания и передачи данных – Технические требования для служебной информации (SI) в системах цифрового телевизионного вещания (DVB) (pr.ETS 300 468 Digital broadcasting systems foe television, sound and data services – Specification for service information (SI) in digital video broadcasting (DVB) systems)

3	Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте используют следующие сокращения:

-CIP ─	общий изохронный пакет;

-CTR ─	регистр времени цикла;

-DVB ─	цифровое телевизионное вещание (в Европе);

-SI ─	служебная информация;

-ETS ─	европейский стандарт в области телекоммуникаций/ электросвязи;

-MPEG ─ 	стандарты сжатия и кодирования (стандарты экспертной группы по движущемуся изображению);

-RTI ─	интерфейс в системе реального времени;

-TS ─	транспортный поток;

-TSP ─	пакет транспортного потока;

-пакет IEEE 1394 ─ изохронный пакет стандарта IEEE 1394, указанный в МЭК 61883-1

4	Структура пакета IEEE 1394

4.1	Структура потока данных MPEG2-TS

Длина исходного пакета составляет 192 байта (см. рисунок 1). Исходный пакет включает один пакет транспортного потока MPEG2 длиной 188 байт и заголовок исходного пакета размером 4 байта. Заголовок исходного пакета содержит временную отметку.

Пакеты MPEG2-TS должны соответствовать стандартам серии ИСО/МЭК 13818.

1а – Исходный пакет

1b – Заголовок исходного пакета

Рисунок 1 – Структура исходного пакета

4.2	Составление исходного пакета потока данных MPEG2-TS

Исходный пакет разделен на 8 блоков данных длиной шесть 32-битных слов. В изохронный пакет IEEE 1394 упакованы ноль или более блоков данных. Приемник изохронных пакетов должен накапливать блоки данных одного исходного пакета и комбинировать их для восстановления исходного пакета перед отсылкой этого исходного пакета на реализацию. Существуют ограничения на передачу фракций (см. 5.2).

Активные передатчики должны посылать изохронный пакет в каждом цикле. Если нет достаточного количества данных для передачи в изохронном пакете, должен быть передан пустой пакет.

4.3	Временная отметка

Временная отметка в заголовке исходного пакета используется приемниками изохронных данных для восстановления точной синхронизации пакетов транспортных потоков (TSP) на их выходе. Временная отметка указывает назначенное время доставки первого бита/байта TSP с выхода приемника на целевой декодер транспортного потока. Временная отметка представляет 25 бит регистра времени цикла IEEE 1394 на момент, когда первый бит/байт TSP приходит с реализации с дополнительным некоторым смещением/сдвигом. Смещение/сдвиг равно постоянной общей задержке TSP между моментом прибытия (первого бита) и моментом, когда TSP (первый бит) доставляется приемником на реализацию.

5	Заголовок CIP

5.1	Структура заголовка CIP

Структура заголовка CIP (см. рисунок 2) для потока данных MPEG2-TS соответствует формату заголовка CIP с двумя 32-битными словами, указанному в 6.2.1 МЭК 61883-1. Статические значения элементов заголовка CIP будут следующими:

| SID | ……… | (зависит от конфигурации) |
| --- | --- | --- |
| DBS | 000001102 | (шесть 32-битных слов) |
| FN | 112 | (8 блоков данных в одном исходном пакете) |
| QPC | 0002 | (без заполнения) |
| SPH | 1 | (представлен заголовком исходного пакета) |
| DBC | 0...255 | (см.5.2) |
| FMT | 1000002 | (тип формата MPEG2-TS) |
| FDF | ………. | (см. 5.3) |

SID		Идентификатор исходного узла (узла передатчика)

DBS		Размер блока данных в 32-битных словах

FN		Номер фракции

QPC		Количество/счетчик заполнений 32-битными словами

SPH		Заголовок исходного пакета

Res		Зарезервировано

DBC		Счетчик непрерывности блоков данных

FMT		Идентификатор формата

FDF		Поле, зависящее от формата

Рисунок 2 – Заголовок CIP для транспортного потока MPEG2

5.2	Значения счетчика непрерывности блоков данных (DBC)

Первый блок данных исходного пакета (блок, содержащий заголовок исходного пакета) соответствует значению DBC, у которого три наименее значимых бита (LSB) будут «000».

Изохронный пакет включает 0, 1, 2 или 4 блока данных или целое число исходных пакетов.

Если изохронный пакет состоит из:

-	одного блока данных, то значение DBC увеличивается на 1;

-	двух блоков данных, то значение DBC умножается на 2, наименее значимый бит (LSB) будет «0»;

-	четырех блоков данных, то значение DBC умножается на 4, два наименее значимых бита (LSB) будут «00»;

Если изохронный пакет состоит из n исходных пакетов (n - целое число), то значение DBC умножается на 8. Три наименее значимых бита (LSB) будут «000».

5.3	Зона поля, зависящего от формата (FDF)

Структура зоны FDF приведена на рисунке 3. Определение полей будет следующим:

-	TSF (признак сдвига во времени) обозначает поток данных со сдвигом по времени:

0 	- поток данных не имеет сдвига во времени;

1	- поток данных сдвинут во времени.

-	Res: зарезервировано для будущего расширения и должно быть заполнено нулями.

Рисунок 3 – Структура зоны FDF

6	Передача изохронных пакетов

6.1	Шаги/последовательность передачи

Транспортный поток MPEG2 состоит из пакетов транспортного потока (TSP) длиной 188 байт. На рисунке 4 представлен транспортный поток (TS), состоящий из нескольких программ/передач. Очень часто требуется передать только одну или несколько программ. Если программа выбрана, то передаются только данные TSP из данного конкретного TS. В этом случае занимаемую полосу (пропускную способность) на интерфейсе 1394 можно уменьшить. Уменьшение скорости передачи в битах происходит в сглаживающем буфере. В результате операции сглаживания TSP будут сдвинуты во времени.

TSP на выходе сглаживающего буфера передаются по интерфейсу. Во время передачи интерфейс будет вводить некоторое дрожание/искажение во времени прихода TSP на приемник.

В транспортном потоке MPEG2 существуют строгие требования к синхронизации TSP. Дрожание, обусловленное сглаживающим буфером и передатчиком интерфейса, необходимо компенсировать. Для этого к TSP в момент его прихода на вход сглаживающего буфера или, если он не используется, на вход цифрового интерфейса добавляется временная отметка. Приемник интерфейса имеет буфер. В этом буфере приемника компенсируется введенное дрожание.

a)	Полный транспортный поток с уплотнением программ (A, B, C, D) и служебной информации (SI)

b)	Исходные пакеты выбранной программы А с соответствующей служебной информацией

c)	Исходные пакеты на выходе сглаживающего буфера

d)	Исходные пакеты на входе приемника 1394

e)	Восстановленная синхронизация для TS

b-c:	Задержка в сглаживающем буфере

c-d:	Задержка от передатчика

d-e:	Задержка в буфере приемника

Частота синхронизации при передаче байтов пакета TS в каждом случае может быть разной.

Рисунок 4 – Шаги в передаче транспортного потока

6.2	Запаздывающие пакеты

Временная отметка в заголовке передаваемого исходного пакета должна указывать на значение в будущем. Если по какой-либо причине задержка в передаче будет слишком продолжительной, что отражается во временной отметке, которая указывает в прошлое/прошедшее, то исходный пакет не передается.

Пакет становится запаздывающим, если реальное значение регистра времени цикла (CTR) становится равным значению, представленному во временной отметке из заголовка исходного пакета, до передачи изохронного(ых) пакета(ов), включающего(щих) исходный пакет [включая контроль избыточным циклическим кодом (CRC)]

В случае передачи одного исходного пакета/цикла можно рассчитать интервал, необходимый для передачи полного изохронного пакета (по известной частоте синхронизации и количеству бит). Если произошло запаздывание пакета, должен быть передан пустой пакет или следующий действенный/эффективный пакет, а запоздавший пакет отбрасывается.

В случае передачи более чем одного исходного пакета/цикла выполняется та же процедура. Допускается отбраковывать все исходные пакеты из изохронного пакета, если один исходный пакет становится запаздывающим.

В случае передачи фракций рекомендуется сначала составить полный исходный пакет на передатчике. Если происходит запаздывание пакета, то полный исходный пакет должен быть отброшен.

Если происходит запаздывание пакета, когда некоторые блоки данных исходного пакета уже переданы (например, при обнулении шины), то блоки данных, оставшиеся в передающем буфере, удаляются.

7	Буферизация в приемнике

Буферизация в приемнике необходима для компенсации дрожания, обусловленного сглаживающим буфером и передатчиком. Считается, что на момент поступления в приемник исходные пакеты или фракции исходных пакетов сохраняются в приемном буфере с частотой синхронизации шины (режим S100, S200 или S400). Пакеты транспортного потока MPEG2 считываются буфером приемника и отсылаются на реализацию в назначенное время доставки первого бита (байта) пакета TS. Назначенное время доставки представлено временной отметкой в заголовке исходного пакета. Частота синхронизации, используемая для считывания байтов из пакета TS, может быть высокой.

Буферизация, необходимая для компенсации дрожания, обусловленного только передатчиком, приведена в таблице А.1 приложения А , а Буферизация, необходимая для компенсации дрожания, обусловленного только сглаживанием TS, приведена в таблице А.2 приложения А.

При передаче транспортного потока MPEG2, указанного в DVB, считается, что размер буфера в приемнике составляет 3264 байта.

Приложение А

(справочное)

Буферизация

А.1	Буфер, необходимый для компенсации дрожания (джиттера), обусловленного передатчиком

Пакет транспортного потока (TSP) может быть послан на реализацию приемником, как только выполнен контроль изохронного пакета избыточным циклическим кодом (CRC). Размер буфера, необходимый для компенсации дрожания, обусловленного передатчиком, задается следующим соотношением:

buf_size = (R_bus)*(max_jitter) + (B_granularity),

где

R_bus		- назначенная скорость данных на интерфейсе;

max_jitter	- разность между максимальным дрожанием по 1394

(~ 311 мкс) и минимальным временем, необходимым

для передачи одного 	пакета шины;

B_granularity	- размер одного пакета шины.

Необходимый размер буфера будет самым большим при высоких скоростях передачи (несколько TSP за цикл) и больших частотах синхронизации шины (400Мбит/с).

В таблице А.1 приведен размер буфера для некоторых скоростей передачи.

Таблица А.1 – Минимальный размер буфера, необходимый для компенсации дрожания, обусловленного передатчиком IEEE 1394

| Скорость передачи, TSP/цикл | Скорость передачи, Мбит/с | Минимальный размер буфера, байт |
| --- | --- | --- |
| 1/8 | 1,504 | 82 |
| 1/4 | 3,008 | 165 |
| 1/2 | 6,016 | 328 |
| 1 | 12,032 | 654 |
| 2 | 24,064 | 1296 |
| 3 | 36,096 | 1927 |
| 4 | 48,128 | 2547 |
| 5 | 60,160 | 3154 |
| Примечания 1 – Приведенный выше размер буфера не учитывает размер, зависящий от скорости считывания данных. 2 – Частота синхронизации на шине составляет 400 МГц. |

А.2	Буфер, необходимый для компенсации дрожания (джиттера), обусловленного сглаживанием

Буфер, необходимый для компенсации дрожания, обусловленного сглаживанием, рассчитывают при следующих допущениях:

-	дескриптор буфера сглаживания имеет значение по умолчанию 1536 байтов;

-	максимальное дрожание, обусловленное интерфейсом систем реального времени (RTI), составляет 50 мкс (р-р);

-	вклад дополнительных данных (SI) ограничен одним исходным пакетом.

В таблице А.2 приведен размер буфера для некоторых скоростей передачи.

Таблица А.2 – Минимальный размер буфера, необходимый для компенсации дрожания, обусловленного сглаживающим буфером (включая RTI и дополнительный (AUX) пакет)

| Скорость передачи, TSP/цикл | Скорость передачи, Мбит/с | Минимальный размер буфера, байт |
| --- | --- | --- |
| 1/8 | 1,504 | 1733 |
| 1/4 | 3,008 | 1743 |
| 1/2 | 6,016 | 1762 |
| 1 | 12,032 | 1799 |
| 2 | 24,064 | 1874 |
| 3 | 36,096 | 1950 |

Окончание таблицы А.2

| Скорость передачи, TSP/цикл | Скорость передачи, Мбит/с | Минимальный размер буфера, байт |
| --- | --- | --- |
| 4 | 48,128 | 2025 |
| 5 | 60,160 | 2100 |

А.3	Размер буфера в приемнике по умолчанию

Значение по умолчанию размера буфера в приемнике IEEE 1394 будет:

328 байтов (предположительно) 	─	при использовании низкой битовой скорости;

3264 байта	─	для транспортного потока MPEG 2, установленного в DVB;

32 кбайт (предположительно) ─		когда требуется > 3264 байт.

При значении по умолчанию 3264 байт при передаче транспортного потока MPEG 2, можно передавать полный TS (без сглаживания) с битовой скоростью не менее 60 Мбит/с или одну программу с битовой скоростью вплоть до 24 Мбит/с (при сглаживании).

Для информации в 3264 байтах могут храниться 17 исходных пакетов.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта (документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального или межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО/МЭК 13818-1 | ― | * |
| ИСО/МЭК 13818-2 | ― | * |
| ИСО/МЭК 13818-3 | ― | * |
| ИСО/МЭК 13818-9 | ― | * |
| МЭК 61883-1 | IDT | ГОСТ IEC 61883-1─2014 «Бытовая аудио/ видеоаппаратура. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения» |
| ETS 300 468 | ― | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание ( В настоящей таблице использовано следующие условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт; |

Библиография

Дополнительная информация, относящаяся к настоящему стандарту содержится в следующих документах:

| [1] МЭК 61834-1 (IEC 61834-1) | Запись информации. Система записи на цифровую видеокассету со спиральной разверткой при использовании бытовой магнитной ленты 6,35 мм (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 1. Общие технические требования (Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 1: General specifications) |
| --- | --- |
| [2] МЭК 61834-9 (IEC 61834-9) | Запись информации. Система записи на цифровую видеокассету со спиральной разверткой при использовании бытовой магнитной ленты 6,35 мм (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 9. Часть 9. Формат DVB (Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 9: DVB format) |
| [3] МЭК 61834-10 (IEC 61834-10) | Запись информации. Система записи на цифровую видеокассету со спиральной разверткой при использовании бытовой магнитной ленты 6,35 мм (системы 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50). Часть 10. Формат DTV (Recording – Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) – Part 10: DTV format) |
| [4] Документ А.001 DVB : август 1994 DVB документ А001,август 1994 | Эксплуатационное руководство по использованию систем MPEG2, использованию видео- и аудио- сигналов в спутниковом и кабельном вещании в Европе(Implementation guidelines for the use of MPEG2 systems, video and audio in satellite and cable broadcasting applications in Europe) |

УДК 621.377                        ОКС  35.200, 33.160.30                       ОКП 650000

Ключевые слова: цифровой интерфейс, заголовок, регистр, изохронный пакет, поток изохронных данных, передача, синхронизация, байт, бит, состояние

Руководитель организации-разработчика :

Автономной некоммерческой организации «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

Директор                                                             Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                              личная подпись                                              инициалы, фамилия

Исполнитель                                                      Е.С.Романенко

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                              личная подпись                                              инициалы, фамилия