| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р МЭК 61883-8– Проект, первая редакция |

Аудио/видеоаппаратура бытового назначения

Цифровой интерфейс

Часть 8

Передача цифровых видеоданных согласно рекомендации ITU-R BT. 601

IEC 61883-8:2014

Consumer audio/video equipment – Digital interface –

Part 8: Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data

(IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования» «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартам ТК 452 «Безопасность аудио-, видео-, электронной аппаратуры, оборудования информационных технологий и телекоммуникационного оборудования. Устройства отображения информации»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 61883-8:2014             «Аудио/видеоаппаратура бытового назначения. Цифровой интерфейс. Часть 8. Передача цифровых видеоданных согласно рекомендации ITU-R BT.601» (IEC 61883-8:2014 «Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 8: Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0─2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 201

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения национального органа Российской Федерации по стандартизации

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………….…. |
| --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки….……………………………………………….… |
| 3 | Cокращения и условные обозначения..….………………………….… |
|  | 3.1 Сокращения……………..……………………………………………… |
|  | 3.2 Системы счисления…………………………………………………… |
| 4 | Эталонная модель передачи данных……………………………………. |
|  | 4.1 Рассмотрение модели………………………………………………… |
|  | 4.2 Сжатие…………………………………………………………………….. |
|  | 4.3 Заголовок изохронного пакета………………………………………… |
|  | 4.4 Заголовок CIP……………………………………………………………. |
|  | 4.5 Определение потока……………………………………………………. |
|  | 4.6 Пакетизация………………………………………………………………. |
|  | 4.7 Метод передачи потока………………………………………………… |
| Приложение А | (справочное) Синхронизация аудио/видеосигналов … |
| Приложение B | (обязательное) Дополнительные параметры видеорежима…………………………………………………. |
| Приложение C | (справочное) Использование регистров управления выходным разъемом МЭК 61883-1 выше S400………… |
| Приложение D | (обязательное) Понятие соответствия…………………… |
| Приложение E | (справочное) Типовой исходный SIM пакет……………… |
| Приложение F | (справочное) Определение задержки TRANSFER_DELAY…………………………………………… |
| Приложение G | (обязательное) Дескрипторный блок информации о возможности копирования (CCI) стандарта Торговой Ассоциации (ТА) 1394………………………………………. |
| Приложение ДА | (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации (и действующими в этом качестве межгосударственным стандартам)…………… |

Библиография…………………………………………………………………………

Введение

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) является международной организацией по стандартизации, объединяющей все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты МЭК). Задача МЭК ─ продвижение международного сотрудничества во всех вопросах, касающихся стандартизации в области электротехники и электроники. Результатом этой работы и в дополнение к другой деятельности МЭК является издание международных стандартов, технических требований, технических отчетов, публично доступных технических требований (PAS) и руководств (в дальнейшем именуемых «публикации МЭК»). Их подготовка поручена Техническим комитетам. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в объекте рассмотрения, с которым имеет дело, может участвовать в предварительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в этой подготовке. МЭК близко сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) в соответствии с условиями, определенными соглашением между этими двумя организациями.

2) В формальных решениях или соглашениях МЭК выражено положительное решение технических вопросов, практически консенсус на международном уровне в соответствующих областях, так как в составе каждого Технического комитета есть представители от национальных комитетов МЭК.

3) Публикации МЭК принимаются национальными комитетами МЭК в качестве рекомендаций. Приложены максимальные усилия для того, чтобы гарантировать правильность технического содержания публикаций МЭК, однако МЭК не может отвечать за порядок их использования или за неверное толкование конечным пользователем.

4) В целях содействия международной гармонизации, национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в их национальных и региональных публикациях с максимальной степенью приближения к исходным. Любые расхождения между любой публикацией МЭК и соответствующей национальной или региональной публикацией должно быть четко обозначено в последней.

5) МЭК не устанавливает процедуры маркировки знаком одобрения и не берет на себя ответственность за любое оборудование, о котором заявляют, что оно соответствует публикации МЭК.

6) Все пользователи должны быть уверены, что они используют последнее издание этой публикации.

7) МЭК или его директора, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов его Технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не несут никакой ответственности за причиненные телесные повреждения, материальный ущерб или другое повреждение любой природы вообще, как прямое так и косвенное, или за затраты (включая юридические сборы) и расходы, проистекающие из использования публикации МЭК, или ее разделов, или любой другой публикации МЭК.

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, указанные в настоящем стандарте. Использование ссылочных международных стандартов является обязательным для правильного применения настоящего стандарта.

9) Следует обратить внимание на то, что имеется вероятность того, что некоторые из элементов настоящего несет ответственности за идентификацию любых таких патентных прав.

Настоящая консолидированная версия стандарта МЭК 61883-8 имеет индекс 1.1. Она включает первое издание (2008-11) [документы 100/1446/FDIS и 100/1476/RVD] и изменение 1 к нему (2014-02) [документы 100/2051/CDV и 100/2106/RVC]. Техническое содержание идентично базовому изданию и изменению к нему.

В окончательной версии не отмечено, в каком месте техническое содержание модифицировано изменением 1. Существует отдельная версия, в которой все изменения текста выполнены шрифтом красного цвета и отмечены вертикальной линией на полях.

Настоящее издание подготовлено для удобства пользователя.

Международный стандарт МЭК 61883-8 подготовлен техническим сектором 4: «Интерфейсы и протоколы цифровых систем» технического комитета 100 МЭК: «Аудио, видео и мультимедийные системы и оборудование».

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, частью 2.

Перечень всех частей серии стандартов МЭК 61883 под общим названием «Бытовая аудио/видеоаппаратура - Цифровой интерфейс» можно найти на сайте МЭК.

Комитет принял решение, что содержание настоящего стандарта останется без изменений до конечной даты сохранения, указанной на сайте МЭК с адресом http://webstore.iec.ch, в данных, касающихся конкретного стандарта. На это время стандарт будет

- подтвержден заново;

- аннулирован;

- заменен пересмотренным изданием; или

- изменен.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аудио/видеоаппаратура бытового назначения

Цифровой интерфейс

Часть 8

Передача цифровых видеоданных согласно рекомендации ITU-R BT.601

Consumer audio/video equipment. Digital interface. Part 8.

Transmission of ITU-R BT.601 style digital video data

Дата введения –  –   –

## 1 Область применения

Настоящий стандарт определяет протокол передачи несжатых или сжатых видеоданных в формате 4:2:2 рекомендаций ITU-R BT.601(МСЭ-Р BT.601) (включая совместимые расширения для данного формата при более высоких или более низких разрешениях других обычно используемых разрешений видеосигнала) по высокопроизводительной последовательной шине, как установлено стандартом IEEE 1394-1995 с изменениями IEEE 1394а-2000 и IEEE 1394b-2002 (изменения к IEEE 1394). Форматы данных для формирования пакетов видеоданных (инкапсуляции) совместимы с установленными МЭК 61883-1. Сопутствующие звуковые данные, если имеются, должны быть отформатированы согласно МЭК 61883-6.

Существует много обычно используемых форматов видеоданных, которые не поддерживаются согласно МЭК 61883, например, MPEG-4, Windows Media Format (WMF) и формат, используемый в автоматической навигации. Поддержка всех или большинства таких форматов в устройствах визуализации потребовало бы введения множества видеокодеков. Эта нежелательная проблема, которой можно избежать, если источник конвертировать к формату 4:2:2 ITU-R BT.601(МСЭ-Р BT.601) и при необходимости сжать данные с помощью кодека, поддерживаемого всеми устройствами-адресатами. Дополнительное преимущество состоит в том, что информацию, отображаемую на экране дисплея (OSD), можно смешивать с видеоданными до передачи в устройство визуализации.

2	Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения).

МЭК 61883 (все части) Бытовая аудио/видеоаппаратура. Цифровой интерфейс [IEC 61883 (all parts) Consumer audio/video equipment – Digital interface]

МЭК 61883-1 Бытовая аудио/видеоаппаратура. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения (IEC 61883-1 Consumer audio/video equipment – Digital interface – Part 1: General)

ИСО/МЭК 11172-2:1993 Информационные технологии. Кодирование движущихся изображений и сопутствующего звукового сопровождения для цифровой запоминающей среды приблизительно со скоростью до 1,5 Мбит/с включительно. Часть 2. Видеосигналы (ISO/IEC 11172-2:1993, Information technology – Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s – Part 2: Video)

Стандарт IEEE 1394-1995 с изменением 1 IEEE 1394a-2000 и изменением 2 IEEE 1394b-2002 Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины. (IEEE Std. 1394-1995 with IEEE Std. 1394а-2000 Amendment 1 and IEEE Std. 1394b-2002 Amendment 2 Standard for a high performance serial bus)

Стандарт IEEE 1394a-2000 Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины. Изменение 1 (IEEE Std. 1394а-2000 Standard for a high performance serial bus. Amendment 1)

Стандарт IEEE 1394b-2002 Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины. Изменение 2 (IEEE Std. 1394b-2002, Standard for a high performance serial bus. Amendment 2)

Стандарт 2004006 Торговой ассоциации 1394 Основная спецификация набора команд для цифрового интерфейса управления аудио/видеосигналами (AV/C). Версия 4.2. (1394 Trade Association 2004006, AV/C Digital interface command set general specification version 4.2)

Стандарт 2003017 Торговой ассоциации 1394 Спецификация цифровой камеры на основе IIDC 1394. Версия 1.31. (1394 Trade Association 2003017, IIDC 1394-based digital camera specification version 1.31)

Стандарт EIA/CEA-861-B 2002 Профиль цифрового ТВ сигнала для высокоскоростных цифровых интерфейсов без сжатия сигналов (EIA/CEA-861-B 2002  A DTV profile for uncompressed high speed digital interfaces)

Стандарт IEEE 1394.1-2004 Стандарт для мостов высокопроизводительной последовательной шины (IEEE Std.1394.1-2004 Standard for high performance serial bus bridges)

Рекомендации ITU-R BT.601-5 (МСЭ-Р BT.601-5) 1995, Параметры студийного кодирования цифрового телевидения для стандартного форматного соотношения 4:3 и широкоэкранного соотношения 16:9 (ITU-R BT 601-5 1995  Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios)

Рекомендации ITU-R BT.656-4 (МСЭ-Р BT.656-4) 1998 Интерфейсы для цифровых составляющих видеосигналов в телевизионных системах с 525 и 625 строками, работающих на уровне 4:2:2 согласно ITU-R BT.601 (BT.601 МСЭ-Р) (ITU-R BT 656-4 1998, Interfaces for digital component video signals in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of recommendation ITU-R BT.601)

Рекомендации ITU-R BT.709-4 (МСЭ-Р BT.709-4) 2000 Значения параметров для стандартов телевидения высокой четкости (HDTV) для производства и международного обмена программами (ITU-R BT.709-4 2000 Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange)

Рекомендации ITU-R BT.1358 (МСЭ-Р BT.1358) 1998, Студийные параметры 525- и 625-строчных телевизионных систем с построчной (прогрессивной) разверткой. (ITU-R BT.1358 1998, Studio parameters of 625 and 525 line progressive scan television systems)

Рекомендации ITU-T H.263 (МСЭ-Т Н.263) 1998, Кодирование видеосигнала для связи с низкой битовой скоростью (ITU-T H.263 1998, Video coding for low bit rate communication)

Стандарт SMPTE 267M-1995 Телевидение. Цифровой параллельный интерфейс. Составляющий видеосигнал 4:2:2 при форматном соотношении 16 х 9 (SMPTE 267M-1995, Television – Bit-parallel digital interface – Component video signal 4:2:2 16 × 9 aspect ratio)

Стандарт SMPTE 274M-1998 Телевидение. Сканирование 1920 х 1080 и аналоговые и параллельные цифровые интерфейсы для кратных частот кадров (SMPTE 274M-1998 Television – 1920 × 1080 scanning and analog and parallel digital interfaces for multiple picture rates)

Стандарт SMPTE 293M-1996, Телевидение. Активная строка 720 х 483 при выполнении построчной развертки с частотой 59,94 Гц. Цифровое представление (SMPTE 293M-1996, Television – 720 × 483 active line  at 59,94 Hz progressive scan production – Digital representation)

Стандарт SMPTE 296M-2001 Телевидение. Структура выборки прогрессивного изображения 1280 х 720. Аналоговое и цифровое представление и аналоговый интерфейс (SMPTE 296M-2001, Television – 1280 × 720 progressive image sample structure – Analog and digital representation and analog interface)

VESA. Спецификации синхронизации с помощью монитора. VESA и промышленные стандарты и руководства для синхронизации дисплея компьютера с помощью монитора (VESA Monitor timing specification, VESA and industry standards and guidelines for computer display monitor timing, version 1.0, revision 0.8)

3	Сокращения и условные обозначения

3.1	Сокращения

В настоящем стандарте используют следующие сокращения, установленные МЭК 61883-1:

- AV/C ─ управление аудио/видеосигналом;

- BCD ─ двоично-десятичное число/код;

- BT.601 ─ рекомендации ITU-R BT.601-5 (МСЭ-Р BT.601-5) 1995;

- CIP ─ общий изохронный пакет;

- CSR ─ регистр состояний и команд;

- DAC ─ цифро-аналоговый преобразователь;

- DCT ─ дискретное косинусное преобразование;

- DV ─ цифровое видео/цифровой видеосигнал;

- ND ─ нет данных;

- OSD ─ визуализация на экране/экранное меню;

- OUI ─ уникальный идентификатор организации;

- r ─ зарезервировано

- MPEG ─ стандарт сжатия и кодирования (Экспертная группа по кинематографии);

- SIM ─ информация потока и метаданные;

- VDSP ─ исходный пакет данных видеосигнала/видеоданных;

- WMF ─ мультимедийный формат Windows.

3.2	Система счисления

3.2.1	Числовые значения

В настоящем стандарте используют десятичную и шестнадцатеричную систему счисления. Традиционно для представления количественных значений или результатов вычислений наиболее часто используются десятичные числа. Адреса единым образом представлены шестнадцатеричными числами. Их также используют, когда представляемая величина имеет глубинную структуру, что можно более явно отобразить в шестнадцатеричном формате, а не в десятичном.

Десятичные числа представлены арабскими цифрами без подстрочных индексов или их обозначений на английском языке. Шестнадцатеричные числа представлены цифрами от 0 до 9 и буквами А - F с нижним индексом 16. Если для определения основания системы счисления подстрочный индекс не нужен, его можно опустить. Для разборчивости шестнадцатеричные числа поделены на группы из четырех цифр с разделительным расстоянием между ними.

В качестве примера приведены два одинаковые, по-разному представленные, значения: 42 и 2А16.

3.2.2	Упорядочение бит, байт и квадлет (32-битных слов)

В настоящем стандарте использованы функции последовательной шины IEEE 1394, и поэтому применены правила упорядочения в представлении структур данных, принятые для этой шины. Для содействия взаимодействию с шинами памяти, у которых могут быть разные правила упорядочения, в настоящем стандарте определен порядок и значимость бит в составе байт, байт в составе квадлет (32-битных слов) и квадлет (32-битных слов) в составе октлет (64-битных слов) с точки зрения их относительной позиции, а не физически адресуемой позиции.

В рамках байта наиболее значимый бит (msb) – это бит, который передается по последовательной шине первым, а наименее значимый бит (lsb) – это бит, передаваемый последним, как показано ниже. Значимость внутренних бит равномерно уменьшается от msb к lsb.

Рисунок 1 – Порядок следования бит в составе байта

В рамках квадлета наиболее значимым байтом будет байт, передаваемый по последовательной шине первым, а наименее значимым – байт, который передается последним, как показано ниже.

Рисунок 2 – Порядок следования байт в структуре квадлета

В рамках октлета, который часто используют для заполнения адресов последовательной 64-битной шины, наиболее значимым является квадлет, который передается по последовательной шине первым, а наименее значимым – квадлет, передаваемый по шине последним, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 3 – Порядок следования квадлет в составе октлета

При передаче блоков, которые не кратны квадлету или не являются целым числом квадлет, невозможно сделать какие-либо предположения относительно порядка (значимости в составе квадлета) байт в несопряженном начале или дробном конце квадлета такого передаваемого блока, за исключением применения при наличии информации (не входит в область применения настоящего стандарта) правил упорядочения другой шины.

4	Эталонная модель передачи данных

4.1	Рассмотрение модели

При существующих в настоящее время стандартах на сжатие данных (DV (цифрового видео) и MPEG2) для транспортировки по IEEE 1394, имеются трудности на уровне системы в практической пользовательской сети аудио- и видеосигналов. Оба стандарта предлагают чрезмерное сжатие для простой транспортировки по широкомасштабной широкополосной информационной сети и соответственно имеют сложности в кодировании и декодировании сигналов. Каждый из них хорош для определенной цели, но для простой транспортировки видеосигналов излишне дорог. Стандартное видеооборудование стыкуется с кабелями для аналоговых сигналов, передающими ряд форматов сигналов, и поэтому цифровые интерфейсы должны иметь низкую стоимость и иметь универсальную функцию соединения. Таким образом, аналоговый выход с любого DVD плеера будет подключаться к любому ТВ приемнику, и производители оборудования видят в этом практическую целесообразность. Цифровые интерфейсы могли бы обеспечить много дополнительных возможностей, но обеспечение каждого входа функцией декодирования DV и MPEG2 во всех существующих стандартах и решениях является немотивированно дорогим. Общей практикой является изменение на стыке внутри вещательного оборудования по ВТ.601-5/ВТ.656-4 МСЭ-Р и обеспечение универсального интерфейсного стандарта для транспортировки цифровых видеосигналов. Система кодирования по ВТ.601-5 МСЭ-Р пересылает данные формата YUV через 8-битный интерфейс между интегральными схемами, например, MPEG декодером и цифро-аналоговым преобразователем (DAC). Если декодер и DAC разделены 1394 и находятся в отдельных корпусах, стоимость будет меньше при условии, что устройство-источник и устройство-приемник (сток) не будут зависеть от механизма кодирования видеосигнала.

В настоящем стандарте представлен метод передачи видеосигналов формата YUV по IEEE 1394 на основании форматов, указанных в BT.601-5 МСЭ-Р. Чтобы соблюсти технические нюансы, необходимо ознакомится с техническими требованиями, приведенными в BT.601-5 МСЭ-Р, ВТ.656-4 МСЭ-Р и МЭК 61883.

Также существует возможность передачи данных в форматах YUV 4:4:4 и RGB (система цветопередачи «красный-зеленый-синий») 24-бита. Это позволяет передавать видеосигнал без необходимости суб-дискретизации цветового пространства.

Правомерно передавать все видеорежимы как несжатые данные, так как доступна пропускная способность/полоса шины IEEE 1394. На практике некоторые видеорежимы в несжатом состоянии передать невозможно.

Данная модель также учитывает будущие разработки кодеков видеосигналов. Так как транспортировка видеоданных не зависит от кодирования исходного источника при введении новых кодеков, например MPEG-4, механизм транспортировки, представленный в настоящем стандарте, менять не придется.

4.2	Сжатие

Для обеспечения транспортировки видеосигналов высокой четкости при скоростях шины менее S1600 или для обеспечения транспортировки потоков нескольких видеосигналов важно, чтобы видеопоток был сжат. Такое сжатие не должно быть больше 10:1 и должно иметь минимальное влияние на отображаемое изображение. Так как для транспортировки некоторых режимов видеосигналов требуется сжатие, необходимо обращаться, по крайней мере, к одному кодеку сжатия, установленному настоящим стандартом. В таблице 2 приведен соответствующий кодек со сжатием видеосигнала. Наличие такого кодека в устройстве-источнике или устройстве-приемнике не требуется. В будущем могут быть добавлены другие кодеки со сжатием видеосигнала.

4.3	Заголовок изохронного пакета

Квадлет заголовка изохронного пакета IEEE 1394 (tcode А16) представлено на рисунке 4.

tag – признак/флаг

Рисунок 4 – Заголовок изохронного пакета

Поле флага необходимо установить на 116, что указывает на то, что пакет имеет заголовок общего изохронного пакета (CIP), как указано в МЭК 61883-1. Контенты заголовка CIP приведены в 4.4.

Определение оставшихся полей не входит в область применения настоящего стандарта.

4.4	Заголовок CIP

Определение заголовка CIP показано на рисунке 5

Сокращения:

- SID ─ идентификатор исходного узла (узла передатчика);

- DBS ─ размер блока данных в квадлетах;

- FN ─ номер фракции

- QPC ─ количество заполнений квадлетами;

- SPH ─ заголовок исходного пакета;

- r	─ зарезервировано;

- DBC ─ счетчик непрерывности блоков данных;

- FMT ─ код формата;

- FDF ─ поле, зависящее от формата;

- SYT ─ отметка времени синхронизации кадров видеосигналов

Рисунок 5 – Заголовок CIP

-	SID означает идентификатор исходного узла (узла источника). Зависит от конфигурации шины.

-	Значение DBS зависит от режима передаваемого видеосигнала и используемого цветового пространства. Это значение зависит от режима сжатия цветового пространства и видеорежима. Значение DBS с режимом сжатия 016 можно рассчитать из размера исходного пакета, приведенного в таблице 1 при делении на 4. Другие режимы сжатия устанавливают в документации, предоставляемой продавцом кодека.

-	FN всегда должен иметь значение 016. В исходном пакете должен быть только один блок данных.

-	QPC всегда должен иметь значение 016. Заполнения не должно быть.

-	SPH должен быть 016. Заголовок исходного пакета не представлен.

-	Так как FN = 016 , значение DBC всегда должно увеличиваться на количество исходных пакетов, находящихся в изохронном пакете. Данное поле обозначает значение счетчика первого блока данных в текущем изохронном пакете.

-	Значение FMT должно быть 0000012. Это значение указывает на то, что формат исходного пакета соответствует настоящему стандартов. Это также означает, что в заголовке CIP присутствует поле SYT.

-	Поле FDF кодируют как показано на рисунке 6.

-	Поле SYT кодируют как указано в МЭК 61883-1.

Рисунок 6 – Поле FDF

Поле ND используют для обозначения того, будет ли действительной полезная нагрузка данных изохронного пакета после заголовка CIP. Если ND установлен на 12 – это означает, что данные не действительны и их следует игнорировать; такую установку используют только при блокировке режима передачи (см. 4.7.1.3). Поле DBC заголовка CIP пакета, в котором ND установлен на 12, должно быть значением счетчика следующего действительного блока данных. Передача изохронного пакета с такой битовой установкой не вызовет увеличения значения DBC. Если ND установлен на 02 – это означает, что полезная нагрузка данных изохронного пакета после заголовка CIP действительна. При отсутствии режима блокировки передачи (см. 4.7.1.2) ND должен быть установлен на 02 для всех изохронных пакетов.

4.5	Определение потока

Поток, соответствующий настоящему стандарту, управляется по трем ключевым параметрам:

-	видеорежим, см. таблицу 1. Дополнительная информация по каждому видеорежиму приведена в приложении В.

-	режим сжатия, см. таблицу 2.

-	цветовое пространство, см. таблицу 3.

Каждый из этих параметров включает свободный режим, что позволяет передавать режимы, определенные не в полной мере. Использование таких свободных режимов не входит в область применения настоящего стандарта. Тем не менее, ожидается, что их использование будет определяться путем согласования до передачи.

В настоящем стандарте определены характеристики составления пакетов и синхронизации для передачи данных в режиме сжатия 016.

Для передачи данных в режиме сжатия 116 и 216 характеристики составления пакетов и синхронизации определены в соответствующем техническом документе, указанном в таблице 2.

Таблица 1 - Видеорежим

| Видео-режим | Актив-ные верти-кальные строки | Актив-ные горизон-тальные пиксели | Черес-строч-ная или построч-ная раз-вертка | Частота кадров, Гц | Размер исходного пакета для цветового пространства | SYT интервал для цветового прост-ранства | MAX VDSP для цветового прост-ранства | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 a٬b٬ e, байт | 1 и 2 a٬ b٬ e, байт | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b |  |
| 0 | 480 | 640 | Построч-ная | 59,94 | 644 | 644 | 8 | 12 | 8 | 12 | VESA |
| 1 | 480 | 640 | Построч-ная | 60 | 644 | 644 | 8 | 12 | 8 | 12 | VESA |
| 2 | 240 | 720 | Построч-ная | 59,94 | 724 | 724 | 4 | 6 | 4 | 6 | EIC/CEA-861-B |
| 3 | 240 | 720 | Построч-ная | 60 | 724 | 724 | 4 | 6 | 4 | 6 | EIC/CEA-861-B |
| 4 | 480 | 720 | Построч-ная | 59,94 | 724 | 724 | 8 | 12 | 8 | 12 | ITU-R BT.1358 SMPTE 293M |
| 5 | 480 | 720 | Построч-ная | 60 | 724 | 724 | 8 | 12 | 8 | 12 | ITU-R BT.1358 SMPTE 293M |
| 6 | 480 | 720 | Черес-строчная | 59,94 | 724 | 724 | 4 | 6 | 4 | 6 | ITU-R BT.601 SMPTE 267M |
| 7 | 480 | 720 | Черес-строчная | 60 | 724 | 724 | 4 | 6 | 4 | 6 | ITU-R BT.601 SMPTE 267M |
| 8 | 720 | 1280 | Построч-ная | 59,94 | 644 | 964 | 24 | 24 | 23 | 23 | SMPTE 296M |

Продолжение таблицы 1

| Видео-режим | Актив-ные верти-кальные строки | Актив-ные горизон-тальные пиксели | Черес-строч-ная или построч-ная раз-вертка | Частота кадров, Гц | Размер исходного пакета для цветового пространства | SYT интервал для цветового прост-ранства | MAX VDSP для цветового прост-ранства | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 a٬b٬ e, байт | 1 и 2 a٬ b٬ e, байт | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b |  |
| 9 | 720 | 1280 | Построч-ная | 60 | 644 | 964 | 24 | 24 | 23 | 23 | SMPTE 296M |
| 10 | 480 | 1440 | Построч-ная | 59,94 | 724 | 724 | 16 | 24 | 16 | 24 | EIC/CEA-861-B |
| 11 | 480 | 1440 | Построч-ная | 60 | 724 | 724 | 16 | 24 | 16 | 24 | EIC/CEA-861-B |
| 12 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 59,94 | 964 | 964 | 36 | 54 | 34 | 51 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 13 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 60 | 964 | 964 | 36 | 54 | 34 | 51 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 14 | 1080 | 1920 | Черес-строчная | 59,94 | 964 | 964 | 20 | 30 | 17 | 26 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 15 | 1080 | 1920 | Черес-строчная | 60 | 964 | 964 | 20 | 30 | 17 | 26 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 16 | 288 | 720 | Построч-ная | 50 | 724 | 724 | 4 | 6 | 4 | 6 | EIC/CEA-861-B |
| 17 | 576 | 720 | Построч-ная | 50 | 724 | 724 | 8 | 12 | 8 | 12 | ITU-R BT.1358 |
| 18 | 576 | 720 | Черес-строчная | 50 | 724 | 724 | 4 | 6 | 4 | 6 | ITU-R BT.601 |
| 19 | 720 | 1280 | Построч-ная | 50 | 644 | 964 | 20 | 20 | 19 | 19 | SMPTE 296M |
| 20 | 576 | 1440 | Построч-ная | 50 | 724 | 724 | 16 | 24 | 16 | 24 | EIC/CEA-861-B |
| 21 | 480 | 960 | Черес-строчная | 59,94 | 644 | 724 | 6 | 8 | 6 | 8 | ITU-R BT.601 SMPTE 267M |
| 22 | 576 | 960 | Черес-строчная | 50 | 644 | 724 | 6 | 8 | 6 | 8 | ITU-R BT.601 |
| 23 | − | Резерв | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 24 | − | Резерв | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

Продолжение таблицы 1

| Видео-режим | Актив-ные верти-кальные строки | Актив-ные горизон-тальные пиксели | Черес-строч-ная или построч-ная раз-вертка | Частота кадров, Гц | Размер исходного пакета для цветового пространства | SYT интервал для цветового прост-ранства | MAX VDSP для цветового прост-ранства | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 a٬b٬ e, байт | 1 и 2 a٬ b٬ e, байт | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b |  |
| 25 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 23,976 | 964 | 964 | 16 | 24 | 14 | 21 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 26 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 24 | 964 | 964 | 16 | 24 | 14 | 21 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 27 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 25 | 964 | 964 | 16 | 24 | 15 | 22 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 28 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 29,97 | 964 | 964 | 20 | 30 | 17 | 26 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 29 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 30 | 964 | 964 | 20 | 30 | 17 | 26 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 30 | 1080 | 1920 | Построч-ная | 50 | 964 | 964 | 32 | 48 | 29 | 43 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 31 | 1080 | 1920 | Черес-строчная | 50 | 964 | 964 | 16 | 24 | 15 | 22 | ITU-R BT.709 SMPTE 274M |
| 32 | 288 | 352 | Построч-ная | 25 | 356 | 532 | 2 | 2 | 2 | 2 | ITU-T H.263 (CIF) |
| 33 | 240 | 352 | Построч-ная | 30 | 356 | 532 | 2 | 2 | 2 | 2 | ISO/EIC 11172-2 (CIF) |
| 34 | 144 | 176 | Построч-ная | 25 | 180 | 268 | 2 | 2 | 1 | 1 | ITU-T H.263 (QCIF) |
| 35 | 120 | 352 | Построч-ная | 30 | 180 | 268 | 2 | 2 | 1 | 1 | ISO/EIC 11172-2 (QCIF) |
| 36 | 288 | 352 | Построч-ная | 29,97 | 356 | 532 | 6 | 6 | 3 | 3 | ITU-T H.263 (CIF) |
| 37 | 144 | 176 | Построч-ная | 29,97 | 180 | 268 | 2 | 2 | 2 | 2 | ITU-T H.263 (QCIF) |

Продолжение таблицы 1

| Видео-режим | Актив-ные верти-кальные строки | Актив-ные горизон-тальные пиксели | Черес-строч-ная или построч-ная раз-вертка | Частота кадров, Гц | Размер исходного пакета для цветового пространства | SYT интервал для цветового прост-ранства | MAX VDSP для цветового прост-ранства | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 a٬b٬ e, байт | 1 и 2 a٬ b٬ e, байт | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b |  |
| 38 | 234 | 480 | Построч-ная | 29,97 | 324 | 364 | 3 | 4 | 3 | 4 | Автоматичес-ки с |
| 39 | 234 | 480 | Построч-ная | 15 | 324 | 364 | 3 | 4 | 2 | 2 | Автоматичес-ки с |
| 40 | 480 | 800 | Построч-ная | 15 | 804 | 804 | 2 | 3 | 2 | 3 | Автоматичес-ки с |
| 41 | 240 | 320 | Построч-ная | 15 | 324 | 244 | 2 | 4 | 1 | 2 | IIDC v.1.31f |
| 42 | 240 | 320 | Построч-ная | 30 | 324 | 244 | 2 | 4 | 2 | 4 | IIDC v.1.31 |
| 43 | 240 | 320 | Построч-ная | 60 | 324 | 244 | 4 | 8 | 4 | 8 | IIDC v.1.31 |
| 44 | 480 | 640 | Построч-ная | 15 | 644 | 644 | 2 | 3 | 2 | 3 | IIDC v.1.31 |
| 45 | 480 | 640 | Построч-ная | 30 | 644 | 644 | 4 | 6 | 4 | 6 | IIDC v.1.31 |
| 46 | 480 | 640 | Построч-ная | 60 | 644 | 644 | 8 | 12 | 8 | 11 | IIDC v.1.31 |
| 47 | 600 | 800 | Построч-ная | 15 | 804 | 804 | 4 | 6 | 3 | 4 | IIDC v.1.31 |
| 48 | 600 | 800 | Построч-ная | 30 | 804 | 804 | 6 | 9 | 5 | 7 | IIDC v.1.31 |
| 49 | 600 | 800 | Построч-ная | 60 | 804 | 804 | 10 | 15 | 9 | 14 | IIDC v.1.31 |
| 50 | 768 | 1024 | Построч-ная | 15 | 516 | 772 | 8 | 8 | 6 | 6 | IIDC v.1.31 |
| 51 | 768 | 1024 | Построч-ная | 30 | 516 | 772 | 12 | 12 | 12 | 12 | IIDC v.1.31 |

Продолжение таблицы 1

| Видео-режим | Актив-ные верти-кальные строки | Актив-ные горизон-тальные пиксели | Черес-строч-ная или построч-ная раз-вертка | Частота кадров, Гц | Размер исходного пакета для цветового пространства | SYT интервал для цветового прост-ранства | MAX VDSP для цветового прост-ранства | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 a٬b٬ e, байт | 1 и 2 a٬ b٬ e, байт | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b |  |
| 52 | 768 | 1024 | Построч-ная | 60 | 516 | 772 | 24 | 24 | 24 | 24 | IIDC v.1.31 |
| 53 | 960 | 1280 | Построч-ная | 15 | 644 | 964 | 8 | 8 | 8 | 8 | IIDC v.1.31 |
| 54 | 960 | 1280 | Построч-ная | 30 | 644 | 964 | 16 | 16 | 15 | 15 | IIDC v.1.31 |
| 55 | 960 | 1280 | Построч-ная | 60 | 644 | 964 | 32 | 32 | 29 | 29 | IIDC v.1.31 |
| 56 | 1024 | 1280 | Построч-ная | 15 | 644 | 964 | 8 | 8 | 8 | 8 | Подобно IIDC v.1.31d |
| 57 | 1024 | 1280 | Построч-ная | 30 | 644 | 964 | 16 | 16 | 16 | 16 | Подобно IIDC v.1.31d |
| 58 | 1024 | 1280 | Построч-ная | 60 | 644 | 964 | 32 | 32 | 31 | 31 | Подобно IIDC v.1.31d |
| 59 | 1200 | 1600 | Построч-ная | 15 | 804 | 964 | 12 | 15 | 9 | 12 | IIDC v.1.31 |
| 60 | 1200 | 1600 | Построч-ная | 30 | 804 | 964 | 20 | 25 | 18 | 23 | IIDC v.1.31 |
| 61 | 1200 | 1600 | Построч-ная | 60 | 804 | 964 | 36 | 45 | 36 | 45 | IIDC v.1.31 |
| 62 | 480 | 800 | Построч-ная | 30 | 804 | 804 | 4 | 6 | 4 | 6 | Ширина VGA |
| 63 | 480 | 800 | Построч-ная | 60 | 804 | 804 | 8 | 12 | 8 | 12 | Ширина VGA |
| 255 | − | Другие видео-режимы | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Дру-гие | − | Резерв для будушмх специфи-каций | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

Окончание таблицы 1

| Видео-режим | Актив-ные верти-кальные строки | Актив-ные горизон-тальные пиксели | Черес-строч-ная или построч-ная раз-вертка | Частота кадров, Гц | Размер исходного пакета для цветового пространства | SYT интервал для цветового прост-ранства | MAX VDSP для цветового прост-ранства | Спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0 a٬b٬ e, байт | 1 и 2 a٬ b٬ e, байт | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b | 0 a٬ b | 1 и 2 a٬ b |  |
| a Эти колонки используют при режиме сжатия 0, т.е. только несжатые видеоданные. b Данное значение включает квадлет, содержащий поле специальной информации о типе. c Данные режимы затребованы членами форума IDB. d Данные видеорежимы не входят в технические требования IIDC, но совместимы с входящими в них режимами. e DBS можно рассчитать как: размер исходного пакета/4. f См. [12] в разделе «Библиография». |

Использование видеорежима FF16 не рассматривается в настоящем стандарте. Тем не менее, ожидается, что его использование будет определяться путем согласования до передачи.

Поле режима сжатия кодируют согласно таблице 2. Использование режима сжатия FF16 не входит в область применения настоящего стандарта. Тем не менее, ожидается, что его использование будет определяться путем согласования до передачи.

Таблица 2 – Режим сжатия

| Значение для режима сжатия | Описание режима сжатия | Ссылочная спецификация |
| --- | --- | --- |
| 016 | Несжатые видеоданные | Не применяется |
| 116 | Видеоданные сжатые с использованием светового кодека | Спецификация полупроводникового светового кодека Оксфорд (Oxford), версия 1.0, [10] |
| 216 | Сжатые видеоданные с использованием смарт-кодека | Спецификация смарт-кодека, Fujitsu, версия 1.0 [11], |
| FF16 | Сжатые видеоданные с использованием другого видеокодека | Не применяется |
| Другое | Зарезервировано для будущих спецификаций | Не применяется |

Поле цветового пространства кодируется согласно таблице 3. Использование цветового пространства FF16 не входит в область применения настоящего стандарта. Тем не менее, ожидается, что его использование будет определяться путем согласования до передачи.

Таблица 3 – Цветовое пространство

| Формат цветового пространства | Описание цветового пространства |
| --- | --- |
| 016 | YUV 4:2:2 (16 бит/пиксель, 8 бит/отсчет) |
| 116 | YUV 4:4:4 (24 бит/пиксель, 8 бит/отсчет) |
| 216 | RGB (24 бит/пиксель, 8 бит/отсчет) |
| 316 | RGB (18 бит/пиксель, 6 бит/отсчет) |
| FF16 | Другое цветовое пространство |
| Другое | Зарезервировано для будущих спецификаций |

4.6	Пакетизация

4.6.1	Формат исходного пакета

В потоке, который соответствует настоящему стандарту, каждый изохронный пакет IEEE 1394 включает заголовок CIP, за которым следует ноль или большее количество пакетов. Общий формат исходного пакета при всех режимах сжатия и для всех типов исходных пакетов представлен на рисунке 7. Он состоит из единичного квадлета специальной информации о типе, за которым следуют данные. Размер каждого исходного пакета зависит от режима сжатия, видеорежима и режима цветового пространства. Разрешенные режимы видео, сжатия и цветового пространства приведены в таблицах 1, 2 и 3 соответственно. В таблице 1 указан размер исходного пакета для каждого видеорежима и режима цветового пространства при режиме сжатия 0. Этот размер представляет собой общее количество байт на исходный пакет, т.е. специальную информацию о типе и данные исходного пакета. Все исходные пакеты заданного потока имеют такой размер.

Рисунок 7 – Общий формат исходного пакета

Поле type обозначает тип данных, входящих в исходный пакет. Его кодируют согласно таблице 4.

Поле ver указывает версию исходного пакета. Его значение определяется в специальных приведенных ниже разделах о типе.

Содержимое поля type specific information (тип специальной информации) зависит от поля type. Его кодируют, как установлено в специальных разделах 4.6.2, 4.6.3 и 4.6.4.

Содержимое поля source packet data (данные исходного пакета) зависит от поля type. Его кодируют,как установлено в специальных разделах 4.6.2, 4.6.3 и 4.6.4.

Таблица 4 – Кодирование типа исходного пакета

| Тип | Описание типа |
| --- | --- |
| 016 | Исходный пакет включает видеоданные, указанные в 4.6.2 |
| 116 | Исходный пакет включает информацию потока и метаданные, указанные в 4.6.3 |
| 216 | Зарезервировано для будущих спецификаций транспортирования аудиоданных. Дополнительная информация, относящаяся к данному типу, приведена в 4.6.4 |
| Другое | Зарезервировано для последующего использования |

4.6.2	Исходный пакет типа 016 – Исходный пакет видеоданных

4.6.2.1	Исходный пакет видеоданных

На рисунке 8 приведено определение и компоновка полей в исходном пакете видеоданных.

Рисунок 8 ─ Исходный пакет видеоданных

Поле type должно быть установлено на 016 для обозначения исходного пакета видеоданных.

Поле ver должно быть установлено на 016 для обозначения версии 0 исходного пакета видеоданных.

Поле compression mode specific information (специальная информация режима сжатия) имеет разное определение для каждого из режимов сжатия. Перечень режимов сжатия приведен в таблице 2. Подробная информация о поле compression mode specific information (специальная информация режима сжатия) для режимов сжатия 016, 116, 216 и FF16 приведена в 4.6.2.2, 4.6.2.3, 4.6.2.4 и 4.6.2.5 соответственно.

Поле video data (видеоданные) определяется комбинацией видеорежима, режима сжатия и цветового пространства. В таблице 5 приведено применяемое определение для форматирования поля video data (видеоданные)

Таблица 5 – Ссылки для определения видеоданных

| Режим сжатия | Цветовое пространство | Видеорежим | Подпункт настоящего стандарта, устанавливающий определение видеоданных |
| --- | --- | --- | --- |
| 016 | 016 | Все определено за исключением FF16 | 4.6.2.6 и 4.6.2.10 |
| 016 | 116 | Все определено за исключением FF16 | 4.6.2.6 и 4.6.2.10 |
| 016 | 216 | Все определено за исключением FF16 | 4.6.2.6 и 4.6.2.11 |
| 016 | 316 | Все определено за исключением FF16 | 4.6.2.6 и 4.6.2.13 |
| 016 | FF16 | Все определено за исключением FF16 | 4.6.2.6 и 4.6.2.13 |
| 016 | Все определено | FF16 | 4.6.2.6 и 4.6.2.15 |
| 116 | Все определено | Все определено | 4.6.2.7 |
| 216 | Все определено | Все определено | 4.6.2.8 |
| FF16 | Все определено | Все определено | 4.6.2.9 |

4.6.2.2	Тип специальной информации режима сжатия 016

На рисунке 9 приведено определение и структура (компоновка) полей в рамках поля type specific information (тип специальной информации) для исходных пакетов видеоданных, передаваемых в режиме сжатия 016.

Рисунок 9 – Специальная информация режима сжатия 016

Поле VDSPC (счетчик исходных пакетов видеоданных) содержит текущий счет исходных пакетов видеоданных. Оно прирастает на единицу при создании передатчиком каждого исходного пакета видеоданных. В начале потока первый создаваемый исходный пакет имеет VDSPC равный 0. Так как ширина VDSPC составляет только 8 бит, то в него входит значение нижних 8 бит текущего счета.

Поле sol (начало строки) устанавливается в исходном пакете, который содержит первый пиксель видеостроки. Не требуется, чтобы начало видеостроки соответствовало началу изохронного пакета IEEE-1394.

Поле sav (начало активной части видеосигнала) устанавливается в исходном пакете, который содержит первый пиксель первой активной видеостроки каждого кадра (построчная развертка) или каждого поля (чересстрочная развертка). Данное поле может устанавливаться только в исходном пакете с установленным полем sol. Не требуется, чтобы начало активной видеостроки соответствовало началу изохронного пакета IEEE-1394.

Поле line number (номер строки) – это строка, в которой находятся видеоданные в исходном пакете, как определено техническими требованиями к видеосигналу, приведенными в таблице 1 для заданного видеорежима. Если нумерация строк требованиями не определена, поле line number должно вести последовательный счет строк в кадре, начиная с первой строки, передаваемой с номером строки.

4.6.2.3	Тип специальной информации режима сжатия 116

Определение поля type specific information (тип специальной информации) для данного режима сжатия установлено в соответствующих технических требованиях, указанных в таблице 2.

4.6.2.4	Тип специальной информации режима сжатия 216

Определение поля type specific information (тип специальной информации) для данного режима сжатия определено в соответствующих технических требованиях, указанных в таблице 2.

4.6.2.5	Тип специальной информации режима сжатия FF16

Определение поля type specific information (тип специальной информации) для режима сжатия FF16 не входит в сферу применения настоящего стандарта.

4.6.2.6	Пакетизация видеоданных в режиме сжатия 016

При передаче данных в режиме сжатия 016 передаваемые видеоданные представляют собой активные пиксели по горизонтали как для активных строк, так и для строк кадрового периода гашения (обратного хода луча) (за исключением случая, когда их не существует). Первый пиксель видеостроки всегда должен быть первым пикселем в исходном пакете, и каждая видеострока всегда должна быть заполнена целым числом исходных пакетов. Количество пикселей в каждом исходном пакете зависит от видеорежима и цветового пространства (относительно более подробной информации смотри таблицу 1). Изохронный канал IEEE 1394, используемый для передачи данных в соответствии с настоящими техническими требованиями, должен передавать только один поток видео в одном изохронном канале 1394.

4.6.2.7	Пакетизация видеоданных в режиме сжатия 116

Пакетизация видеоданных для данного режима сжатия указана в соответствующих технических требованиях, приведенных в таблице 2.

4.6.2.8	Пакетизация видеоданных в режиме сжатия 216

Пакетизация видеоданных для данного режима сжатия указана в соответствующих технических требованиях, приведенных в таблице 2.

4.6.2.9	Пакетизация видеоданных в режиме сжатия FF16

Пакетизация видеоданных для данного режима сжатия не входит в сферу применения настоящего стандарта.

4.6.2.10	Пакетизация видеоданных цветового пространства 016 – YUV 4:2:2 8 битов/отсчет

Для каждого пикселя существует отсчет Y. Для двух пикселей используют отсчет U и V. Нижний индекс n обозначает номер пикселя в рамках исходного пакета.

Рисунок 10 ─ Пакетизация видеоданных цветового пространства 016

4.6.2.11	Пакетизация видеоданных цветового пространства 116 – YUV 4:4:4 8 бит/отсчет

Каждый пиксель состоит из отсчета Y, U и V. На рисунке 11 представлена схема организации отсчетов. Нижний индекс n обозначает номер пикселя в рамках исходного пакета.

Рисунок 11 ─ Пакетизация видеоданных цветового пространства 116

4.6.2.12	Пакетизация видеоданных цветового пространства 216 – RGB 8 бит/отсчет

Каждый пиксель состоит из отсчета R, G и B. На рисунке 12 представлена схема организации отсчетов. Нижний индекс n обозначает номер пикселя в рамках исходного пакета.

Рисунок 12 ─ Пакетизация видеоданных цветового пространства 216

4.6.2.13	Пакетизация видеоданных цветового пространства 316 – RGB 6 бит/отсчет

Пакетизация видео данных для данного цветового пространства применяется только для режима сжатия 216 и указана в соответствующих технических требованиях, приведенных в таблице 2.

4.6.2.14	Пакетизация видеоданных цветового пространства FF16

Пакетизация видео данных для данного цветового пространства не входит в сферу применения настоящего стандарта.

4.6.2.15	Пакетизация видеоданных видеорежима FF16

Пакетизация видео данных для данного видеорежима не входит в сферу применения настоящего стандарта.

4.6.3	Исходный пакет типа 116 – Исходный пакет с информацией потока и метаданными (SIM)

4.6.3.1	Исходный пакет с информацией потока и метаданными (SIM)

Исходный SIM пакет передается единожды за видеокадр при всех режимах сжатия. Данный тип исходного пакета включает шесть типов данных. На рисунке 13 представлено определение и структура полей исходного пакета с информацией потока и метаданными.

Рисунок 13 ─ Исходный пакет с информацией потока и метаданными (SIM)

При передаче режима сжатия 016 старт видеокадра должен обозначаться только исходным SIM пакетом, т.е. следующий исходный пакет видеоданных должен быть началом первой строки видеоданных кадра.

В исходный SIM пакет включаются шесть типов данных:

-	информация потока;

-	вспомогательные данные;

-	специальная информация видеорежима;

-	специальная информация режима сжатия;

-	специальная информация цветового пространства;

-	информация о возможном копировании.

Каждый тип данных включает 6-битовое зарезервированное поле, 10-битовую длину и переменное число байтов данных.

6-битовое зарезервированное поле и 10-битовая длина должны быть представлены для всех типов данных во всех исходных SIM пакетах. Если поле длины равно 0, в исходный SIM пакет для данного типа данных байты данных не включены. В приложении D приведен пример типового исходного SIM пакета.

Для обозначения исходного SIM пакета поле Type должно устанавливаться на 116.

Поле Ver должно устанавливаться на 116 для обозначения версии 1 исходного SIM пакета. Эта версия обратно-совместима с версией 0. Все последующие версии должны быть обратно-совместимыми, они должны только вводить дополнительные типы данных способом, совместимым с уже указанными версиями. Узел, получающий исходный SIM пакет с более поздним номером версии, чем тот, который он поддерживает, должен игнорировать дополнительные типы данных.

Поле Total Length (Полная длина) указывает количество значащих байт в части исходного пакета Source Packet Data (Данные исходного пакета). Его значение представляет собой сумму шести длин полей, 12 байт для длины и самих зарезервированных полей. Total Length (Полная длина) должна быть ≤ [source packet size (размер исходного пакета) – 4], где source packet size (размер исходного пакета) определяется комбинацией видеорежима, режима сжатия и режима цветового пространства. Так как существует ряд разных размеров исходных пакетов, маловероятно, чтобы Total Length (Полная длина) была равна [source packet size (размер исходного пакета) – 4], поэтому все оставшиеся байты в исходном пакете за исключением тех, что отмечены как Total Length (Полная длина), резервируют и должны устанавливаться на 0016.

4.6.3.2	Информация потока

Тип информационных данных потока должен включаться во все исходные SIM пакеты. Определение полей в таком типе данных показано на рисунке 14.

Рисунок 14 ─ Определение полей информация потока

Поле stream info length (длина информации потока) должно устанавливаться на 14 (Е16) для обозначения того, что информация потока состоит из 14 байт.

Поле video mode (видеорежим) кодируют в соответствии с таблицей 1. Для всех видеорежимов, за исключением режима FF16, значения полей frame rate (частота кадров), P/I (построчная/чересстрочная развертка), vertical size (размер по вертикали), horizontal size (размер по горизонтали), transport vertical size (передаваемый размер по вертикали), transport horizontal size (передаваемый размер по горизонтали) фиксированы и приведены в приложении В. При использовании видеорежима FF16 эти поля должны устанавливаться на соответствующие значения, приведенные в указанных ниже таблицах. Если ни одно из значений не соответствует требуемому параметру, необходимо использовать значение, соответствующее отсутствию информации, т.е. все биты в нем должны быть установлены на 12. Действие, предпринимаемое узлом стока, принимающим поле, установленное на отсутствие информации, не рассматривается в настоящем стандарте.

Поле frame rate (частота кадров) кодируют в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Частота кадров

| Частота кадров | Значение частоты кадров (число кадров за секунду) |
| --- | --- |
| 016 | Зарезервировано для будущих спецификаций |
| 116 | 24/1,001 (23,976…) |
| 216 | 24 |
| 316 | 25 |
| 416 | 30/1,001 (29,97…) |
| 516 | 30 |
| 616 | 50 |
| 716 | 60/1,001 (59,94…) |
| 816 | 60 |
| 916 | 15 |
| F16 | Нет информации |
| Другие | Зарезервировано для будущих спецификаций |

Поле AR (форматное соотношение) представлено в приведенной ниже таблице 7.

Таблица7 – Форматное соотношение

| AR | Форматное соотношение |
| --- | --- |
| 216 | 4:3 |
| 316 | 16:9 |
| 416 | 2,21:1 |
| F16 | Нет информации |
| Другие | Зарезервировано для будущих спецификаций |

Поле P/I указывает, какую развертку имеет видеопоток: построчную или чересстрочную. Оно кодируется в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Режим построчной/чересстрочной развертки

| P/I | Информация о построчной/чересстрочной развертке |
| --- | --- |
| 016 | Поток содержит чересстрочные видеокадры |
| 116 | Поток содержит построчные видеокадры |
| 216 | Зарезервировано для будущих спецификаций |
| 316 | Нет информации |

Поле vertical size (размер по вертикали) определяет значение в строках разрешающей способности видеопотока по вертикали. Данное число включает гашение обратного хода кадровой развертки, если уместно.

Поле horizontal size (размер по горизонтали) определяет значение в пикселях (не отсчетах) разрешающей способности видеопотока по горизонтали. Данное число включает гашение обратного хода построчной развертки, если уместно.

Поле transport vertical size (передаваемый размер по вертикали) определяет значение в строках разрешающей способности видеопотока по вертикали, которое передается в реальности. Для всех видеорежимов, определенных в настоящее время, за исключением FF16, передается каждая строка и поэтому данное число учитывает любое гашение обратного хода кадровой развертки. Информация относительно возможной передачи гашения обратного хода кадровой развертки в видеорежиме FF16 не входит в область применения настоящего стандарта.

Поле transport horizontal size (передаваемый размер по горизонтали) определяет значение в пикселях (не отсчетах) разрешающей способности видеопотока по горизонтали, которое передается в реальности. Для всех видеорежимов, определенных в настоящее время, за исключением FF16, передается только активная порция каждых видеострок и поэтому данное число не учитывает какого-либо гашения обратного хода строчной развертки. Информация относительно возможной передачи гашения обратного хода строчной развертки в видеорежиме FF16 не рассматривается в настоящем стандарте.

4.6.3.3	Вспомогательная информация

При передаче видеоданных, для которых существуют вспомогательные данные, во все исходные SIM пакеты должен включаться тип данных вспомогательной информации. Определение полей в таком типе данных представлено на рисунке 15.

Рисунок 15 – Определения полей вспомогательных данных

Поле auxiliary data length (длина вспомогательных данных) должно устанавливаться на 14 (Е16) для обозначения того, что вспомогательные данные имеют размер 14 байт.

Оставшиеся поля определены ниже. Сбор данных, содержащихся в этих полях, не входит в область применения настоящего стандарта. Использование информации, содержащейся в этих полях, устройством приема зависит от применения.

TC VAL: А 1, если поля временного кодирования содержат действенную/эффективную информацию.

TC tens of frames: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков кадров с временным кодированием.

TC units of frames: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц кадров с временным кодированием.

Drop (удаление/игнорирование): А 1, если временной код основан на подсчете режимов удаления/в режиме удаления.

TC tens of seconds: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков секунд с временным кодированием.

TC units of seconds: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц секунд с временным кодированием.

TC tens of minutes: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков минут с временным кодированием.

TC units of minutes: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц минут с временным кодированием.

TC tens of hours: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков часов с временным кодированием.

TC units of hours: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц часов с временным кодированием.

RD VAL (значение даты записи): А 1, если поля даты записи содержат действенную/эффективную информацию.

DS (декретное время): А 1, если время записи основано на декретном времени.

tens of time zone: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков значений времени записи во временной зоне.

units of time zone: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц значений времени записи во временной зоне.

tens of day: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков дат записи в день.

units of day: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц дат записи в день

day o week: День недели, от 0 (воскресенье) до 6 (суббота).

tens of month: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков дат записей в месяц.

units of month: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц дат записей в месяц.

tens of year: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков дат записей в год.

units of year: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц дат записей в год.

hundreds of year: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) сотен дат записей в год.

thousands of year: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) тысяч дат записей в год.

RT VAL: А.1, если поля времени записи содержат действенную/эффективную информацию.

RT tens of frames: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков кадров с временем записи.

RT units of frames: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц кадров с временем записи.

RT tens of seconds: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков секунд с временем записи.

RT units of seconds: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц секунд с временем записи.

RT tens of minutes: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков минут с временем записи.

RT units of minutes: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц минут с временем записи.

RT tens of hours: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) десятков часов с временем записи.

RT units of hours: Значение в двоично-десятичном представлении (BCD) единиц часов с временем записи.

4.6.3.4	Специальная информация видеорежима

Для всех видеорежимов, за исключением FF16 нет полей данных, определенных в настоящее время для этого типа данных. Поэтому video mode specific info length (длина специальной информации видеорежима) должна быть 0016, и в поле данных этого типа информации не должно быть байт данных.

Для видеорежима FF16 первые 3 байта, следующие за полем длины, должны быть уникальным идентификатором организации (OUI) продавца, который указывает передаваемую структуру типа данных специальной информации видеорежима. Поэтому video mode specific info length (длина специальной информации видеорежима) должна быть не менее 0316. Оставшиеся поля этой структуры типа данных определяются продавцом, обозначаемым значением OUI.

4.6.3.5	Специальная информация режима сжатия

Для режима сжатия 016 нет полей данных, определенных в настоящее время для этого типа данных. Поэтому compression mode specific info length (длина специальной информации режима сжатия) должна быть 0016, и в поле данных этого типа информации не должно быть байт данных.

Для режимов сжатия 116 и 216 длина и структура типа данных определена в соответствующих спецификациях, указанных в таблице 2.

Для режима сжатия FF16 первые 3 байта, следующие за полем длины, должны быть уникальным идентификатором организации (OUI) продавца, который указывает передаваемую структуру типа данных специальной информации режима сжатия. Поэтому compression mode specific info length (длина специальной информации режима сжатия) должна быть не менее 0316. Оставшиеся поля этой структуры типа данных определяются продавцом, обозначаемым значением OUI.

4.6.3.6	Специальная информация цветового пространства

Для всех режимов цветового пространства, за исключением FF16 нет полей данных, определенных в настоящее время для этого типа данных. Поэтому color space specific info length (длина специальной информации цветового пространства) должна быть 0016, и в поле данных этого типа информации не должно быть байт данных.

Для режима цветового пространства FF16 первые 3 байта, следующие за полем длины, должны быть уникальным идентификатором организации (OUI) продавца, который указывает передаваемую структуру типа данных специальной информации режима цветового пространства. Поэтому color space specific info length (длина специальной информации цветового пространства) должна быть не менее 0316. Оставшиеся поля этой структуры типа данных определяются продавцом, обозначаемым значением OUI.

4.6.3.7	Специальная информация о продавце

Если данное поле не используется, vendor specific info length (длина специальной информации о продавце) быть 0016, и в поле данных этого типа информации не должно быть байт данных.

При использовании данного поля первые 3 байта, следующие за полем длины, должны быть уникальным идентификатором организации (OUI) продавца, который внедрил в эксплуатацию данное устройство. В таком случае vendor specific info length (длина специальной информации о продавце) должна быть не менее 0316. Оставшиеся поля этой структуры типа данных определяются продавцом, обозначаемым значением OUI.

4.6.3.8	Информация о возможности копирования (CCI)

Во все исходные SIM пакеты должен включаться блок информации о возможности копирования.

Если CCI для передачи отсутствует, copy control specific info length (длина специальной информации о возможности копирования) должна быть 0016, и в поле данных этого типа информации не должно быть байт данных.

При использовании данного поля первые 3 байта, следующие за полем длины, должны быть уникальным идентификатором организации (OUI) продавца, который определил информацию о возможности копирования. В таком случае copy control specific info length (длина специальной информации о возможности копирования) должна быть не менее 0316. Оставшиеся поля этой структуры типа данных определяются продавцом, обозначаемым значением OUI.

В приложении Н дано определение структуры дескриптора CCI, которая определена стандартом Торговой Ассоциацией 1394.

4.6.4	Исходный пакет типа 216 – Исходный пакет звуковых данных/аудиоданных

4.6.4.1	Исходный пакет звуковых данных

Спецификация транспортирования звуковых данных в рамках того же потока 1394, в котором передаются видеоданные, будут введены в настоящий стандарт. До момента введения этого обновления рекомендуется передавать звуковые данные в виде отдельного потока 1394, приведенного в МЭК 61833-6 [6]. Для этой цели зарезервирован исходный пакет типа 216. Предлагаемый метод синхронизации каналов видео- и аудио- 1394 приведен в приложении А. Реальный метод синхронизации звука и видеоизображения зависит от реализации.

4.7	Метод передачи пакетов

4.7.1	Пакетная передача в режиме сжатия 016

4.7.1.1	Общие представления о передаче

Когда заполненный (непустой) пакет готов к передаче, передатчик должен передать его в самом последнем изохронном цикле, инициированном пакетом начала цикла. Характер пакетной передачи зависит от определения условия, в котором непустой пакет готов к передаче. Существуют два состояния, для которых определено это условие.

а)	Готовый к передаче непустой пакет определяется как действительный, если один или более исходных пакетов видеоданных доставлены в рамках какого-либо изохронного цикла. Такой метод передачи называют передачей без блокировки, он описан в 4.7.1.2.

b)	Условие, когда непустой пакет, готовый к передаче, тоже можно определить как действительное, когда принято фиксированное количество блоков данных. Такой метод передачи называют передачей с блокировкой, он описан в 4.7.1.3.

Так как заголовок исходного пакета (SPH) отсутствует, имеется только одна временная отметка, и она находится в поле SYT заголовка CIP. Если CIP содержит несколько исходных пакетов видеоданных, необходимо определить, какой из них соответствует данной отметке времени.

Поскольку поток включает исходный SIM пакет с частотой один пакет за кадр, требуется механизм, обеспечивающий генерацию временной отметки SYT с регулярным интервалом следования исходных пакетов видеоданных. Для этой цели используют поле VDSPC (счетчик исходных пакетов видеоданных) в исходном пакете видеоданных.

Передатчик готовит временную отметку для исходного пакета видеоданных, которая отвечает условию:

mod(VDSPC, SYT_INTERVAL) = 0,

где

VDSPC - текущий счет переданных исходных пакетов видеоданных.

SYT_INTERVAL означает количество исходных пакетов видеоданных между двумя последовательными действенными временными отметками SYT и включает один из исходных пакетов видеоданных с действенным SYT. Например, если между двумя последовательными действенными временными отметками SYT существуют два исходных пакета видеоданных, то SYT_INTERVAL будет равен 4. SYT_INTERVAL зависит от используемого видеорежима и цветового пространства. Значения SYT_INTERVAL приведены в таблице 1.

Приемник опознает исходный пакет видеоданных, для которого действительна временная отметка SYT, так как это исходный пакет, VDSPC которого решает следующее уравнение:

mod (VDSPC, SYT_INTERVAL) = 0,

Приемник отвечает за оценку синхронизации блоков данных между действенными временными отметками. Метод оценки синхронизации зависит от способа реализации.

Временная отметка SYT определяет время появления исходного пакета видеоданных на приемнике. Приемник должен иметь функцию представления событий на время, указанное передатчиком.

Значение задержки передачи TRANSFER_DELAY составляет                     875 мкс, что обеспечивает максимальное время ожидания передачи изохронного пакета через управляемое обнуление короткой шины (задержка составления пакета в худшем случае) и предусматривает возможность шифрования/дешифрования при необходимости. Отклонение значения TRANSFER_DELAY приведено в приложении F.

Передатчик отсчитывает синхроимпульсы генератора синхронизации, например, передний фронт синхроимпульсов для видеосигнала, путем отсылки к собственному времени цикла CYCLE_TIME. Он передает сумму этого времени цикла и TRANSFER_DELAY в поле SYT общего изохронного пакета (CIP). Если информация о синхронизации для CIP не требуется, в SYT должен быть указан код отсутствия информации, т.е. FFFF16.

4.7.1.2	Метод передачи без блокировки

Передатчик должен формировать пакет в каждом номинальном изохронном цикле. Каждый пакет должен отвечать следующим условиям:

0 ≤ N ≤ MAX_VDSP,

где

N - количество исходных пакетов видеоданных в изохронном пакете.

MAX_VDSP приведен в таблице 1.

При стандартной работе передатчик не должен передавать события с опозданием и не должен передавать пакеты слишком рано. Результирующее условие можно выразить следующим образом:

Packet_arrival_time_L ≤ Event_ arrival_time[0] + TRANSFER_DELAY

Event_ arrival_time[N-1] ≤ Packet_arrival_time_F,

где

Packet_arrival_time_F - это время (измеряемое в мкс), когда первый бит изохронного пакета поступает на приемник.

Packet_arrival_time_L - это время (измеряемое в мкс), когда последний бит изохронного пакета поступает на приемник.

Event_ arrival_time[M] - это время (измеряемое в мкс) прихода на передатчик исходного пакета видеоданных изохронного пакета M. Первый исходный пакет видеоданных изохронного пакета имеет М = 0.

Так как MAX_VDSP всегда больше или равен SYT_INTERVAL для всех видеорежимов, будет существовать максимум одна временная отметка SYT в исходном пакете видеоданных.

4.7.1.3	Метод передачи с блокировкой

В передатчике может использоваться метод блокировки, когда будет существовать возможность передавать изохронные пакеты только одного размера. Для индикации отсутствия данных передатчик может передавать изохронный пакет с заголовком CIP или специальный непустой пакет с установкой признака ND (отсутствие данных) на 12 в его поле FDF и тем же размером фиктивных данных, что и непустой пакет.

Передатчик должен формировать пакет, состоящий из не более чем MAX_VDSP + 1 исходных пакетов.

При блокировке длительность последовательных исходных пакетов видеоданных в CIP должна добавляться к задержке передачи по умолчанию TRANSFER_DELAY.

Если CIP состоит из N исходных пакетов видеоданных, тогда

ACTUAL_ TRANSFER_DELAY >= TRANSFER_DELAY + (N * VDSP_DURATION),

где

TRANSFER_DELAY – длительность исходного пакета видеоданных, зависит от видеорежима и цветового пространства. Длительность VDSP_DURATION для каждого видео режима приведена в приложении В. Суммарная задержка для исходных видеопакетов MAX_VDSP также приведена в приложении В.

Рекомендуется, чтобы в приемнике был достаточный дополнительный буфер для компенсации задержки в приеме данных из-за блокировочных характеристик при передаче. Реальное значение требуемой дополнительной задержки и, следовательно, необходимого размера дополнительного буфера зависит от видеорежимов и цветовых пространств, поддерживаемых узлом приема.

4.7.1.4	Распределение пропускной способности/ширины полосы

До передачи потока на администраторе изохронного ресурса должна быть зарезервирована достаточная пропускная способность.

Для этой цели при расчете единиц распределения пропускной способности используют следующее уравнение:

Максимальное количество байт в пакете = ((MAX_VDSP + 1) × Размер исходного пакета) + 20						      [A]

Максимальное количество квадлет в пакете = (Максимальное количество байтов в пакете/4)

Единицы распределения пропускной способности = Максимальное количество квадлет в пакете × SPEED_FACTOR

Коэффициент скорости SPEED_FACTOR принимает следующие значения:

- при S100	SPEED_FACTOR = 16

- при S200	SPEED_FACTOR = 8

- при S400	SPEED_FACTOR = 4

d)	при S800	SPEED_FACTOR = 2

e)	при S1600	SPEED_FACTOR = 1

f)	при S3200	SPEED_FACTOR = 0,5 (это может привести к дробному результату единиц распределения пропускной способности, в таком случае значение следует округлить до следующего целого числа).

Для обеспечения достаточной пропускной способности для исходного SIM пакета, который передается один раз за кадр, к MAX_VDSP необходимо добавить 1. При стандартном методе передачи без блокировки исходные пакеты видеоданных, которые ниже MAX_VDSP, будут передаваться в каждом пакете; для некоторых видеорежимов это может обеспечить достаточную пропускную способность для передачи исходного SIM пакета без дополнительной назначаемой полосы, когда при этом уравнение [A] становится:

Максимальное количество байт в пакете = (MAX_VDSP * Размер исходного пакета) + 20									      [B]

Для цветового пространства 016 уравнение [A] требуется следующим видеорежимам:

g)	режимы 49, 59, 60 и 61.

Для цветового пространства 116 и 216 уравнение [A] требуется следующим видеорежимам:

h)	только режим 61.

Для режимов, которым уравнение [A] для расчета единиц распределения пропускной способности не требуется, все же рекомендуется использовать его, так как в случае потери возможности передавать пакет (например, при отбрасывании пакета на старте цикла после обнуления шины) передатчик может «нагнать» за счет передачи MAX_VDSP событий в одном или более последовательных пакетах. Также, поскольку исходный SIM пакет передается в кадре один раз, распределение пропускной способности, рассчитанное по уравнению [A], обеспечивает достаточную назначенную полосы так, что в изохронном пакете может быть послан один дополнительный исходный пакет видеоданных сверх MAX_VDSP без нарушения назначенной пропускной способности, что справедливо для большинства изохронных пакетов. Если в большую часть времени эта дополнительная полоса использоваться не будет, это обеспечит дополнительную пропускную способность, необходимую для более быстрого «подхвата» передачи.

Для всех режимов единицы распределения пропускной способности рассчитывают с использованием уравнения [A], а сами единицы приведены в приложении В.

4.7.2	Пакетная передача для режима сжатия 116

Параметры синхронизации передачи для данного режима сжатия определены в соответствующем техническом документе, указанном в таблице 2.

4.7.3	Пакетная передача для режима сжатия 216

Параметры синхронизации передачи для данного режима сжатия определены в соответствующем техническом документе, указанном в таблице 2.

4.7.4	Пакетная передача для режима сжатия FF16

Определение параметров синхронизации передачи для данного режима сжатия не рассматривается в настоящем стандарте.

Приложение А

(справочное)

Синхронизация аудио-/видеосигналов

А.1	Логическое объединение потоков видеосигналов и потоков сигналов звукового сопровождения

В спецификации [5] к управлению аудио/видеосигналами существует достаточная функциональная возможность для идентификации объединенных изохронных потоков 1394.

А.2	Временная синхронизация аудио- и видеопотоков

Временную синхронизацию можно обеспечить на базе следующих принципов:

Устройство, которое поддерживает данную спецификацию, а также производит аудиопотоки МЭК 61883-6, должно гарантировать, что оба потока синхронизированы относительно временной отметки появления, т.е. аудио- и видео- данные, одновременно приходящие на передатчик, должны появляться на приемнике одновременно.

TRANSFER_DELAY у этих потоков отличается от задержки TRANSFER_DELAY, задаваемой данными техническими требованиями, которая больше задержки, приведенной в МЭК 61883-6 [6]. Поэтому в источнике данные МЭК 61883-6 должны задерживаться до входа в систему 1394 на время, равное

(TRANSFER_DELAY для 601 поверх 1394) - (TRANSFER_DELAY для МЭК 61883-6).

Такая буферизация должна выполняться в области синхронизации звуковых сигналов. Следует отметить, что МЭК 61883-6 обеспечивает возможность изменения TRANSFER_DELAY МЭК 61883-6; передатчик, который обеспечивает эту функциональность, должен соответственно менять эту дополнительную задержку. Должна существовать возможность настраивать TRANSFER_DELAY МЭК 61883-6 на значение, которое больше значения, используемого в настоящем стандарте. В этом случае видеоданные будут запаздывать в области синхронизации видеосигналов за счет разницы в значениях TRANSFER_DELAY.

Задержка в системе относительно времени появления может быть различной для ауди- и видео- частей. Приемник должен сделать задержки одинаковыми, а если это невозможно, то задержка звуковых сигналов должна быть больше задержки видеосигналов во избежание проблем с синхронизацией аудио- и видеосигналов, но приблизительно  не более                10 мс.

Приложение В

(обязательное)

Дополнительные параметры видеорежима

В настоящем приложении приведены дополнительные параметры, относящиеся к видеорежимам, указанным в таблице 1. В него входят фиксированные параметры, используемые в исходном SIM пакете.

Примечание – Из-за ширины таблиц в данном приложении их будет две.

Таблица В.1 ─ Дополнительные параметры видеорежима, 1 из 2

| Видео-режим | Передаваемый размер по | Размер по | Гашение обратного хода развертки | P/I a | Частота кадровI a | Минимальная скорость шины режим сжатия 016 цветовое пространство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по верти-кали a | по гори-зонтали d | по верти-кали a | по горизон-тали d | кадро-вой | строч-ной |  |  | 016 | 116 и 216 |
| 0 | 500 | 640 | 500 | 800 | 20 | 160 | 116 | 716 | S800 | S1600b |
| 1 | 500 | 640 | 500 | 800 | 20 | 160 | 116 | 816 | S800 | S1600b |
| 2 | 263 | 720 | 263 | 858 | 23 | 138 | 116 | 716 | S400 | S800 |
| 3 | 263 | 720 | 263 | 858 | 23 | 138 | 116 | 816 | S400 | S800 |
| 4 | 522 | 720 | 522 | 858 | 42 | 138 | 116 | 716 | S800 | S1600 |
| 5 | 522 | 720 | 522 | 858 | 42 | 138 | 116 | 816 | S800 | S1600 |
| 6 | 525 | 720 | 525 | 858 | 45 | 138 | 016 | 416 | S400 | S800 |
| 7 | 525 | 720 | 525 | 858 | 45 | 138 | 016 | 516 | S400 | S800 |
| 8 | 750 | 1280 | 750 | 1650 | 30 | 370 | 116 | 716 | S1600 | S3200 |
| 9 | 750 | 1280 | 750 | 1650 | 30 | 370 | 116 | 816 | S1600 | S3200 |
| 10 | 525 | 1440 | 525 | 1716 | 45 | 276 | 116 | 716 | S1600 | S3200 |
| 11 | 525 | 1440 | 525 | 1716 | 45 | 276 | 116 | 816 | S1600 | S3200 |

Продолжение таблицы В.1

| Видео-режим | Передаваемый размер по | Размер по | Гашение обратного хода развертки | P/I a | Частота кадровI a | Минимальная скорость шины режим сжатия 016 цветовое пространство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по верти-кали a | по гори-зонтали d | по верти-кали a | по горизон-тали d | кадро-вой | строч-ной |  |  | 016 | 116 и 216 |
| 12 | 1125 | 1920 | 1125 | 2200 | 45 | 280 | 116 | 716 | >c | >c |
| 13 | 1125 | 1920 | 1125 | 2200 | 45 | 280 | 116 | 816 | >c | >c |
| 14 | 1125 | 1920 | 1125 | 2200 | 45 | 280 | 016 | 416 | S3200 | S3200 |
| 15 | 1125 | 1920 | 1125 | 2200 | 45 | 280 | 016 | 516 | S3200 | S3200 |
| 16 | 314 | 720 | 314 | 864 | 26 | 144 | 116 | 616 | S400 | S800 |
| 17 | 625 | 720 | 625 | 864 | 49 | 144 | 116 | 616 | S800 | S1600 |
| 18 | 625 | 720 | 625 | 864 | 49 | 144 | 016 | 316 | S400 | S800 |
| 19 | 750 | 1280 | 750 | 1980 | 30 | 700 | 116 | 616 | S1600 | S3200 |
| 20 | 625 | 1440 | 625 | 1728 | 49 | 288 | 116 | 616 | S1600 | S3200 |
| 21 | 525 | 960 | 525 | 1144 | 45 | 184 | 016 | 416 | S8002 | S800 |
| 22 | 625 | 960 | 625 | 1152 | 49 | 192 | 016 | 316 | S8002 | S800 |
| 23 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 25 | 1125 | 1920 | 1125 | 2750 | 45 | 830 | 116 | 116 | S1600 | S3200 |
| 26 | 1125 | 1920 | 1125 | 2750 | 45 | 830 | 116 | 216 | S1600 | S3200 |
| 27 | 1125 | 1920 | 1125 | 2640 | 45 | 720 | 116 | 316 | S1600 | S3200 |
| 28 | 1125 | 1920 | 1125 | 2200 | 45 | 280 | 116 | 416 | S3200 | S3200 |
| 29 | 1125 | 1920 | 1125 | 2200 | 45 | 280 | 116 | 516 | S3200 | S3200 |
| 30 | 1125 | 1920 | 1125 | 2640 | 45 | 720 | 116 | 616 | S3200 | >c |
| 31 | 1125 | 1920 | 1125 | 2640 | 45 | 720 | 016 | 316 | S1600 | S3200 |
| 32 | 288 | 352 | 288 | 352 | 0 | 0 | 116 | 316 | S200 | S200 |
| 33 | 240 | 352 | 240 | 352 | 0 | 0 | 116 | 516 | S200 | S200 |
| 34 | 144 | 176 | 144 | 176 | 0 | 0 | 116 | 316 | S100 | S100 |
| 35 | 120 | 352 | 120 | 352 | 0 | 0 | 116 | 516 | S100 | S100 |
| 36 | 288 | 352 | 288 | 352 | 0 | 0 | 116 | 416 | S200 | S400b |

Продолжение таблицы В.1

| Видео-режим | Передаваемый размер по | Размер по | Гашение обратного хода развертки | P/I a | Частота кадровI a | Минимальная скорость шины режим сжатия 016 цветовое пространство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по верти-кали a | по гори-зонтали d | по верти-кали a | по горизон-тали d | кадро-вой | строч-ной |  |  | 016 | 116 и 216 |
| 37 | 144 | 176 | 144 | 176 | 0 | 0 | 116 | 416 | S100 | S100 |
| 38 | 234 | 480 | 234 | 480 | 0 | 0 | 116 | 416 | S200b | S200 |
| 39 | 234 | 480 | 234 | 480 | 0 | 0 | 116 | 916 | S100 | S200b |
| 40 | 480 | 800 | 480 | 800 | 0 | 0 | 116 | 916 | S400b | S400 |
| 41 | 240 | 320 | 240 | 320 | 0 | 0 | 116 | 916 | S100 | S100 |
| 42 | 240 | 320 | 240 | 320 | 0 | 0 | 116 | 516 | S100 | S200 b |
| 43 | 240 | 320 | 240 | 320 | 0 | 0 | 116 | 816 | S200 | S400 b |
| 44 | 480 | 640 | 480 | 640 | 0 | 0 | 116 | 916 | S200 | S400 b |
| 45 | 480 | 640 | 480 | 640 | 0 | 0 | 116 | 516 | S400 | S800 b |
| 46 | 480 | 640 | 480 | 640 | 0 | 0 | 116 | 816 | S800 | S800 |
| 47 | 600 | 800 | 600 | 800 | 0 | 0 | 116 | 916 | S400 | S400 |
| 48 | 600 | 800 | 600 | 800 | 0 | 0 | 116 | 516 | S800 b | S800 |
| 49 | 600 | 800 | 600 | 800 | 0 | 0 | 116 | 816 | S800 | S1600 |
| 50 | 768 | 1024 | 768 | 1024 | 0 | 0 | 116 | 916 | S400 | S800 |
| 51 | 768 | 1024 | 768 | 1024 | 0 | 0 | 116 | 516 | S800 | S1600 |
| 52 | 768 | 1024 | 768 | 1024 | 0 | 0 | 116 | 816 | S1600 | S3200 |
| 53 | 960 | 1280 | 960 | 1280 | 0 | 0 | 116 | 916 | S800 | S16002 |
| 54 | 960 | 1280 | 960 | 1280 | 0 | 0 | 116 | 516 | S1600 | S1600 |
| 55 | 960 | 1280 | 960 | 1280 | 0 | 0 | 116 | 816 | S3200 | S3200 |
| 56 | 1024 | 1280 | 1024 | 1280 | 0 | 0 | 116 | 916 | S800 | S1600 b |
| 57 | 1024 | 1280 | 1024 | 1280 | 0 | 0 | 116 | 516 | S1600 | S3200 b |
| 58 | 1024 | 1280 | 1024 | 1280 | 0 | 0 | 116 | 816 | S3200 | S3200 |
| 59 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | 116 | 916 | S800 | S1600 |
| 60 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | 116 | 516 | S1600 | S3200 |
| 61 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 0 | 0 | 116 | 816 | S3200 | > |

Окончание таблицы В.1

| Видео-режим | Передаваемый размер по | Размер по | Гашение обратного хода развертки | P/I a | Частота кадровI a | Минимальная скорость шины режим сжатия 016 цветовое пространство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по верти-кали a | по горизон-тали d | по верти-кали a | по горизон-тали d | кадро-вой | строч-ной |  |  | 016 | 116 и 216 |
| 62 | 480 | 800 | 480 | 800 | 0 | 0 | 116 | 516 | S400 | S800 |
| 63 | 480 | 800 | 480 | 800 | 0 | 0 | 116 | 816 | S800 | S1600 |
| 255 | Другие видео-режимы | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Дру-гие | Резерв для будуших специфи-каций | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| а Эти значения представляют кодирования, которые должны использоваться в исходном SIM пакете. b Если для расчета единиц распределения пропускной способности в 4.7.1.4 используют уравнение [В], эти режимы можно передавать при следующей более низкой скорости шины. с Данному видеорежиму требуется скорости шины больше S3200 и, следовательно, сжатие, если он должен транспортироваться за время, пока скорость шины выходит за S3200. d Гашение обратного хода строчной развертки можно рассчитать как: ( размер по горизонтали – транспортируемый размер по горизонтали). |

Таблица В.2 ─ Дополнительные параметры видеорежима, 2 из 2

| Видео-режим | Строки в интервале SYT все цветовые прост-ранства | Длительность, мкс | Единицы распределения полосы при минимальной скорости разрешения для цветового пространства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходного пакета для цветового пространства 0 | Изохронного пакета для цветового пространства 0 | Исходного пакета для цветового пространства 1 и 2 | Изохронного пакета для цветового пространства 1 и 2 | 0 | 1 и 2 |
| 0 | 4 | 16,69 | 133,52 | 11,13 | 133,56 | 2908 | 2908 |
| 1 | 4 | 16,67 | 133,36 | 11,12 | 133,44 | 2908 | 2908 |
| 2 | 2 | 31,72 | 126,88 | 21,15 | 126,9 | 3640 | 2544 |
| 3 | 2 | 31,69 | 126,76 | 21,13 | 126,78 | 3640 | 2544 |
| 4 | 4 | 15,99 | 127,92 | 10,66 | 127,92 | 3268 | 2358 |
| 5 | 4 | 15,97 | 127,76 | 10,65 | 127,8 | 3268 | 2358 |
| 6 | 2 | 31,78 | 127,12 | 21,19 | 127,14 | 3640 | 2544 |
| 7 | 2 | 31,75 | 127 | 21,17 | 127,02 | 3640 | 2544 |
| 8 | 6 | 5,57 | 128,11 | 5,57 | 128,11 | 3869 | 2895 |
| 9 | 6 | 5,56 | 127,88 | 5,56 | 127,88 | 3869 | 2895 |
| 10 | 4 | 7,95 | 127,2 | 5,3 | 127,2 | 3082 | 2265 |
| 11 | 4 | 7,94 | 127,04 | 5,3 | 127,2 | 3082 | 2265 |
| 12 | 9 | 3,71 | 126,14 | 2,48 | 126,48 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 3,71 | 126,14 | 2,47 | 125,97 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 7,42 | 126,14 | 4,95 | 128,7 | 2172 | 3256 |
| 15 | 5 | 7,41 | 125,97 | 4,94 | 128,44 | 2172 | 3256 |
| 16 | 2 | 31,85 | 127,4 | 21,24 | 127,44 | 3640 | 2544 |
| 17 | 4 | 16 | 128 | 10,67 | 128,04 | 3268 | 2358 |
| 18 | 2 | 32 | 128 | 21,34 | 128,04 | 3640 | 2544 |
| 19 | 5 | 6,67 | 126,73 | 6,67 | 126,73 | 3225 | 2413 |

Продолжение таблицы В.2

| Видео-режим | Строки в интервале SYT все цветовые прост-ранства | Длительность, мкс | Единицы распределения полосы при минимальной скорости разрешения для цветового пространства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходного пакета для цветового пространства 0 | Изохронного пакета для цветового пространства 0 | Исходного пакета для цветового пространства 1 и 2 | Изохронного пакета для цветового пространства 1 и 2 | 0 | 1 и 2 |
| 20 | 4 | 8 | 128 | 5,34 | 128,16 | 3082 | 2265 |
| 21 | 2 | 21,19 | 127,14 | 15,89 | 127,12 | 2264 | 3268 |
| 22 | 2 | 21,34 | 128,04 | 16 | 128 | 2264 | 3268 |
| 23 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 4 | 9,27 | 129,78 | 6,18 | 129,78 | 3620 | 2654 |
| 26 | 4 | 9,26 | 129,64 | 6,18 | 129,78 | 3620 | 2654 |
| 27 | 4 | 8,89 | 133,35 | 5,93 | 130,48 | 3861 | 2774 |
| 28 | 5 | 7,42 | 126,14 | 4,95 | 128,7 | 2172 | 3256 |
| 29 | 5 | 7,41 | 125,97 | 4,94 | 128,44 | 2172 | 3256 |
| 30 | 8 | 4,45 | 129,05 | 2,97 | 127,71 | 3618 | 0 |
| 31 | 4 | 8,89 | 133,35 | 5,93 | 130,48 | 3861 | 2774 |
| 32 | 1 | 69,45 | 138,9 | 69,45 | 138,9 | 2176 | 3232 |
| 33 | 1 | 69,45 | 138,9 | 69,45 | 138,9 | 2176 | 3232 |
| 34 | 1 | 138,89 | 138,89 | 138,89 | 138,89 | 1520 | 2224 |
| 35 | 1 | 138,89 | 138,89 | 138,89 | 138,89 | 1520 | 2224 |
| 36 | 3 | 57,93 | 173,79 | 57,93 | 173,79 | 2888 | 2148 |
| 37 | 1 | 115,86 | 231,72 | 115,86 | 231,72 | 2240 | 3296 |
| 38 | 1 | 47,54 | 142,62 | 35,65 | 142,6 | 2632 | 3680 |
| 39 | 2 | 94,97 | 189,94 | 71,23 | 142,46 | 3968 | 2224 |
| 40 | 1 | 69,45 | 138,9 | 46,3 | 138,9 | 2432 | 3236 |

Продолжение таблицы В.2

| Видео-режим | Строки в интервале SYT все цветовые прост-ранства | Длительность, мкс | Единицы распределения полосы при минимальной скорости разрешения для цветового пространства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходного пакета для цветового пространства 0 | Изохронного пакета для цветового пространства 0 | Исходного пакета для цветового пространства 1 и 2 | Изохронного пакета для цветового пространства 1 и 2 | 0 | 1 и 2 |
| 41 | 1 | 138,89 | 138,89 | 69,45 | 138,9 | 2672 | 3008 |
| 42 | 1 | 69,45 | 138,9 | 34,73 | 138,92 | 3968 | 2480 |
| 43 | 2 | 34,73 | 138,92 | 17,37 | 138,96 | 3280 | 2216 |
| 44 | 1 | 69,45 | 138,9 | 46,3 | 138,9 | 3904 | 2596 |
| 45 | 2 | 34,73 | 138,92 | 23,15 | 138,9 | 3240 | 2264 |
| 46 | 4 | 17,37 | 138,96 | 11,58 | 127,38 | 2908 | 3874 |
| 47 | 4 | 55,56 | 166,68 | 37,04 | 148,16 | 3236 | 4040 |
| 48 | 3 | 27,78 | 138,9 | 18,52 | 129,64 | 2422 | 3228 |
| 49 | 5 | 13,89 | 125,01 | 9,26 | 129,64 | 4030 | 3020 |
| 50 | 2 | 21,71 | 130,26 | 21,71 | 130,26 | 3632 | 2712 |
| 51 | 3 | 10,86 | 130,32 | 10,86 | 130,32 | 3364 | 2514 |
| 52 | 6 | 5,43 | 130,32 | 5,43 | 130,32 | 3230 | 2415 |
| 53 | 2 | 17,37 | 138,96 | 17,37 | 138,96 | 2908 | 2174 |
| 54 | 4 | 8,69 | 130,35 | 8,69 | 130,35 | 2581 | 3861 |
| 55 | 8 | 4,35 | 126,15 | 4,35 | 126,15 | 2418 | 3618 |
| 56 | 2 | 16,28 | 130,24 | 16,28 | 130,24 | 2908 | 2174 |
| 57 | 4 | 8,14 | 130,24 | 8,14 | 130,24 | 2742 | 2051 |
| 58 | 8 | 4,07 | 126,17 | 4,07 | 126,17 | 2579 | 3859 |
| 59 | 3 | 13,89 | 125,01 | 11,12 | 133,44 | 4030 | 3138 |
| 60 | 5 | 6,95 | 125,1 | 5,56 | 127,88 | 3824 | 2895 |
| 61 | 9 | 3,48 | 125,28 | 2,78 | 125,1 | 3721 | 0 |

Окончание таблицы В.2

| Видео-режим | Строки в интервале SYT все цветовые прост-ранства | Длительность, мкс | Единицы распределения полосы при минимальной скорости разрешения для цветового пространства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходного пакета для цветового пространства 0 | Изохронного пакета для цветового пространства 0 | Исходного пакета для цветового пространства 1 и 2 | Изохронного пакета для цветового пространства 1 и 2 | 0 | 1 и 2 |
| 62 | 2 | 34,73 | 138,92 | 23,15 | 138,9 | 4040 | 2824 |
| 63 | 4 | 17,73 | 138,96 | 11,58 | 138,96 | 3628 | 2618 |
| 255 | − | − | − | − | − | − | − |
| Дру-гие | − | − | − | − | − | − | − |
| а Единицы распределения пропускной способности рассчитаны с использованием минимальной скорости шины и уравнения [A], приведенного в 4.7.1.4. Максимальное значение единиц распределения пропускной способности, возможное на шине IEEE 1394, составляет 4915 [2]. Некоторые режимы ограничены центральной скоростью из-за размера пакета, а не наличия единиц распределения пропускной способности. Цветовое пространство 3 определено только для использования с режимом сжатия 2. Относительно применимых дополнительных видеопараметров см. документацию указанную в таблице 2. |

Приложение С

(справочное)

Использование регистров управления выходным разъемом МЭК 61883-1 выше S400

В МЭК 61883-1 [6] определен механизм конфигурирования изохронных потоков вплоть до S400 включительно. В стандарте IEEE 1394.1:2004 (Cтандарт на мосты высокопроизводительной последовательной шины [9]), в приложении Е определен механизм расширения такой конфигурации для потоков вплоть до S3200.

Приложение D

(обязательное)

Понятие соответствия

Считается, что устройство, соответствующее настоящему, будет устройством, отвечающим спецификации управления аудио/видеосигналом [5].

Считается, что команда формата потока управления аудио/видеосигналом AV/C STREAM FORMAT будет расширена с целью обеспечения идентификации и выбора видеорежима, режима сжатия и цветового пространства. Допустимы средства идентификации и выбора видеорежима, режима сжатия и цветового пространства, зависящие от реализации.

Устройство-источник, поддерживающее эту спецификацию, должно поддерживать как минимум один видеорежим. В данном контексте видео режим FF16 является действенным режимом.

Устройство-источник, поддерживающее эту спецификацию, должно поддерживать как минимум один режим сжатия. В данном контексте режимы сжатия 016 и FF16 являются действенными режимами.

Устройство-источник, поддерживающее настоящий стандарт, должно поддерживать как минимум одно цветовое пространство. В данном контексте цветовое пространство FF16 является действенным цветовым пространством.

Устройство приема/стока, поддерживающее настоящий стандарт и обеспечивающее вывод, прямо или косвенно, видеопотока на дисплей, должно поддерживать как минимум один видеорежим. В данном контексте видеорежим FF16 является действенным режимом.

Устройство приема/стока, поддерживающее эту спецификацию и обеспечивающее вывод, прямо или косвенно, видеопотока на дисплей, должно поддерживать как минимум один режим сжатия. В данном контексте режимы сжатия 016 и FF16 являются действенными режимами.

Устройство приема/стока, поддерживающее эту спецификацию и обеспечивающее вывод, прямо или косвенно, видеопотока на дисплей, должно поддерживать как минимум одно цветовое пространство. В данном контексте цветовое пространство FF16 являются действенным цветовым пространством.

Устройству приема/стока, поддерживающему настоящий стандарт, но не обеспечивающему вывод на дисплей, например, устройству, используемому в целях записи или мониторинга потока, требуется только распознать формат изохронного потока и его исходные пакеты и обработать их в соответствии с требованиями, зависящими от реализации.

В настоящем стандарте определено много разных видеорежимов, режимов сжатия и цветовых пространств. В разных случаях использования будут необходимы разные уровни функциональности, например, вполне ожидаемо, что в автомобильной промышленности и в бытовой электронной промышленности потребуется поддержка разных видеорежимов. Поэтому в данном стандарте ни один из конкретных видеорежимов, режимов сжатия и ни одно цветовое пространство не имеют приоритета. Выбор уровня поддержки, необходимый для данного применения, остается за специалистами. От них требуется создать руководство по реализации для обеспечения последовательности и функциональной совместимости в какой-либо заданной области применения.

Приложение E

(справочное)

Типовой исходный SIM пакет

Представленный ниже исходный SIM пакет является типовым примером такого пакета.

Если видеорежим является 0, режим сжатия – 0 и цветовое пространство тоже 0, то sourse packet size (размер исходного пакета) составляет 644 байта (из таблицы 1). Поэтому в конце исходного пакета резервируются байты (644 – (56 +4)), т.е. имеем 584 резервных байта.

Рисунок Е.1 ─ Типовой исходный SIM пакет

Приложение F

(справочное)

Определение задержки TRANSFER_DELAY

Определение параметра TRANSFER_DELAY представлено ниже:

Задержка передачи в наихудшем случае 1394 	─ 358 мкс

Допуск на шифрование (после пакетизации) 	─ 125 мкс

Допуск на дешифрование (перед распаковкой)	  ─ 125 мкс

Точка принятия решения для передачи пропущенного пакета ─	125 мкс

Низкоскоростная пакетизация 601 (время для заполнения одного исходного пакета)	 ─ 140 мкс

Допуск на расхождение синхронизации 1394 на источнике и сток  ─              25 нс

Итого										873,025 мкс

Это значение округляют до 875 мкс, чтобы было точно 7 изохронных периодов, когда при этом требуется только простое добавление к таймеру цикла, чтобы сгенерировать значение SYT.

Допуск на шифрование/дешифрование должен обеспечить пространство для гибкой реализации.

Обычно задержка пакетизации 601 намного меньше 140 мкс, но это значение для наихудшего случая.

Приложение G

(обязательное)

Дескрипторный блок информации о возможности копирования (CCI) стандарта Торговой Ассоциации (ТА) 1394

Структура дескрипторного блока информации о возможности копирования ТА 1394 приведена на рисунке G.1. Определение установок полей, отличных от OUI и CCI_ID для конкретных величин, не рассматривается в настоящем стандарте.

Рисунок G.1 – Дескрипторный блок CCI

OUI – это 3-байтовый OUI 1394 ТА, 00А02D16.

CCI_ID_x – это 3-байтовый назначенный идентификатор 1394 ТА для данного дескрипторного блока CCI, 43434916.

RMm – режим пересылки с сохранением используется в комбинации с системой защиты и управления копированием (CGMS) для определения функции пересылки или функции сохранения. Комбинация значений представлена ниже.

| RMm | CGMS | Режимы |
| --- | --- | --- |
| 02 | 102 | Режим пересылки |
| 02 | 112 | Режим сохранения |
| Другие комбинации | Не пересылка и не хранение |

RS – состояние хранения кодируется следующим образом:

| RS | Время хранения |
| --- | --- |
| 0002 | Вечно |
| 0012 | 1 неделя |
| 0102 | 2-ое суток |
| 0112 | 1-и сутки |
| 1002 | 12 ч |
| 1012 | 6 ч |
| 1102 | 3 ч |
| 1112 | 90 мин |

EPN – шифрование плюс неподтверждение кодируется как указано ниже:

| EPN | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 02 | Подтвержденное EPN |
| 12 | Неподтвержденное EPN |

CGMS – кодируется как указано ниже.

| CGMS | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 002 | Свободное копирование |
| 012 | Больше нет копий |
| 102 | Одна генерация копирования |
| 112 | Отсутствие копирования |

RC – управление перераспределением кодируется как указано ниже:

| RC | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 02 | Технологический контроль перераспределения потребителей не обозначается |
| 12 | Технологический контроль перераспределения потребителей обозначается |

ICT – признак ограничения изображения кодируется как указано ниже:

| ICT | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 02 | Аналоговый выход с высоким разрешением в виде ограниченного изображения |
| 12 | Аналоговый выход с высоким разрешением в виде аналогового сигнала с высоким разрешением |

ACS – кодируется как указано ниже:

| ACS | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 002 | Свободное копирование |
| 012 | APS находится на: Тип 1 (AGC) |
| 102 | APS находится на: Тип 2 (AGC + 2L Colorstripe) |
| 112 | APS находится на: Тип 3 (AGC + 4L Colorstripe) |

AST – признак окончания аналоговой передачи кодируется как указано ниже:

| AST | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 02 | Подтвержденный AST |
| 12 | Неподтвержденный AST |

DOT – признак только цифровой передачи кодируется как указано ниже:

| DOT | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 02 | Подтвержденный DOT |
| 12 | Неподтвержденный DOT |

CC – счет копий кодируется как указано ниже:

| CC | Смысловое значение |
| --- | --- |
| 00002 | Не действительно |
| Другие | Допускается N копий |

Примечание – Данное приложение может в будущем переместиться в отдельную спецификацию TA 1394.

Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального или межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО/МЭК 11172-2:1993 | ― | * |
| МЭК 61883-1 | IDT | ГОСТ IEC 61883-1─2014 «Бытовая аудио/ видеоаппаратура. Цифровой интерфейс. Часть 1. Общие положения» |
| МЭК 61883-2 | ― | * |
| МЭК 61883-3 | ― | * |
| МЭК 61883-4 | ― | * |
| МЭК 61883-5 | ― | * |
| МЭК 61883-6 | ― | * |
| МЭК 61883-7 | ― | * |
| МЭК 61883-8 | ― | * |

Продолжение таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального или межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ITU-R О.1294:1997 | ― | * |
| ITU-R BT.601-5: 1995 | ― | * |
| ITU-R BT.656-4: 1998 | ― | * |
| ITU-R BT.709-4:2000 | ― | * |
| ITU-R BT.1358: 1998 | ― | * |
| ITU-T H.263: 1998 | ― | * |
| IEEE 1394:1995 | ― | * |
| IEEE 1394a:2000 | ― | * |
| IEEE 1394b:2000 | ― | * |
| IEEE 1394.1-2004 | ― | * |
| EIA/CEA-861-B: 2002 | ― | * |
| SMPTE 267M-1995 | ― | * |
| SMPTE 274M-1998 | ― | * |
| SMPTE 293M-1996 | ― | * |
| SMPTE 296M-2001 | ― | * |
| VESA Monitor timing specification | ― | * |
| 1394 Trade Association 2004006 | ― | * |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального или межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| 1394 Trade Association 2004006 | ― | * |
| 1394 Trade Association 2003017 | ― | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного документа. Перевод данного международного документа находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание ( В настоящей таблице использовано следующие условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт; |

Библиография

Дополнительная информация, относящаяся к настоящему стандарту содержится в приведенных ниже документах:

| [1] | IEEE Std.1212: 2001 | Стандарт на архитектуру регистров управления и состояния для шин микрокомпьютеров (Standard for a control and status registers (CSR) architecture for microcomputer buses) |
| --- | --- | --- |
| [2] | IEEE Std.1394: 1995 | Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины (Standard for a high performance serial bus) |
| [3] | IEEE Std.1394а: 2000 | Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины ─ Изменение 1 (Standard for a high performance serial bus ─ Amendment 1) |
| [4] | IEEE Std.1394b: 2002 | Стандарт для высокопроизводительной последовательной шины ─ Изменение 2 (Standard for a high performance serial bus ─ Amendment 2) |
| [5] | Стандарт 2004006 Торговой ассоциации 1394 (1394 Trade Association 2004006) | Основные технические требования к набору команд для цифрового интерфейса управления аудио/видеосигналами (AV/C). Версия 4.2(AV/C Digital interface command set general specification version 4.2) |
| [6] | МЭК 61883 (все части) [IEC 61883 (all parts)] | Бытовая аудио/видеоаппаратура. Цифровой интерфейс (Consumer audio/video equipment – Digital interface) |
| [7] | МСЭ-Р ВТ.601-5:1995 (ITU-R BT 601-5:1995) | Параметры студийного кодирования цифрового телевидения для стандартного форматного соотношения 4:3 и широкоэкранного соотношения 16:9 (Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios) |
| [8] | МСЭ-Р ВТ.656-4:1998 (ITU-R BT 656-4:1998) | Интерфейсы для цифровых составляющих видеосигналов в телевизионных системах с 525 и 625 строками, работающих на уровне 4:2:2 согласно BT.601 МСЭ-Р (Interfaces for digital component video signals in 525-line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of recommendation ITU-R BT.601) |
| [9] | IEEE 1394.1:2004 (IEEE Std. 1394.1:2004) | Стандарт для мостов высокопроизводительной последовательной шины (Standard for high performance serial bus bridges) |
| [10] |  | Спецификация полупроводникового светового кодека Оксфорд (Oxford), версия 1.0 (Oxford semiconductor light codec specification, Version 1.0 ) |
| [11] |  | Спецификация Смарт-кодека (интеллектуального кодека) Fujitsu (Фуджитсу). Версия 1.0 (Fujitsu Smartcodec specification, Version 1.0 ) |
| [12] | Стандарт 2003017 Торговой ассоциации 1394 (1394 Trade Association 2003017) | Спецификация цифровой камеры на основе IIDC 1394. Версия 1.31(IIDC 1394-based digital camera specification version 1.31) |

УДК 621.377                  ОКС  33.160.01, 35.200,                       ОКП 650000

Ключевые слова: цифровой интерфейс, заголовок, регистр, изохронный пакет, поток изохронных данных, передача, синхронизация, байт, бит, состояние

Руководитель организации-разработчика :

Автономной некоммерческой организации «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

Директор                                                             Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                              личная подпись                                              инициалы, фамилия

Исполнитель                                                      Е.С.Романенко

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                              личная подпись                                              инициалы, фамилия

# Footnotes

Цифры в квадратных скобках означают номер первоисточника в разделе «Библиография»